# especificaciones tÉcnicas

- Objeto:	MAQUINA RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS

#### Alcance: Máquina vial, tipo retroexcavadora, sobre neumáticos, motor diesel.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y funcionales de una máquina retroexcavadora sobre neumáticos, motor diesel.

Sólo se aceptarán productos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-1- 06474.

- Referencias Normativas

Deberá cumplir con normas de ensayo NBR 1585 nivel de emisión EURO III.

Asimismo los modelos requeridos deberán cumplir con las normas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de los mismos. Asimismo, el oferente deberá detallar el tipo y número de norma que certifica para cada modelo.

3. 	Características Técnicas

  - Dimensiones

Peso total: 						Entre 7500 y 8500kg.

PALA CARGADORA

Capacidad de balde:				Entre 1000 y 1200L.

Capacidad de elevación a altura máx.:		Entre 3000 y 3900kg.

Ancho de balde:					Entre 2200 y 2500mm.

BRAZO EXCAVADOR

Capacidad de balde:				Entre 190 y 200L.

Ancho de cucharón:				Entre 500 y 700mm.

Fuerza de arranque:				Entre 4400 y 6100kg.

Fuerza de excavación:				Entre 3000 y 4000kg.

  - Motor

Motor:			Turbo diesel.

Cilindrada:		4L (mínimo).

Potencia:                100 hp (mínimo)

Torque:		400 Nm (mínimo)

  - Sistema hidráulico

Caudal: 		variable.

Máximo flujo.		130L/min (mínimo).

Máxima presión:	220bar (mínimo).

  - Color

El color de las unidades es indiferente, de ser posible deberá ser blanco.

4.	Equipamiento

- Sistema de aire acondicionado.

- Stereo AM-FM.

AySA S.A., luego del análisis técnico correspondiente, podrá tener en cuenta ofertas de vehículos que, sin alcanzar en su totalidad los requisitos técnicos enunciados en el presente documento, permitan cumplir los servicios para los que serán destinados.

5.	Entrega de unidades

Las unidades deberán ser entregadas en perfectas condiciones de limpieza, funcionamiento y sin ningún tipo de daño o marcas en su carrocería.

Previo a la entrega, las unidades deberán ser inspeccionadas en el área de pre-entrega de la Concesionaria de acuerdo a las normas impuestas por el fabricante. Asimismo, deberán certificarse los números de chasis y motor como paso previo a su patentamiento.

Junto con el vehículo se deberá entregar  toda la literatura de abordo necesaria para un correcto uso del mismo (Manual de Instrucciones, Plan de Asistencia Técnica y Garantía, Guía de la Red de Concesionarios Oficiales, etc.). También se deberá adjuntar la información acerca del código del equipo de audio u otro elemento que requiriere codificación.

- Patentamiento y Flete

El precio cotizado deberá incluir los gastos de Flete que correspondan.

Las unidades serán Patentadas por AySA S.A.

- Documentación

Las unidades deberán ser entregadas con la siguiente documentación:

- Certificado de Fabricación o Importación

- Formulario 01

- Factura de Venta

- Verificación de patentamiento.

- Toda otra documentación que exija el Registro Nacional de Propiedad del Automotor

8.	Servicio de Post Venta

Los vehículos objeto del presente Concurso deberán tener una cobertura de servicios en concesionarias o talleres de la marca que cubran todo el territorio de la República Argentina, se deberá acreditar un mínimo de dos (2) talleres oficiales en el territorio nacional con stock comprobable de repuestos durante el plazo mínimo de un (1) año, debiendo contar con una superficie cubierta capaz de albergar la cantidad de vehículos que se le destinen de manera de poder realizar las reparaciones en tiempo y forma, disponiendo del equipamiento, maquinarias, herramientas y personal idóneo necesario para cumplir dicho fin.

9.	Garantía

La garantía de los vehículos deberá ser como mínimo de 12 meses, sin límite de kilometraje. Dicha garantía deberá cubrir todas las reparaciones necesarias que surgieren como consecuencia de desperfectos de material, montaje o fabricación de los mismos.

Además, la garantía deberá amparar todo el territorio nacional, independientemente de la Concesionaria en que fueren entregados los vehículos.

- Repuestos

Disponibilidad de un stock permanente y comprobable de repuestos para el mantenimiento de las unidades durante el periodo de garantía.