# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: BALÓN PARA OBTURACIÓN DE CAÑERÍAS.

Alcance: Marca Cherne, modelo Test Ball diámetro 6”– 8” (150 - 200 mm), o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Balones Obturadores que son utilizados en caños de sección circular o elíptica, obstruyendo los mismos para poder realizar distintos tipos de trabajos dentro de los tubos.

Sólo se aceptarán Balones nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán Balones reciclados o usados.

El número de Catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización común correspondiente a los balones obturadores es el 2-9-9-8441.

2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la siguiente norma:

- ISO : 9001- 2001

3.	Descripción

|  | Medidas |
| --- | --- |
| Diámetro Nominal (pulg.) | 6 – 8 |
| Diámetro Nominal (mm.) | 150 – 200 |
| Rango de Trabajo (pulg.) | 5.25 – 8.25 |
| Rango de Trabajo (mm.) | 135 – 210 |
| Máxima contraprestación de operación | 17 psi (1,2 bar) |
| By pass | Sin By Pass |
| Peso del producto (Kg.) | 1.6 |
| Longitud desinflada (mm.) | 356 |
| Diámetro desinflado (mm.) | 114 |
| Hilo de inflación | 1/4” |

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los balones de obturación se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisional de los balones de obturación se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los balones, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses contados a partir de la fecha de la puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedan totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.