# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

1.	Objeto: MOTOCORTADORA

#### Alcance: Marca STIHL, Modelo TS 420 o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de la Motocortadora

Sólo se aceptarán equipos originales, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

Las Motocortadoras están catalogadas con el número 4-3-8-00106 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicio.

2.	Referencias normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la siguiente norma:

- ISO 9001

#### 3.		Descripción

#### Este equipo será utilizado para el tronzado de cañerías con salida de agua permanente, el cual deberá tener la particularidad de no dejar pasar el agua  del corte dentro del filtro, bujía y motor de dicho equipo.

  - Características generales:

|  | MOTOCORTADORA |
| --- | --- |
| MOTOR: | TS 420 |
| Cilindrada | 66.7 cm3. |
| Potencia | 3.2 KW - 4.4 CV |
| Accionamiento | Manual |
| Rotación lenta | 2500 RPM |
| Rotación máxima | 10.100 RPM |
| Tanque combustible | 0,71 Lts. |
| Combustible | Mezcla aceite/nafta (1:50 – 2% ) |
| EQUIPAMIENTO: | - |
| Tamaño de los discos diámetro | 350 m.m. - (14”) |
| Profundidad Máxima de corte | 125 m.m. - (5”) |
| ERGONOMÍA: | - |
| Nivel sonoro medio | 109 Db (A) |
| Emisiones sonoras | 98 Db (A) |
| DIMENSIONES: |  |
| Peso | 9,6 Kg. |

#### 4.      Accesorios

El equipo deberá estar provisto de los siguientes accesorios adicionales:

- Filtro de aire

- Bujía

- Correa trapezoidal

- Cordón de arranque.

#### 5.		Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

#### 6.		Condiciones de Entrega

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7. 	Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos ofertados, durante un período no menor a 3 años contados a partir de la fecha de entrega de los equipos.

8.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

9. 	Servicio Post-venta

# El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

10.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

## NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.