# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto : MOTOBOMBAS DE AGUA

Alcance:

Para Aguas Limpias: Tipo HONDA - Modelo WH 20 X Alta presión, o similar.

Tipo HONDA – Modelo WB 20 XT o similar.

Para Aguas Turbias: Tipo HONDA - Modelo WT 30 X o similar.

#### Tipo HONDA - Modelo WT 40 X o similar.

Tipo HYUNDAI - Modelo HYT80 o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de las bombas de centrífugas y a gasolina para aguas limpias y turbias.

Sólo se aceptarán bombas de agua nuevas, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán bombas recicladas o usadas.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-7-3-08388.

2.	Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la siguiente norma:

- ISO 9001

#### 3.		Descripción

- Bombas Centrífugas Tipo HONDA

|  | WH 20 X | WB 20 XT | WT 30 X | WT 40 X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro de Entrada / Salida (pulg.) | 2 NPT | 2 NPT | 3 NPT | 4 NPT |
| Altura máxima de bombeo expulsión (mts.) | 50 | 32 | 27 | 26 |
| Altura máxima de succión (mts.) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Caudal de descarga (L/min.) | 500 | 600 | 1300 | 1640 |
| Tiempo de Cebado Automático (seg./5m.) | 60 | 110 | 100 | 160 |
| Tipo de Motor | GX 160, 4 tiempos, OHV | GX 120, 4 tiempos, OHV | GX 240, 4 tiempos, OHV | GX 340, 4 tiempos, OHV |
| Cilindrada (cm3) | 163 | 118 | 270 | 389 |
| Potencia Neta (hp/rpm.) | 4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm | 3,5 HP (2,6 Kw) a 3600 rpm | 7,9 HP (5,9 Kw) a 3600 rpm | 10,7 HP (8,0 Kw) a 3600 rpm |
| Capacidad Tanque de Combustible (L.) | 3,1 | 2,0 | 5,3 | 6,1 |
| Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm.) | 520 x 400 x 450 | 455 x 365 x 420 | 660 x 485 x 510 | 715 x 485 x 560 |
| Peso Seco (kg.) | 27 | 21 | 58 | 78 |

- Motobombas a Gasolina Tipo HYUNDAI

|  | HYT80 |
| --- | --- |
| Diámetro de Aspiración / Impulsión (pulg.) | 3 |
| Elevación Total Máxima (mts.) | 25 |
| Máxima Capacidad de Bombeo | 916 L/min |
| Tipo de Motor | 4 tiempos |
| Cilindrada (cm3) | 196 |
| Máxima Potencia de Salida (hp/rpm) | 6.5 HP a 3600 RPM |
| Capacidad Tanque de Combustible (L.) | 3.6 |
| Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm.) | 565 x 460 x 465 |
| Peso Seco (kg.) | 43 |

4 	Accesorios

4.a) 3 de las motobombas deberán estar provistas con los siguientes accesorios adicionales:

- Bastidor

- Filtro Metálico

- Manguera de succión rígida semiflexible de 10 mts. con acople rápido

- Manguera de salida enrollable de 3 mts. con acople rápido.

4.b) 1 de las motobombas deberá estar provista con los siguientes accesorios adicionales:

- Bastidor

- Filtro Metálico

- Manguera de succión rígida semiflexible de 6 mts. con acople rápido

- Manguera de salida enrollable de 6 mts. con acople rápido.

5.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de las Bombas se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción definitiva de las bombas se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

8. 	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

9.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego