# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA PARA DESAGOTE

#### Alcance: Marca MOTORARG Modelo SM PRO o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de la Electrobomba Sumergible.

Sólo se aceptarán equipos originales, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

Las Electrobombas están catalogadas con el número 296-08340 del Sistema de Identificación de Bienes y Servicio.

2.	Referencias normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la siguiente norma:

- ISO 9001

- IP 58

- IEC

#### 3.		Descripción

#### Este equipo será utilizado para el vaciado de espacios inundados con líquidos cloacales.

3.1	Características Generales

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable

- Impulsor de acero inoxidable Monocanal

- Eje en acero inoxidable

- Doble sello mecánico de carburo de silicio

- Interruptor flotante de nivel

- Pasaje de líquido con sólidos de hasta 50 mm

- Sumergible hasta 5 metros máximo de profundidad

- Cumple con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

3.2	Motor

- Aislación clase F – IP 58

| Potencia | 1 HP. |
| --- | --- |
| Alimentación eléctrica | 220 V Monofásica |

3.3	Dimensiones

- Peso

| Electrobomba Sumergible | 11,5 Kg. |
| --- | --- |

| Diámetro de Succión | 2” |
| --- | --- |
| Diámetro de descarga | 2” |

#### 4.		Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

#### 5.		Condiciones de Entrega

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7. 	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

8.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

## NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.