PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## OBJETO: GRUPOS ELECTRÓGENOS MONOFÁSICOS

## Alcance: Marca HONDA EG 6500 CXS, o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los grupos electrógenos monofásicos a adquirir por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 438-01745.

# Referencias Normativas

# El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

- ISO 9001:2000

# Descripción

El equipo a adquirir deberá ser un generador monofásico de 5.5 KVA, salida de 220 V de corriente alterna, con regulación automática de tensión, con sistema AVR que permita compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Deberá poseer: motor naftero de 11.7 HP, 9 horas de autonomía aproximadamente con un tanque de combustible, equipado con arranque eléctrico y manual, y sistema de alerta de aceite que detenga el equipo en caso de bajo nivel de lubricante.

## Características Eléctricas Generador

- Frecuencia de C.A.  50 Hz

- Voltaje de C.A. 220 V

- Salida de C.A. máxima 5,5 KVA

- Salida de C.A. normal   5 KVA

- Salida de C.C. 12 V - 8.3 A

## Características del Motor

-	Tipo 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire

-	Cilindrada  389 cm3

-	Máxima potencia neta 11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm

-	Encendido Transistorizado

-	Sistema de arranque Eléctrico / Manual

-	Capacidad tanque combustible  24 Lts. Nafta

-	Horas de operación continuas aprox.  9,5 horas

-	Capacidad de aceite  1,1 Lts.

-	Nivel de ruido de operación 99 dB

## Dimensiones

- Largo x ancho x alto 844 x 530 x 571

- Peso en seco  87 Kg.

## Otras Características

- Cuadro/Cabinado Cuadro

- Regulación de voltaje D-AVR

- Voltímetro

- Llave de corte de C.A. térmica

- Llave de corte de C.C. térmica

- Nivel de tanque de combustible

- Alerta de aceite

- Auto acelerador

- Filtro de aire

- Tanque de combustible

- Silenciador

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el párrafo Condiciones de Entrega.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses contados a partir de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas

En caso que el equipo cotizado necesitare accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalado, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto. La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.