# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto: Envasadora Automática Vertical de Agua.

Alcance: Marca King Kong, modelo MMLC/1 o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas para la compra de una máquina envasadora mecánica automática de agua potable.

Solo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 439-09080.

- Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por la/s siguiente/s norma/s:

- ISO 9001:2008

- Descripción

Datos técnicos:

- Producción: entre 2000 y hasta 2.500 sachets de agua potable por hora.

- Dosificación: desde 800 a 1.100 cm3.

- Fotocélula: equipo para centrado de la soldadura y corte del film.

- Accionamiento: motor eléctrico blindado IP 55 para arrastre del film

- Opcional: además de la alimentación eléctrica, si el equipo requiere alimentación por aire comprimido, cuyo consumo no deberá superar los 7 m3/hora a 6 kg/cm2 de presión.

- Film: Lamina PEBD/PEAD/PEBD de 32,5/85 μm de espesor, diámetro externo de la bobina: no más de 325 mm. Diámetro interno: aproximadamente 70 mm.

- Esterilización del film: mediante lámpara germicida fluorescente antes de formar el sachet.

- Presentación: totalmente en acero inoxidable AISI 304 pulido sanitario. Panel de comando frontal. Tanque de producto hermético, con boya, preparado para la limpieza química automática CIP o manual. Se debe poder quitar y reponer con facilidad.

- La provisión debe incluir la puesta a punto del equipo una vez instalado.

- Accesorios

El equipo deberá incluir un fechador/sellador tipo “hot stamping” (impresión de tinta seca por calor) que sea apto para imprimir valores alfanuméricos en el film utilizado para la elaboración del sachet.

- Puntos Particulares

La máquina debe ejecutar sincronizadamente las siguientes operaciones:

- Impresión de la fecha de vencimiento en el film.

- Formación de un cilindro de film a partir de la bobina.

- Soldadura vertical, horizontal inferior y corte.

- Dosificación del producto.

- Soldadura horizontal superior y corte simultáneo para liberar el sachet.

Los tiempos de soldadura, apertura y cierre de mandíbulas deben ser comandados por la simple caja programadora, equipada con dos relés de estado sólido que permiten una muy fina regulación de temperatura individualmente, en la soldadura vertical y en la horizontal. No necesita eje programador ni freno de film.

- Capacidad técnica del Oferente

El oferente deberá tener capacidad técnica e infraestructura de servicio técnico acorde con el objeto de compra, debiendo acreditar permanencia en el mercado local no inferior a 2 años a partir de la fecha de la prestación.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

Antes de cotizar, los oferentes deberán visitar la Planta donde se instalará el equipo sita en Av. La Pampa 452 CABA. A tal efecto, la misma deberá ser coordinada con la División Mantenimiento de Planta San Martín, Ing. Javier Meola Tel: 6319-5085. Con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales y la zona prevista para el montaje del equipo con el propósito de prever cualquier provisión o trabajo adicional que se considerare necesario para la instalación.

AySA entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de la máquina envasadora automática se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento e idioma castellano.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisional del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 9 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Instalación y puesta en marcha

La instalación y puesta en marcha del equipo estará exclusivamente a cargo del proveedor, designando éste el personal técnico idóneo para su realización.

El proveedor deberá verificar la puesta en marcha del equipo previa coordinación con la División Mantenimiento de Planta San Martín, con dos días hábiles de anticipación.

- Repuestos

El proveedor se deberá comprometer, por escrito, a disponer en el país de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos ofertados, durante un período no menor a 3 años contados a partir de la fecha de entrega de los equipos.

A tal efecto se deberá presentar, junto con la cotización, un listado de repuestos sugeridos con sus precios unitarios.

- Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para el personal técnico de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.