# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS CON LÁMPARA DE DEUTERIO.

#### Alcance: Tipo “HACH”; modelo DR 6000 ó  similar.

El objeto del presente documento es la adquisición de un sistema de medición de mesada para el espectro UV-VIS. (190 a 1100 nm)

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

- Referencias normativas

El presente equipamiento deberá obedecer a los criterios del Standar Metods para todas las determinaciones en el espectro UV-VIS.

- Descripción

La medición de parámetros UV-VIS se utilizan en la verificación de instrumental continuo de AySA.

3.1 		Características generales

###### Sistemas de medición: transmitancia, absorbancia y concentración.

###### Cantidad mínima de programas de medición pre cargados de fábrica: 250

###### Cantidad mínima de almacenar programas de usuario: 10

###### Pantalla color de display LCD de tipo táctil con resistencia al agua

- Capacidad de almacenamiento de datos.

- Carga de batería indicada en display.

- Capacidad de transferencia de datos a PC

- Conector USB para extracción de datos

- Lector de barras incorporado para detectar viales de medición con este sistema.

- Protección del gabinete: IP32

- Calibración de longitud de onda: automático.

- Rango de trabajo: 190 a 1100 nm.

- Resolución: 0,1 nm

- Medición de espectro UV (190 a 300 nm) con lámpara de deuterio.

- Compatibilidad con Software LIMS

  - Dimensiones

Las medidas exteriores del equipo no deberán superar los siguientes valores:

  - Alto: 20 cm.

  - Ancho: 50 cm.

  - Largo: 50 cm.

##### Peso aproximado: 20 kg

  - Características de funcionamiento

- Alimentación: deberá ser apto para funcionar con no más de 4 pilas alcalinas AA, de uso corriente. Adicionalmente deberá estar preparado para ser conectado a 220 V, 50 Hz, mediante una transformador adecuado de uso corriente.

- Condiciones ambientales: deberá estar diseñado para operar bajo las siguientes condiciones: temperatura de 0°C a 50°c, humedad relativa de hasta 90%.

- Accesorios

Conjuntamente con la provisión del equipo se deben incluir los siguientes accesorios:

- Fuente de alimentación para 220 volts. CA.

- Interface de conexión de la unidad electrónica a PC incluyendo el software de operación del equipo.

- Celdas de 10; 50; 100 mm de Quarzo

- Adaptador de celda rectangular de 50-100 mm

- Módulo de bomba peristáltica adicional para realizar mediciones en modo continuo.

5.	Marcas y Leyendas

Sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar, en forma legible e indeleble, la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

6.       Certificado de autenticidad del producto

Junto con su oferta, cada proponente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del Equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción definitiva del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes. accesorios, consumibles y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones y las Normas detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el Punto 6. “Condiciones de entrega”.

- Que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Garantía

Los equipos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses (como mínimo), tiempo contabilizado a partir de la fecha de la recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos. Deberá asegurar el reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs y de 7 días corridos para los más complejos.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en Planta para seis técnicos de AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente instalados, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa  total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.