# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto:  REGISTRADOR Y VISUALIZADOR DE DATOS DIGITAL DE 6 ENTRADAS

Alcance: del tipo marca “Endress + Hauser”,  modelo Ecograph o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del equipo medidor de cloro continuo.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán productos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 4-3-9 -02675.

2.	Referencias normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas:

ISO15839 (exactitud y repetibilidad)

NEMA-4X/IP66 (estanqueidad)

EN 61010-1 (seguridad eléctrica)

EM 61326 (equipamiento Laboratorio e Industrial)

ETL - UL 61010A-1

3.	Descripción

3.1 Características generales:

El registrador y visualizador se utilizará para registro de dieciocho entradas analógicas y será destinado a la captura y visualización de datos para mediciones continuas en agua de la cuenca Matanza Riachuelo.

El equipo deberá estar equipado además con un sistema de extracción de datos para dispositivos extraíbles de tipo USB 2.0.

Los datos se observarán en tiempo real con la posibilidad de elección de vista en modo tabla o modo de registro histórico de curvas.

Serán tenidos en cuenta los sistemas de medición que hayan sido probados, testeados o homologado previamente por el sector Tableros de Calidad ó hayan realizado alguna evaluación de desempeño previa a esta gestión de adquisición ante personal de AYSA que asegure o demuestre la confiabilidad del mismo.

El equipo debe ser compatible con el software de captura de datos Readwin 2000.

  - Características Particulares:

- Tensión de alimentación: 220 VCA / 0,2 A / 50 HZ

- Pantalla visualizadora: 4,7” de LCD de 64 colores.

- Canales de conexión para ingreso de señales de datos: 6

- Conexión para dispositivos de extracción de datos: USB 2.0

- Intervalo de almacenamiento de datos medición: instantáneo con opción a ser programable.

- Dimensiones aproximadas del gabinete máximas: 15 cm de anchura x 15 cm de altura x 20 cm de profundidad.

- Protección de estanquedad del gabinete: IP54

- Memoria interna del equipo: 2 Mb con posibilidad de expansión de 512 Mb.

- Capacidad de almacenamiento de datos: 1 dato por segundo para configuración de seis canales durante un intervalo ininterrumpido de 11 horas.

- Lenguaje interno del menú de operación: español

- Conexión a PC mediante puerto USB 2.0 (para visualizar los datos también en PC).

4.	Inspección y Recepción:

AYSA se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considere necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego.

En el supuesto que dichas verificaciones arrojen un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificación.

Asimismo AYSA quedará facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieran realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en cual se registren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, AYSA podrá optar por la cancelación de la totalidad de las provisiones que se encontraran aún pendientes a ese momento.

Para la entrega del equipo se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

5.	Servicio Post-venta:

El Proveedor debe contar con servicio de post-venta calificado para la reparación y/o reemplazo de los distintos componentes del equipo con plazos no mayores a una semana.

6.       Certificado de autenticidad del producto

Junto con su oferta, cada proponente deberá entregar un certificado, emitido por el fabricante, acreditando que los productos cotizados por el oferente cuentan con el respaldo y la garantía de fábrica en cuanto a la calidad y pureza especificada.

7.	Documentación:

El Proveedor deberá completar la entrega del equipo con documentación detallada, incluyendo:

    - Características técnicas del equipo y de cada uno de sus componentes

    - Manual de uso del equipo en idioma Castellano

    - Certificado de calidad del instrumento provisto por fábrica

8.	Garantía:

El Proveedor garantizará por 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de recepción, el equipo y su funcionamiento en las condiciones especificadas por fallas debidas a defectos en la fabricación.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 horas y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

8. 	Capacitación

El proveedor deberá proveer capacitación certificada sobre uso y mantenimiento básico del equipo para un total de 2 (dos) empleados de AYSA y capacitación avanzada para un empleado de AYSA en las instalaciones del Proveedor.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.