# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objetivo: 	PANELES DE DIALOGO HMI

Alcance:	Marca SCHNEIDER, modelo A)	HMIGTO 5310, B) HMIGTO 2310 o similar

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y normativas para la adquisición de paneles de (interface Hombre - Máquina) HMI para ser utilizados como repuestos para diferentes procesos principales.

Sólo se aceptarán paneles nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el: 437-01408

- Referencias Normativas

N/A

- Descripción

Los paneles HMI se utilizan para tener un constante control visual sobre los procesos principales, y también pudiendo dar la opción de controlar a pie de tablero dichos procesos.

  - Características Técnicas

- HMIGTO 5310 o similar

- Gama de producto: Magelis GTO

- Tipo de producto o componente: Panel de pantalla táctil avanz

- Color de pantalla: 65536 colores

- Tamaño de pantalla: 10,4 pulg.

- Alimentación: Fuente de alimentación externa

- Tipo de terminal: Visualizador pantalla táctil

- Tipo de pantalla: LCD TFT a color retro iluminado

- Resolución de la pantalla: 640 x 480 pixeles VGA

- Zona sensible al tacto: 1024 x 1024

- Panel táctil Película resistente, 1000000 ciclos

- Vida útil de la luz posterior 50000 horas (White) en 25 °C

- Brillo 16 niveles - control by touch panel

16 niveles - control por Software

- Fuente del carácter ASCII

Chino (chino simplificado)

Japonés (ANK, Kanji)

Coreano

Taiwanés (chino tradicional)

- [Us] tensión de alimentación nominal: 24 V CC

- Límites tensión alimentación: 19.2...28.8 V

- Corriente de entrada: <= 30 A

- Consumo de energía en W: <= 17 W

<= 12 W (when power is not supplied to external devices)

<= 12 W (when power is not supplied to external devices)

<= 7 W (when backlight is OFF)

<= 8 W (when backlight is dimmed)

- Designación de software Vijeo Designer software de configuración >= V6.1

- Descripción de memoria: 96 MB flash (EPROM)

- Orejetas terminales de anillo: 512 kB RAM interna (SRAM)

- Mantenido Ti24 Tarjeta SD: <= 32 GB Tarjeta SDHC <= 32 GB

- Tipo de conexión integrada: Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc. transmisión: 2400...115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc. transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI

- USB 2.0 port USB tipo A

- USB 2.0 port mini B USB

- Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX

- Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3

- Anchura: 272.5 mm

- Altura: 214.5 mm

- Profundidad: 57 mm

- Peso del producto: 2 kg

- HMIGTO 2310 o similar

- Gama de producto: Magelis GTO

- Tipo de producto o componente: Panel de pantalla táctil avanz

- Color de pantalla: 65536 colores

- Tamaño de pantalla: 5,7 pulg.

- Alimentación: Fuente de alimentación externa

- Tipo de batería: Litio batería para RAM interna, autonomía:100 días, tiempo carga= 5 d, vida batería = 10 años

- Tipo de terminal: Visualizador pantalla táctil

- Tipo de pantalla: LCD TFT a color retro iluminado

- Resolución de la pantalla: 320 x 240 pixeles QVGA

- Zona sensible al tacto: 1024 x 1024

- Panel táctil: Película resistente, 1000000 ciclos

- Vida útil de la luz posterior: 50000 horas (White) en 25 °C

- Brillo 16 niveles - control by touch panel

16 niveles - control por Software

- Fuente del carácter: ASCII (caracteres europeos)

Chino (chino simplificado)

Japonés (ANK, Kanji)

Coreano

Taiwanés (chino tradicional)

- [Us] tensión de alimentación nominal 24 V CC

- Límites tensión alimentación: 19.2...28.8 V

- Corriente de entrada: <= 30 A

- Consumo de energía en W: <= 10.5 W

<= 6.5 W (when power is not supplied to external devices)

<= 6.5 W (when power is not supplied to external devices)

<= 4.5 W (when backlight is OFF)

<= 5 W (when backlight is dimmed)

- Designación de software: Vijeo Designer software de configuración >= V6.1

- Descripción de memoria: 96 MB flash (EPROM)

- Orejetas terminales de anillo: 512 kB RAM interna (SRAM)

- Mantenido: Ti24 Tarjeta SD <= 32 GB Tarjeta SDHC <= 32 GB

- Tipo de conexión integrada: Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps

Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI

- USB 2.0 port. USB tipo A

- USB 2.0 port. mini B USB

- Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX

- Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3

- Anchura: 169.5 mm

- Altura: 137 mm

- Profundidad: 59.5 mm

- Peso del producto: 0.8 kg

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los paneles se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los paneles y sus accesorios deberán entregarse embalados de acuerdo a sus características, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el manual de operación y mantenimiento en castellano, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

6.	Recepción

La recepción provisional de la válvula se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se haya recibido la totalidad del equipo, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

7.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

8.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 24 meses, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor de 24 hs y de 7 días corridos para los más complejos.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.