# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Objeto:	POSICIONADOR ELECTRO NEUMÁTICO

## Alcance:	Tipo Apex, modelo 071137ATO o similar

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y constructivas de un posicionador electro neumático a adquirir por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Solo se aceptarán posicionadores nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es el 2-9-9-8358.

# Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas y directivas:

- NEMA 4X

- Descripción

El posicionador electro neumático provee un posicionamiento de la válvula preciso con características avanzadas que deberá tener un transductor I/P incorporado para poder controlar la posición de la válvula con una señal de entrada de 4-20 mA.

3.1 Características generales

- Repetitividad: 0,5 % Full escala.

- Histéresis: 0,8 % Full escala.

- Señal de entrada : 4-20 mA

- Linealidad: 0,7 %  escala.

- Posición sensibilidad: 0,2 % Span

- Aire Consumo 0.31 SCFM @ 87 PSI

- Temperatura escala 4° Fto 185°  F.

- Presión de alimentación: Máx. 150 PSI

- Capacidad de aire: 18 SCFM @ 60 psi

- Peso: 2Libras

- Entrada señal 3-15-PSI.

- Dimensiones de caja:5.201” x 5.87” x 2.32”.

- Montaje base Namur, Eje intercambiable exteriormente, sin desarmar el

Posecionador tipo S9: diámetro 19 mm y cara plana de 6 mm

Indicador visual plano

4.	Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

5.	Visita a Planta

La visita a Planta será condición excluyente para la presentación de las ofertas.

Antes de cotizar, los oferentes deberán visitar la Planta donde se instalará el equipo sita en Av. Caseros 269 Bernal . A tal efecto, la misma deberá ser coordinada con el  Sr. Néstor González y /o Mauro Scalisi Tel: 6319-4912 con dos días hábiles de anticipación.

Los oferentes deberán relevar las instalaciones actuales y la zona prevista para el montaje del equipo con el propósito de prever cualquier provisión o trabajo adicional que se considerare necesario para la instalación.

AySA entregará una constancia de visita que deberá incorporarse a la oferta.

6.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Posicionadores se deberán observar los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 5. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

8.	Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

9.	Garantía

El equipo deberá contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción del mismo y/o de su puesta en marcha.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del equipo.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos siempre y cuando el acoplamiento del equipo con las válvulas existentes en Planta sea en forma directa sin contar para ello con el uso de accesorios y/o adaptadores.