# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

# Objeto: 	MEDIDOR DE RESITENCIA DE AISLAMIENTO

# Alcance: 		Tipo FLUKE, modelo 1555C o similar.

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas y constructivas de un medidor de resistencia de aislamiento a adquirir por Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Sólo se aceptarán equipos originales, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común es 439-09123.

# Referencias Normativas

El presente documento ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidos por las siguientes normas y directivas:

- Aprobado por la CE

- Aprobado por la CSA

- IEC 61010-1: Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2

- IEC 61010-2-030: medición de 600V CAT IIV / 1000V CAT III

- IEC 61557-1

- IEC 61557-2

- Descripción.

El medidor de resistencia de aislamiento se utiliza principalmente para conocer el estado de las bobinas internas de los motores eléctricos ante posibles fallas. También permite realizar una comprobación digital del aislamiento de hasta 10 kV, por lo que resulta idóneo para una amplia gama de equipos de alta tensión, como disyuntores, motores, generadores y cables.

Debe ser un equipo confiable ya que deberá contribuir a la medición de parámetros críticos para la detección de fallas en los motores eléctricos utilizados en la Planta.

  - Características Técnicas.

  - Especificaciones eléctricas

- Accesorios

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios:

- Cable de alimentación de CA

- Cables de comprobación con pinzas de conexión (rojo, negro, verde) tipo cocodrilo

- Estuche de transporte flexible

- Guía de referencia rápida

- Adaptador de infrarrojos con cable de interfaz a PC

- Manual de uso en CD-ROM

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también  sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación del producto, marca y número de código o catálogo del fabricante y número de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos deberán observarse los siguientes requisitos:

- El equipo y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, el Equipo deberá entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

- Recepción

La recepción provisoria de los equipos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6 “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los equipos en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Servicio Post-venta

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país y deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación, en caso que ésta se prolongare más allá de 15 días.

AySA se reserva el derecho de realizar auditorías para verificar el cumplimiento de la presente cláusula.

- Garantía

Los equipos ofertados deberán contar con un periodo de garantía mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de puesta en funcionamiento, amparando todo defecto de materiales y/o funcionamiento.

La garantía de buen funcionamiento y de mantenimiento correctivo será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y cambio de partes que sean necesarias sin cargo alguno para AySA S.A.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos que se encuentran actualmente en uso, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.