ADJUNTO I -  HOJA DE DATOS GARANTIZADOS

Pizarra Interactiva Inteligente Táctil de Pantalla Plana 65”
Multi-Touch (10 puntos de toque)

| Objeto | Requerido (mínimo) | Especificar / adjuntar |
| --- | --- | --- |
| Marca |  |
| Modelo |  |
| Pantalla | Diagonal Size: 65" Tipo de panel: 120 Hz D-LED BLU / LFD / LED Resolución: 1920 x 1080 (16 : 9) Distancia entre píxeles (H x V): 0.248 (H) x 0.744 (V) Tamaño de pantalla activa (H x V): 1428.48 (H) x 803.52 (V) Brillo (típico): 380 nits (con vidrio táctil) Relación de contraste: 4000 : 1 Ángulo de visión (H / V): 178 : 178 Tiempo de respuesta: 6 ms Display Color: Difuminado de 10 bits - 1.07Billones Color Gamut: 72% H-Scanning Frequency: 30 ~ 81 kHz Maximum Pixel Frequency: 148.5 MHz V-Scanning Frequency: 48 ~ 75 Hz Relación de contraste dinámico: 50,000 : 1 |  |
| Conectividad | RGB In: D-SUB analógico Video In: Parte trasera: DVI-D, HDMI1, HDMI2, Puerto de pantalla (DisplayPort) v.1.2, Componente (CVBS común), Caja de bandeja: HDMI3 Entrada de audio: Mini jack estéreo, Audio RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENTE (común) Audio Out: Mini Jack estéreo |  |
| Energía y Consumo | Fuente de alimentación: CA de 100 - 240 V ~ (+ / -10%), 50 / 60 Hz Consumo de energía (modo desactivado): menos de 0.5 W Consumo de energía (modo encendido): Máx.: 264 W, Tipo: 200 W, BTU (máx.): 900.24 W Consumo de energía (modo stand-by): menos de 2 W |  |
| Dimensiones | Dimensiones Netas: (ancho x alto x prof.): 1,535.3 x 910.4 x 76.6 mm Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.): 1,665 x 1040 x 250 mm |  |
| Montaje | Montaje VESA - 400 x 400 mm |  |
| Condiciones Operativas | Temperatura: 0 °C ~ 40 °C Humedad: 10% ~ 80% |  |
| Características Generales | Peso Neto: 46.1 kg Recubrimiento antireflejo, Sensor de temperatura, Batería de reloj (duración de 80 h), Parlante integrado (10 W x 2), Módulo Wi-Fi integrado, Caja de bandeja frontal, Altavoz: Parlante integrado (10 W + 10 W) CPU: Quad-Core (como mínimo) Control Remoto: SI Lápiz: 1 (UNO) Bandeja para lápiz: SI |  |
| Certificación y cumplimiento | EMC: FCC (USA): Part 15, Subpart B Class A, CE (Europe): EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, VCCI (Japan): VCCI V-3 / 2010.04 Class A, KCC / EK (Korea): Tuner: KN13 / KN20, Tunerless: KN22 / KN24, BSMI (Taiwan): CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital), C-Tick (Australia): AS/NZS CISPR22: 2009, CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012, GOST (Russia / CIS): GOST R 51317 Series, GOST 22505-97, EN55022: 2006 + A1: 2007, EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 |  |
| Seguridad | CB (Europe): IEC60950-1 / EN60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapore): PSB + IEC60950-1, NOM (Mexico): NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentina): IRAM + IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia): SASO + IEC60950-1, BIS (India): IEC60950-1 / IS13252, NOM (Mexico): Tuner: NOM-001-SCFI-1993, Tunerless: NOM-019-SCFI-1998, KC (Korea): K 60950-1, EAC (Russia): EAC + IEC60950-1, INMETRO (Brazil): INMETRO + IEC60950-1, BSMI (Taiwan): BSMI + IEC60950-1, RCM (Australia): IEC60950-1 / AS / NZS 60950-1, CSA (Canada): cUL, UL (USA): cUL60950-1, TUV (Germany): CE, NEMKO (Norway): CE |  |
| Consideraciones Particulares | La pantalla de la pizarra electrónica deberá permitir a los usuarios acceder, compartir y revisar contenido mediante sus propias computadoras portátiles, tablets y smartphones. Esta conectividad deberá ser compatible con un rango de fuentes de ingreso de señal, entre ellas HDMI, D-Sub, DisplayPort (DP), DVI y puertos USB, que son compatibles con casi todos los dispositivos externos. Deberá contar con una solución de software de gestión de contenido interactivo. Deberá contar con un menú flotante que se activa por tacto y que le permita a los usuarios controlar, mostrar y mezclar independientemente entre múltiples pantallas y varios archivos de contenido de texto, imagen, audio y video. Deberá contar con teclas principales de atajo que permitan a los usuarios ubicar y seleccionar fácilmente las funciones utilizadas frecuentemente, entre ellas, encendido / apagado de la característica táctil, menú rápido, encendido / apagado, característica táctil de salida de USB y HDMI, con simplemente presionar un botón, entre otros. Su diseño deberá incorporar una bandeja frontal para la pluma, para guardar y acceder fácilmente a los componentes de la pantalla. Asimismo, deberá contar con un formato de diseño que se asemeje al de la pizarra blanca análoga. |  |
| Garantía | El proveedor de la pantalla táctil interactiva deberá proveer como mínimo un período de garantía estándar de tres (3) años a partir del momento de compra de la misma. |  |