Objeto: ADQUISICIÓN REGISTRADORES DE TEMPERATURA

Empresa:

| Ítem | Descripción | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datalogger de temperatura Con Set Inicial de 174 T Sensor interno NTC Almacenamiento: 16.000 mediciones (+/- 2.000) Memoria NO Volátil incluso al agotarse la pila Intervalo de Medición: 1 min a 24 hs. Rango de Medición: -30°C a 70°C Exactitud: +/- 0,5°C Autonomía Típica 500 días (Intervalo: 5 mín. – 15 máx.) Incluye Interfase USB de conexión entre logger y PC CD con Software para gestión de Mediciones |  |  |
| 2 | Mini Datalogger de temperatura Display 174 T Sensor interno NTC Almacenamiento: 16.000 mediciones (+/- 2.000) Memoria NO Volátil incluso al agotarse la pila Intervalo de Medición: 1 min a 24 hs. Rango de Medición: -30°C a 70°C Exactitud: +/- 0,5°C Autonomía Típica 500 días (Intervalo: 5 mín. – 15 máx.) |  |  |

1.	Condiciones de Entrega

Para la entrega del  presente Suministro se deberán observar los siguientes requisitos:

- El embalaje no deberá presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior del mismo deberán constar claramente los siguientes datos: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marca y número de código o catálogo del fabricante y número de lote.

- Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

2. Recepción

La recepción definitiva de los datalogger se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los productos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 1  “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción de los productos.

3.	Garantía

Los datalogger deberán contar con una garantía que asegure su buen funcionamiento en condiciones normales por el término de 12 meses (como mínimo), contados a partir de la fecha de la recepción de los mismos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto del producto y/o elementos componentes de los mismos.

Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de los insumos en un plazo no mayor a 48 hs.

4. Calibración

Con emisión de Certificado INTI

O PTB DATA LOGGER DE TEMPERATURA – CANAL PRINCIPAL

Puntos 0 / 5 / 10°C