# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO E INSUMOS VARIOS PARA LABORATORIO

#### Alcance: Ver Características Particulares

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas de los Materiales de Vidrio y Plástico y de los diferentes Insumos utilizados en los métodos de ensayo de Laboratorio.

Solo se aceptarán materiales nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán materiales reciclados o usados.

Los números de catálogo de los materiales y los insumos según el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios se encuentran al final del presente pliego – ver punto 9. SIByS -.

2.	Referencias Normativas

Los presentes Insumos deberán responder a las siguientes Normas:

  - IRAM AA 91018

  - IRAM AA 91020

  - IRAM AA 91022

  - IRAM AA 91024

  - IRAM AA 91025

  - ISO/IEC 17025:1999

  - DIN 12650 o ISO 8655

También deberán responder a las exigencias de las Normas a las cuales están referidos los métodos de ensayos, que se detallan a continuación:

  - Espectrometría SM 2120ByC Ed. 21 (2005) y AFNOR-94 T90-034: Color

  - Nefelometría SM 2130B Ed. 21 (2005): Turbiedad

  - Análisis del perfil de sabor y olor SM 2170 Ed. 21 (2005)

  - Cromatografía iónica SM 4110B Ed. 21 (2005): Fluoruros, Cloruros, Nitratos, Sulfatos, Bromuros, Fosfatos, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.

  - Volumetría SM 3500-Ca-B Ed. 21 (2005): Calcio

  - Volumetría y cálculo SM 3500-Ca-B Ed. 21 (2005) y, SM 2340-Dureza-C Ed. 21 (2005): Magnesio

  - ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio.

  - Espectrofotometría SM 4500-PE Ed. 21 (2005): Fósforo de ortofosfatos

  - Potenciometría SM 4500H+ Ed. 21 (2005): pH

  - Cálculo iónico/fisicoquímico SM 2330D Ed. 21 (2005): pH de saturacion (pHs), Índice de Langelier

  - Potenciometría SM 2580D Ed. 21 (2005): Potencial redox

  - Conductimetría SM 2510B Ed. 21 (2005): Conductividad, Residuo conductimétrico (Solidos disueltos totales)

  - Volumetría SM 2310B y 2320B Ed. 21 (2005): Alcalinidad total (TAC)

  - Potenciometría SM 2310B y 2320B Ed. 21 (2005): Alcalinidad total (TAC)

  - Cromatografía iónica y cálculo SM 2340B Ed. 21 (2005): Dureza total

  - Volumetría SM 2340-Dureza-C Ed. 21 (2005): Dureza total

  - Cálculo iónico/fisicoquímico SM 2330D Ed. 21 (2005): Carbonatos, Bicarbonatos

  - Espectrofotometría AFNOR T90-013 NF EN 26777 (Rev.1994) ISO 6777: Nitritos

  - Espectrofotometría AFNOR T90-015 (Rev.1994): Amonio

  - Destilación y Volumetría SM 4500-NH3-B y C Ed. 21 (2005) Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrogeno de NH3 (lagos)

  - Electrodo selectivo SM 4500-O-G Ed. 21 (2005): Oxígeno disuelto

  - Iodometría SM 4500-O-B Ed. 21 (2005): Oxígeno disuelto (lagos)

  - Volumetría redox AFNOR T90-050 (Rev 1994): Oxidabilidad

  - Volumetría redox AFNOR T90-37 (Rev 1994): Cloro residual total y Cloro residual libre

  - Colorimetría visual BS 1427 (1962): Cloro residual total y Cloro residual libre (in situ)

  - Destilación y Fotometría NEN 6655 (1997) y ISO  14403:2002 (E): Cianuros

  - Fotometría SM 5540C Ed. 21 (2005) y Skalar 167-001 (1997): Detergentes (MBAS)

  - Fotometría SM 5530-A-D Ed. 21 (2005) y Skalar 497-001 (1995): Sustancias fenolicas

  - Siembra e incubacion a 20°C (5 días) SM 5210B Ed. 21 (2005): DBO5

  - Gravimetría SM 2540 A y D Ed. 21 (2005). Sólidos Totales Suspendidos (MES)

  - Digestión-Volumetría SM 4500-Norg-B Ed. 21 (2005); SM 4500-NH3-B y C Ed. 21 (2005) y Manual equipo Tecator Kjeltec: Nitrogeno total Kjeldhal (NTK)

  - Digestión-Espectrofotometría SM 4500-P-B y E Ed. 21 (2005): Fosforo total

  - Espectrofotometría de AA por horno SM 3113B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Bario, Cadmio, Cromo total, Plomo, Níquel, Selenio, Antimonio, Cobalto, Arsénico, Vanadio.

  - Espectrofotometría de AA por llama SM 3111D Ed. 21 (2005): Aluminio (agua cruda)

  - Espectrofotometría de AA por llama SM 3111B Ed. 21 (2005): Hierro, Hierro soluble, Plata, Cobre, Cinc, Manganeso, Manganeso soluble, Silicio.

  - Espectrofotometría de AA por vapor frío SM 3112B Ed. 21 (2005): Mercurio

  - ICP SM 3120 B Ed. 21 (2005): Aluminio, Aluminio soluble, Hierro, Hierro soluble, Manganeso, Manganeso soluble, Cobre, Cinc, Plata, Silicio, Boro, Bario, Cromo total, Niquel, Antimonio, Cobalto, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Dureza total.

  - Absorción ultravioleta SM 5910B Ed. 21 (2005): UV254

  - Combustión alta temperatura SM 5310B Ed. 21 (2005): Carbono orgánico total (COT) y Carbono orgánico disuelto (COD)

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa SM 6232B Ed. 21 (2005): Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa (desarrollo propio): Tricloroetileno

  - Extr. Líq-Líq y Cromat. Gaseosa SM 5710 BEd. 21 (2005): THM totales

  - Cromat. Gas/columna capilar- por Purga y Trampa acoplada a espect. de masa SM 6200B Ed. 21 (2005): Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales, Cloruro de vinilo, 1,1 dicloroeteno, 1,1,1 tricloro etano, Tetracloruro de carbono, 1,2 dicloroetano, Tricloroetileno, Tetracloroetano, Tetracloroeteno, 1,4 diclorobenceno, 1,3 diclorobenceno, 1,2 diclorobenceno, Benceno, Tolueno, Monoclorobenceno, Etilbenceno, Estireno, m-p Xileno, o Xileno.

  - Método de espacio de cabeza de columna estático AFNOR T90-125  (Rev.1994): Cloroformo, Diclorobromometano, Dibromoclorometano, Bromoformo, THM totales, 1,1 dicloroeteno, 1,1,1 tricloro etano, Tetracloruro de carbono, 1,2 dicloroetano, Tricloroetileno, Tetracloroetano, 1,4 diclorobenceno, 1,2 diclorobenceno Benceno, Tolueno, Monoclorobenceno, Etilbenceno, Estireno, m y p Xileno, o-Xileno

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía gaseosa SM 6630B Ed. 21 (2005): DDT isomeros totales, Clordano, Heptacloro, Heptacloro epoxido, Hexaclorociclohexano, Lindano, Aldrin, Dieldrin, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía gaseosa Desarrollo propio: Metilparation, Paration, Malation

  - Cromatografía líquida Desarrollo propio: 2,4-D

  - Extracción en fase sólida y Cromatografía líquida Desarrollo propio: 2,4 diclorofenol, 2,6 diclorofenol, 2,3,5 riclorofenol, 2,4,5 triclorofenol, 2,4,6 triclorofenol, Pentaclorofenol

  - Cromatografía líquida de alta presión HPLC AFNOR T90-115 (Rev.1994)Fluoranteno, Benzo (b) fluoranteno, Benzo (k) fluoranteno, Benzo (a) pireno, Benzo (ghi) perileno, Indeno (1,2,3 cd) pireno

  - Extracción fase sólida y Cromatografía líquida Desarrollo propio: Microcistina

  - Cromatografía gaseosa acoplada a deteccion de Masas NF EN ISO 6468 (Feb. 1997): PCBS

  - Extracción Líquido-líquido con derivatizacion y cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica EPA 552.1: Ácido monocloroacético, Ácido monobromoacético, Ácido diclorobromoacético, Ácido tricloroacético, Ácido bromocloroacético, Acido dibromoacético

  - Espectrometría infrarroja AFNOR T90-114  Rev.1994: Hidrocarburos totales, Grasas y aceites

  - Cromatografía gaseosa acoplada a detección de Masas EPA 8015 B (Rev. 1996): Perfil de hidrocarburos (DRO y GRO)

  - Extracc. SPE o líq.-líq. Cromatografía gaseosa acoplada a detección de Masas-Identificación de compuestos y Perfil de orgánicos

  - Recuento en placa AFNOR T90-401/402 (Ago-1984): Bacterias heterotrofas viables a 20°C, Bacterias heterotrofas viables a 37°C

  - Test por sustrato enzimático SM 9223A,B Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli, Estreptococos fecales

  - Filtración por membrana SM 9222A,B y G Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli

  - Fermentacion por tubos múltiples  SM 9221A,B,C,E y F Ed. 21 (2005): Coliformes totales, Escherichia coli, Coliformes fecales

  - Filtración por membrana NFT 90-421 (oct 1989): Pseudomonas aeruginosa

  - Filtración por membrana NFT 90-416 (oct 1985): Estreptococos fecales

  - Fermentación por tubos múltiples  NFT 90-411 (oct 1989): Estreptococos fecales

  - Aislamiento cualitativo y serodiagnóstico SM 9260A,H Ed. 21 (2005): Vibrio cholerae 01, Salmonella sp

  - Filtración por membrana ISO 6461/2 (1986): Esporas de anaerobios sulfito reductores (Clostridios)

  - Identificación de colonias por galerías API 10E: Identificación de una colonia

  - Filtración, separación inmunomagnética e inmunofluorescencia EPA-821-R-99-006 (abr 1999) y Método EPA 1623: Giardia sp (agua de consumo y agua superficial), Cryptosporidium sp (agua de consumo y agua superficial)

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-2 (Feb 1997): Bacteriofagos somáticos de Escherichia coli

  - Método cuantitativo de la doble capa ISO/CD 10705-1 (Dic 1996): Bacteriofagos F-RNA específicos

  - Espectrofotometría SM 10200A y H Ed. 21 (2005): Clorofila "a"

  - Denominación general SM 10200 A-B-C-D-E y F  Ed. 21 (2005): Fitoplancton (denominacion general), Fitoplancton (géneros dominantes), Fitoplancton (total de géneros presentes), Fitoplancton (especies dominantes con identificacion completa), Fitoplancton (total de especies presentes), Zooplancton (denominacion general), Zooplancton (géneros dominantes), Zooplancton (total de géneros presentes)

  - Método calorimétrico de la DFD SM 4500-CI-G Ed. 21 (2005): Cloro libre

  - Método de eriocromo cianina R SM 3500 AI- D Ed. 21 (2005): Aluminio soluble

  - Espectrofotometría. Método de la sal de fenol SM 4500-NH3 D Ed. 21 (2005): Amonio

  - Volumetría método argentométrico SM 4500 B Ed. 21 (2005)

  - Método turbidimétrico SM 4500 E Ed. 21 (2005)

3.	Descripción

3.1 Características Generales

Los Insumos serán destinados a la realización de los diferentes métodos de ensayo que se llevarán a cabo en el Laboratorio Central de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y en los Laboratorios de las Plantas Potabilizadoras San Martín y Manuel Belgrano de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. los cuales se encuentran Acreditados bajo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad ISO/IEC 17025:1999 e ISO 9001:2000.

Todos los Métodos de Ensayo están referidos a las Normas Internacionales más prestigiosas, con el objeto de garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en cada análisis. Es por ello, que los productos especificados en el presente Pliego deberán cumplir con las más altas exigencias a nivel internacional en lo referente a Calidad y Resistencia Química y Mecánica, debiendo además mantener dichas características invariables de lote a lote.

  - Características Particulares

Las especificaciones correspondientes a cada insumo se encuentran detalladas a continuación:

| Ítem | Código Laboratorio AySA | Unid. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A03.002.332 | Nro | Agarradera para refrigerantes con pinza de tres ramas revestidas en PVC, y nuez de sujeción para pie universal, de aprox. 60 mm. de apertura máx. de las pinzas y 115 mm. de longitud, ángulo de sujeción regulable (360°), del tipo BRAND o equivalente. |
| 2 |  | Nro | Agitador magnético revestido en teflón doble hélice en cruz de Ø 12,7 mm. de y 12,7 g de peso, del tipo VWRbrand cat 58948-998 o equivalente. |
| 3 |  | Nro | Agitador magnético revestido en teflón octogonal de 25,4 mm. de largo y Ø 9,5 mm. con moldura de pivoteo, del tipo VWRbrand cat: 58948-230 o equivalente. |
| 4 | A03.002.338 | Nro | Alambre de plomo (lead wire) flexible para usar como lastre de erlenmeyers en baños de agua, con revestimiento resistente a los agentes químicos, de aproximadamente Ø 6 mm. x 30 cm. de largo, del tipo FISHER, BEL ART o equivalente. |
| 5 | A03.002.345 | Nro | Algodón hidrófilo. |
| 6 | A03.002.348 | Nro | Ansa calibrada para recuento de colonias en orina, del tipo BRITANIA o equivalente. |
| 7 |  | Nro | Aparato para filtración al vacío de vidrio borosilicato 3.3, abrazadera de aluminio anodizado con soporte de filtro de chapa perforada revestida con PTFE para membranas de 47 mm. de diámetro con 250 ml. de capacidad, del tipo SARTORIUS, catálogo 16316 o equivalente. |
| 8 |  | Nro. | Auxiliar de macropipeteado con filtro de membrana de recambio de 3 µm, del tipo BRAND cat. 261 51, o equivalente. |
| 9 | A03.002.801 | Nro | Banco de secado de polietileno para material de laboratorio, para apoyar sobre mesada, con 22 clavijas de diferente tamaño y posapipetas en la base, del tipo BEL ART art F18932-0000 o equivalente. |
| 10 |  | Nro | Banco de secado de polietileno para secado de material de laboratorio, para apoyar sobre mesada, con 20 clavijas de aproximadamente 20 cm. de longitud, con separación entre clavijas de aproximadamente 15 cm. Medidas totales aproximadas 50 cm. ancho x 70 alto cm. |
| 11 | A03.002.814 | Nro | Panel de polietileno para secado de material de laboratorio, para colgar, con 32 clavijas de distinto tamaño, del tipo BEL ART art F18927-0000 o equivalente. |
| 12 | A03.002.352 | Nro | Bandejas plásticas de HDPE (polietileno de alta densidad) o PP (polipropileno) reforzadas, medidas aproximadas: 50-55 cm. largo x 40-43 cm. ancho x 12-13 cm. alto, del tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 13 |  | Nro | Bandeja plástica, dispersora de polipropileno de alta densidad de ¼” de espesor, con válvula dispensadora en polipropileno en una esquina y cerca del fondo largo 410 mm., ancho 510 mm. y alto 100 mm, del tipo NALGENE cat 15-236-3B o equivalente. |
| 14 | A03.002.744 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos) con recubrimiento de teflón, resistentes a la corrosión y a la temperatura. Medidas: entre 7 y 10 mm de largo, y entre 3 y 5 mm de diámetro. |
| 15 | A03.002.745 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos), con recubrimiento de teflón, resistentes a la corrosión y a la temperatura. Medidas: entre 20 y 30 mm de largo, y entre 5 y 8 mm de diámetro. |
| 16 |  | Nro | Barras de agitación (buzos) con núcleo de acero completamente encapsulado en PTFE, extremos redondeados del tipo BRAND art. 1363 25, o equivalente. |
| 17 | A03.002.735 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos) revestida en PTFE o TFE, con forma cilíndrica, lisa, de aprox. Ø 6 mm. x 25 mm. de longitud, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 18 | A03.002.731 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos)revestida en PTFE o TFE, con forma cilíndrical y anillo central, de aprox. Ø 6 mm. x 30 mm. de longitud, tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 19 | A03.002.743 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos) revestida en PTFE o TFE, con forma octogonal y anillo central, de aprox. Ø 10 mm. x 51 mm de longitud, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 20 | A03.002.739 | Nro | Barras de agitación magnéticas (buzos)revestida en PTFE, con forma de cruz de 38 mm de diámetro y 15 mm de altura, del tipo BRAND o equivalente. |
| 21 | A03.002.727 | Nro | Barra de agitación de vidrio (buzo), Ø 6 mm x 250 mm largo. |
| 22 |  | Nro | Barras de agitación de vidrio (buzo) diam. 10 mm. y 1.5 m. de longitud. |
| 23 | A03.002.856 | Nro | Bidón autoclavable de PP, con tapa a rosca y espita de PP de 50 l. de capacidad, del tipo NALGENE art. 2319-0130 o equivalente. |
| 24 | A03.002.829 | Nro | Bidón con asa, realizado en polietileno de alta densidad, con tapa de rosca de polipropileno blanco. Capacidad nominal hasta el hombro 10 l. |
| 25 |  | Nro | Bidón de PP de 10 l. de capacidad, apilables transparentes, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 26 |  | Nro | Bidón de PP de 2 l. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 27 | A03.002.830 | Nro | Bidón de HDPE (polietileno de alta densidad) de 20 l. de capacidad, apilables translúcidos, tipo NALGENE o equivalente. |
| 28 |  | Nro | Bidón de PE de 10 l., con manija y tapa autoprecintante tornasolados. |
| 29 |  | Nro. | Bidón de Policarbonato con espita y tapón de rosca de polipropileno de 10 l. del tipo NALGENE o equivalente. |
| 30 | A03.002.358 | Nro | Bolsa autoclavable de HDPE (polietileno de alta densidad) de alto peso molecular, medidas 24 x 36 pulgadas, con indicador de esterilización, del tipo VWR SCIENTIFIC cat. 11215-825 o equivalente. |
| 31 | A03.002.859 | Nro | Botellas color ámbar de HPDE de 1000 ml. de capacidad; rosca de 28 mm., del tipo FISHER BRAND AMBER 03-084-1E o equivalente. |
| 32 | A03.002.860 | Nro | Botellas color ámbar de HPDE de 2000 ml. de capacidad; rosca de 38 mm.; del tipo FISHER BRAND AMBER 03-084-1F o equivalente. |
| 33 |  | Nro | Botella con asa “tipo lavandina”, realizada en polietileno de baja densidad con tapa de rosca de polipropileno blanco. Capacidad nominal 2 litros. |
| 34 |  | Nro | Botella de boca ancha, de polietileno de alta densidad, con tapón de rosca de polipropileno, translúcida, hermética, de 500 ml. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 35 |  | Nro | Botella de boca estrecha, de polietileno de baja densidad, con tapón de rosca de polipropileno, translúcida, hermética, de 1000 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art. 2003-0032 o equivalente. |
| 36 | A03.002.857 | Nro | Botella de centrifugación de Copolímero de polipropileno, con tapa a rosca de PP y junta siliconada para cierre hermético, de 250 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art 3141-0250 o equivalente. |
| 37 | A03.002.858 | Nro | Botella de centrifugación con tapón de cierre hermético de policarbonato y tapón a a rosca de polipropileno y junta de silicona, transparentes, de 450 ml. de capacidad, autoclavables, del tipo NALGENE art. 3140-0500 o equivalente. |
| 38 |  | Nro | Botella de polietileno de alta densidad, tapón de rosca de polipropileno, color translúcido de 1000 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art. catálogo 2099-032 o equivalente. |
| 39 | A03.002.838 | Nro | Botella de PE de alta densidad, tipo "LEVE", de 50-60 ml de capacidad, con tapa autoprecintante |
| 40 | A03.002.831 | Nro | Botella de vidrio color caramelo, de 60 ml de capacidad, del tipo SUPELCO o equivalente. |
| 41 | A03.002.834 | Nro | Botellas de vidrio color ámbar, de Ø 49 x 114 mm de alto y 120 ml de capacidad, provista con tapa perforada a rosca y septa de teflón-silicona, del tipo SUPELCO art. 2-3230-U o equivalente. |
| 42 | A03.002.045 | Nro | Bureta SQUIBB con cero automático, clase "A", de vidrio borosilicato, color caramelo, con robinete recto con macho teflón, de 10 ml, divisiones cada 0,05 ml, tolerancia ± 0,02 ml., con frasco de reserva de 1000 ml de capacaidad color caramelo con boca esmerilada, del tipo IVA, BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO. |
| 43 | A03.002.048 | Nro | Bureta SQUIBB con cero automático, clase A, de vidrio borosilicato, color caramelo, con robinete recto con macho teflón, de 25 ml, divisiones cada 0,05 ml, tolerancia ± 0,03 ml., con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad color caramelo con boca esmerilada.CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 44 |  | Nro. | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, color caramelo, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1 del tipo BRAND o equivalente..CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 45 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, color caramelo, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1, con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad de color caramelo con boca esmerilado, del tipo BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 46 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, color caramelo, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 47 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, color caramelo, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1, con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad de color caramelo con boca esmerilado, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 48 | A03.002.040 | Nro | Bureta SQUIBB con cero automático, clase A, de vidrio borosilicato, incolora, con robinete recto con macho teflón, de 25 ml, divisiones cada 0,05 ml, tolerancia ± 0,03 ml., con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad color caramelo con boca esmerilada.CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 49 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, incolora, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 50 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, incolora, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1, con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad incoloro con boca esmerilado. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 51 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, incolora, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente. |
| 52 |  | Nro | Bureta de cero automático, Clase A, graduada de vidrio borosilicato, incolora, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, división en ml. 0,1, con frasco de reserva de 2000 ml de capacidad incoloro con boca esmerilado. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o equivalente |
| 53 |  | Nro. | Bureta de cero automático Clase A. Con llave de punzón de PTFE (macho de PTFE en llave intermedia) con macho esmerilado. DIN EN ISO 385. Ajustadas por vertido Ex. Con franja de Schellbach. Ajuste automático del punto cero. Llave intermedia para devolver el sobrante de líquido al frasco. De 10 ml. de capacidad, divisiones cada 0,02 ml., tolerancia ± 0,020 ml., del tipo BLAUBRAND art. 22761 o equivalente. CON CERTIFICADO . |
| 54 |  | Nro. | Bureta de cero automático Clase A. Con llave de punzón de PTFE (macho de PTFE en llave intermedia) con macho esmerilado. DIN EN ISO 385. Ajustadas por vertido Ex. Con franja de Schellbach. Ajuste automático del punto cero. Llave intermedia para devolver el sobrante de líquido al .De 25 ml. de capacidad, divisiones cada 0,05 ml., tolerancia ± 0,030 ml. del tipo BLAUBRAND art. 22762 o equivalente. CON CERTIFICADO . |
| 55 |  | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, color caramelo, de 5 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 56 |  | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, color caramelo, de 10 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/100. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 57 | A03.002.009 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, color caramelo, de 10 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,02 ml., tolerancia ± 0,02 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 58 | A03.002.013 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, color caramelo, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,1ml.., tolerancia ± 0,05 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 59 | A03.002.008 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 5 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,02 ml.., tolerancia ± 0,01 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 60 | A03.002.002 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 10 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,02 ml., tolerancia ± 0,02 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE , del tipo IVA o equivalente |
| 61 | A03.002.003 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 10 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,05 ml., tolerancia ± 0,02 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 62 | A03.002.004 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,05 ml., tolerancia ± 0,03 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 63 | A03.002.005 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,1 ml., tolerancia ± 0,05 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 64 | A03.002.006 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10, tolerancia ± 0,05 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 65 | A03.002.007 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase A, incolora, de 100 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, divisiones cada 0,2 ml.., tolerancia ± 0,1 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 66 |  | Nro. | Bureta de cero automática Clase B Schilling,. de vidrio AR-Glas de 10 ml. DIN EN ISO 385. Ajustadas por vertido “Ex”. Con franja de Schellbach. Ajuste automático del punto cero .del tipo SILBER BRAND art.. 23753 o equivalente. |
| 67 | A03.002.027 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase B, incolora, de 5 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 68 | A03.002.028 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase B, incolora, de 10 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente |
| 69 | A03.002.029 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase B, incolora, de 25 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 70 | A03.002.030 | Nro | Bureta graduada de vidrio borosilicato Clase B, incolora, de 50 ml. de capacidad, con robinete recto con macho de teflón, grad. 1/10, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 71 | A03.002.950 | Nro | Caja vacía para almacenamiento y esterilización de rack x 96 tips de 100 a 1000 µl, reutilizable, fabricada en material plástico autoclavable (a 121°C, 20 min), del tipo EUROBOX de EPPENDORF o equivalente. |
| 72 | A03.002.368 | Nro | Cámara DE SEDWICK-RAFTER de 1 ml., tipo THOMAS art 9851-C20 o equivalente. |
| 73 |  | Nro | Canasta escurridora con manija, de HDPE (polietileno de alta densidad), de aproximadamente 580 mm de altura total, para alojamiento pipetas de hasta 41 cm de longitud, 100% compatible para ser usada con Lavador-Enjuagador de pipetas del tipo NALGENE, del tipo NALGENE art. DS5241-0040D o equivalente. |
| 74 |  | Nro | Canasta escurridora con manija, de HDPE (polietileno de alta densidad), de aproximadamente 780 mm de altura total, para alojamiento pipetas de hasta 61 cm de longitud, 100% compatible para ser usada con Lavador-Enjuagador de pipetas del tipo NALGENE, del tipo NALGENE art. DS5241-0050E o equivalente. |
| 75 | A03.002.370 | Nro | Canasto esterilizable por autoclave, de polipropileno, con fondo, paredes y tapa en forma de rejilla, medidas aproximadas: largo 239 mm. x ancho 230 mm. x alto 233mm., del tipo NALGENE art. 6917-0230 o equivalente. |
| 76 | A03.002.373 | Nro | Canastos plásticos reforzados (con fondo y paredes en forma de rejilla), medidas aproximadas: largo 50-55 cm. x ancho 30-35 cm. x alto 25 cm. |
| 77 |  | Nro | Cánula eyectora, con tuerca moleteada, del tipo EPPENDORF, art. 4965672.004 o equivalente. |
| 78 | A03.002.880 | Nro | Cápsula de filtración con prefiltro de 0,65 µm y filtro final de 0,45 µm, área de filtración 0,2 m2, del tipo SARTOBRAN-SARTORIUS art 5231306D9-00--A o equivalente. |
| 79 | A03.002.881 | Nro | Cápsula de muestreo para recolección de Cryptosporidium y Giardia de 1,0 µm de poro, del tipo ENVIROCHEK de GELLMAN art 12110 o equivalente. |
| 80 |  | Nro | Cápsulas de Porcelanas, Ø 60 mm., capacidad 25 ml., del tipo GÜNTHER o equivalente. |
| 81 |  | Nro | Cápsulas de Porcelanas, Ø 70 mm., capacidad 50 ml., del tipo GÜNTHER o equivalente. |
| 82 | A03.002.883 | Nro | Cartucho de celulosa para extractor Soxhlet de Ø 25-30 mm. x 80 mm. largo x 1 mm. espesor, del tipo WHATMAN, S&S o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 83 | A03.002.378 | Nro | Cono para sedimentacion “Imhoff” de Policarbonato, autoclavable con tapón de PP, de 1000 ml. de capacidad, con gran resistencia a los agentes químicos agresivos, del tipo NALGENE art. 1000-0010 o equivalente. |
| 84 | A03.002.384 | Nro | Cristalizador con pico de vidrio borosilicato, de 60 ml. de capacidad, medidas: Ø 60 x 35 mm. h, del tipo IVA, DURAN o equivalente. |
| 85 | A03.002.390 | Nro | Cubetas de vidrio borosilicato, de Ø 12 x 50 mm. de largo, del tipo EVERGREEN SCIENTIFIC o equivalente. Compatibilidad: deberán ser 100% compatibles con Microtox SDI (Strategic Diagnostics). |
| 86 |  | Nro | Cubrecámaras para cámara de recuento, realizadas en vidrio borosilicato DIN 58884. Tamaño 20 x 26 x 0,4 m. BRAND o equivalente. |
| 87 | A03.002.393 | Nro | Cubreobjetos cuadrados, realizados en vidrio borosilicato blanco puro (incoloro) de la clase hidrolítica 1. Tamaño. 18 x 18 m. |
| 88 | A03.002.394 | Nro | Cubre objetos de vidrio, de 24 x 60 mm, del tipo CORNING art: 583331. |
| 89 |  | Nro | Densímetro según Baumé de 0-10, sin termómetro, con división de escala de 0,1 °Be y largo aproximado de 270 m. |
| 90 |  | Nro | Densímetro de vidrio Baumé de escala de 20-30 con división 0,1° Be con largo aprox 270 m., del tipo BRAND art. 971538. |
| 91 |  | Nro | Densímetro según Baumé de 20-40, sin termómetro, con división de escala de 0,2 °Be. |
| 92 |  | Nro | Desecador con tapa de PC (policarbonato), totalmente transparente, medidas aproximadas: 300 mm. altura total x Ø int 250 mm. x Ø ext 280 mm., con cierre hermético y válvula de escape de aire, tipo NALGENE, BEL ART o equivalente. |
| 93 |  | Nro | Densímetro según Baumé de 30-40, sin termómetro, con división de escala de 0,1 °Be y largo aproximado de 270 del tipo Brand art. 971539 o equivalente |
| 94 | A03.002.399 | Nro | Desecador con tapa de PC (policarbonato), totalmente transparente, medidas aproximadas: 300 mm. altura total x Ø int 250 mm. x Ø ext 280 mm., con cierre hermético y válvula de escape de aire, tipo NALGENE, BEL ART o equivalente. |
| 95 | A03.002.938 | Nro | Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 1 a 5 ml., divisiones cada 0,10 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo EPPENDORF o BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 96 | A03.002.942 | Nro | Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 2 a 10 ml.., divisiones cada 0,20 ml.., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo EPPENDORF o BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 97 | A03.002.944 | Nro | Dispensador de líquidos de volumen variable, de 2,5 a 25 ml., con graduación de 0,1 ml., indicación digital de volumen, purga de aire, opción de tubo de dosificación flexible, sistema de expulsión de seguridad, caperuza de cierre roscada, bloque de válvulas giratorio, adaptadores, envase de 2,5 litros no recubierto, y tubo de aspiración telescopico, del tipo BRAND DISPENSETTE III - EASY CALIBRATION art. 4700351 o equivalente, con número de serie e instrucciones de manejo. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 98 |  | Nro | Dispensador de líquidos de volumen fijo, de 5 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo DISPENSETTE III de BRAND , art.. 4700231 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 99 |  | Nro | Dispensador de líquidos de volumen fijo, de 10 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo DISPENSETTE III de BRAND art. 4700241 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 100 | A03.002.946 | Nro | Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 20 a 100 ml., divisiones cada 2 ml.., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo EPPENDORF o BRAND o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 101 |  | Nro | Dispensador manual con visor para indicación del volumen, variable del volumen de 1μl hasta 10 ml. del tipo EPPENDORF- MODELO MULTIPETTE PLUS 4981. |
| 102 |  | Nro | Doble nuez, de material metálico, giro de 360°, con capacidad de sujeción de 0,5 mm. a 20 mm. en cada extremo. |
| 103 | A03.002.437 | Nro | Embudo analítico de 60° de material plástico (HDPE o PP), vástago corto, con estrías internas, Ø 55 mm. y aprox 50-60 mm. largo de tallo, del tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 104 | A03.002.438 | Nro | Embudo analítico de 60° de material plástico (HDPE o PP), vástago corto, con estrías internas, Ø 60-65 mm. (para papel de filtro de Ø 110 mm.) y aprox 50-60 mm. largo de tallo, del tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 105 | A03.002.417 | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, vástago corto, con estrías internas, Ø 50 mm. (para papel de filtro de Ø 110 mm.) y aprox 55 mm. largo de tallo, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 106 |  | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, vástago corto, con estrías internas, Ø 55-60 mm. (para papel de filtro de Ø 110 mm.) y aprox 55 mm. largo de tallo, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 107 | A03.002.419 | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, vástago corto, con estrías internas, Ø 70-75 mm. (para papel de filtro de Ø 125 mm.) y aprox 70-75 mm. largo de tallo, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 108 | A03.002.427 | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, vástago largo, con estrías internas, Ø 65 mm. (para papel de filtro de Ø 110 mm.) y aprox 150 mm. largo de tallo, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 109 | A03.002.428 | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, vástago largo, con estrías internas, Ø 70-75 mm. (para papel de filtro de Ø 125 mm.) y aprox 150 mm. largo de tallo, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 110 |  | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, 80 mm. (para papel de filtro de Ø 125 a 150 mm.) altura total de 140 mm., tallo de 80 mm. largo y Ø 10 mm., del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 111 |  | Nro | Embudo analítico de 60°, de vidrio borosilicato, 100 mm. (para papel de filtro de Ø 150 a 185 mm.) altura total de 180 mm., tallo de 100 mm. largo y Ø 10 mm., del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 112 | A03.002.451 | Nro | Embudo Buchner para filtración a vacío, de PP (polipropileno), desmontable, de Ø 110 mm., del tipo BRAND 1485 30 o BEL-ART H14604-0000 o equivalente. |
| 113 |  | Nro | Embudo de PP (polipropileno) superficie interior estriada, embudo de Ø 80 mm. x de Ø de vástago 8-10 mm. y 69 mm. de longitud., del tipo BRAND art 148225. |
| 114 |  | Nro | Embudo de PP (polipropileno), superficie interior estriada, de Ø 150 mm. x Ø de vástago 14 mm. x 115 mm. de longitud de vástago, del tipo BRAND art. 148240. |
| 115 |  | Nro | Embudo de PP (polipropileno), para sistema de filtración MICROFIL, de 100 ml. de capacidad, estéril, con membrana incorporada blanca de 0,45 µm de poro, del tipo MILLIPORE art. MIHAWG072 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 116 |  | Nro | Embudo de PP (polipropileno), de 100 ml. de capacidad, estéril, con membrana incorporada blanca de 0,45 µm de poro, del tipo SARTORIUS línea BIOSART o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 117 |  | Nro | Embudo de PP (polipropileno), con un lado plano, de Ø 80 mm., con vástago adaptado para esmerilado cónico 29/32, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 118 | A03.002.465 | Nro | Embudo filtrante de 125 ml. de capacidad, con placa filtrante de Ø 60 mm. y porosidad 3 (valor nominal del Ø de poro 16-40 µm) fabricada a partir de arenisca de vidrio, con vástago de Ø ext. 10 mm. Indicado para trabajos analíticos de filtración separativa de precipitados de finura media. Distintivo 17D, del tipo DURAN, BRAND art. 465423 o equivalente. |
| 119 | A03.002.466 | Nro | Embudo filtrante de 125 ml. de capacidad, con placa filtrante de Ø 60 mm. y porosidad 4 (valor nominal del Ø de poro 10-16 µm) fabricada a partir de arenisca de vidrio, con vástago de Ø ext. 10 mm. Indicado para trabajos analíticos de filtración separativa de precipitados muy finos. Distintivo 17D, del tipo DURAN, BRAND art. 465424 o equivalente. |
| 120 |  | Nro | Embudo para polvos de PP (polipropileno), de Ø 100 mm x Ø externo de vástago 25 mm. x 23 mm. de largo de vástago, del tipo BRAND art. 148030. |
| 121 |  | Nro | Embudo para polvo de PP de120 mm. de diámetro externo; 30 mm de diámetro de rama y 28 mm de largo de rama; del tipo BRAND cat 1480-35 o equivalente. |
| 122 | A03.002.463 | Nro | Embudo para polvos de PP (popipropileno) autoclavable, de Ø 180 mm., vástago corto de Ø 40 mm. x 48 mm. de largo, del tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 123 | A03.002.406 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 25 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 124 | A03.002.407 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 50 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 125 | A03.002.408 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 100-125 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 126 | A03.002.409 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 250 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 127 | A03.002.410 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 500 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 128 | A03.002.411 | Nro | Embudo separador (ampolla de decantación) tipo SQUIBB, de vidrio borosilicato, con robinete con macho de teflón normalizado, boca esmerilada normalizada con tapón de vidrio esmerilado o de PP, sin graduaciones, de 1.000 ml. de capacidad, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 129 | A03.002.471 | Nro | Equipo de destilacion completo para determinación de cianuros según norma ASTM D 2036, del tipo WHEATON art 377160 o FISHER art 09-108 o equivalente. |
| 130 | A03.002.476 | Nro | Equipo de destilacion completo para determinación de Sulfuros según norma EPA Method 9030A y 9031, del tipo FISHER cat K513600-0000, con 2 frascos lavadores de gases de 125 ml. con olivas para tubo de 1/4" del tipo FISHER cat K657250-1223, tubo de conexión en "T" del tipo cat K893500-0022 y tubo de teflón o polipropileno de Ø int 1/4" o equivalente. |
| 131 | A03.002.889 | Nro | Equipo de filtración completo, de policarbonato, para membranas filtrantes de Ø 47 mm., compuesto por: embudo de filtración y frasco de recoleccion de 250 ml. de capacidad y conexiones para vacío, del tipo SARTORIUS art SM 16510 o equivalente. |
| 132 | A03.002.482 | Nro | Equipo para extracción Soxhlet completo, de vidrio borosilicato, compuesto por: a) matraz de 250 ml. de capacidad con boca esmerilada 24/40, b) extractor Soxhlet con juntas esmeriladas inferior 24/40 macho y superior 45/50 hembra, c) refrigerante tipo Allihn con junta esmerilada macho 45/50, tipo IVA o equivalente. |
| 133 | A03.002.513 | Nro | Erlenmeyer de PC (policarbonato), sin tapa, con graduaciones aproximadas de 125 ml. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 134 | A03.002.514 | Nro | Erlenmeyer de PC (policarbonato), sin tapa, con graduaciones aproximadas de 250 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art.4104 -0250 o equivalente. |
| 135 | A03.002.514 | Nro | Erlenmeyer de PC (policarbonato), sin tapa, con graduaciones aproximadas de 250 ml. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 136 | A03.002.515 | Nro | Erlenmeyer de PC (policarbonato), sin tapa, con graduaciones aproximadas de 500 ml. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 137 | A03.002.521 | Nro | Erlenmeyer de PC (policarbonato), con tapa, con graduaciones aproximadas de 125 ml. de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 138 | A03.002.489 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad aproximadas, de 100-125 ml. de capacidad, tipo IVA o equivalente. |
| 139 | A03.002.490 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad aproximadas, de 250 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 140 | A03.002.491 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad. aproximadas de 500 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 141 | A03.002.492 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad. aproximadas de 1000 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 142 | A03.002.493 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad. aproximadas de 2000 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 143 | A03.002.494 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad. aproximadas de 3000 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 144 | A03.002.496 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad. aproximadas de 6000 ml. de capacidad, del tipo IVA o equivalente. |
| 145 | A03.002.501 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 100-125 ml. de capacidad, tipo BRAND, DURAN IVA o equivalente. |
| 146 | A03.002.502 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 250 ml de capacidad, tipo BRAND, DURAN IVA o equivalente. |
| 147 | A03.002.503 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 148 | A03.002.504 | Nro. | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 1000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 149 | A03.002.505 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad. aproximadas de 2.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 150 | A03.002.506 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad. aproximadas de 3.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 151 | A03.002.508 | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 6000 ml. de capacidad, tipo IVA o equivalente. |
| 152 | A03.002.805 | Nro | Escobilla de alambre galvanizado retorcido, con punta radial, para limpieza de Tubos de Ensayos, de cerda natural o sintética, medidas: Ø 11-13 mm. x 75 mm. de largo de la cerda y 20 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17027-023 o equivalente. |
| 153 | A03.002.802 | Nro | Escobilla de alambre galvanizado retorcido para limpieza de Buretas y Pipetas , de con 2 diámetros de cerda natural o sintética, medidas: Ø 6 mm. (parte angosta) y 19 mm. (parte ancha) x 19 cm. de largo de la cerda y 43 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17080-004 o equivalente. |
| 154 |  | Nro | Escobilla de alambre galvanizado para limpieza de Buretas de 25 y/o 50 ml., de cerda natural o sintética, medidas aproximadas: 91 cm. de longitud total, cerdas de sección cónica, del tipo Fisherbrand art. 03614 o equivalente. |
| 155 |  | Nro | Escobilla de alambre galvanizado para limpieza de Pipetas, de cerdas rígidas de nylon, medidas aproximadas: Ø máx de 24 mm x 190 mm de largo de cerda y 43 cm. de longitud total, cerdas de sección cónica, del tipo Fisherbrand art. 03625 o equivalente. |
| 156 | A03.002.804 | Nro | Escobilla de alambre galvanizado retorcido, con punta radial, para limpieza de Probetas, de cerda natural o sintética, medidas aproximadas: Ø 60 mm. x 150 mm.de largo de la cerda y 50 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17066-080 o equivalente. |
| 157 | A03.002.803 | Nro | Escobilla de alambre galvanizado retorcido para limpieza de Probetas, de cerda natural o sintética, medidas aproximadas: Ø 51 mm. x 119 mm..de largo de la cerda y 50 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17041-002 o equivalente. |
| 158 |  | Nro | Escobilla de mango plástico flexible para limpieza de Erlenmeyers, de cerda natural o sintética, medidas: 100 m. de largo de la cerda y 35 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17145-041 o equivalente. |
| 159 | A03.002.806 | Nro | Escobilla de mango plástico flexible para limpieza de Erlenmeyers, de cerda natural o sintética, medidas aproximadas: 10 cm de largo de cerda x 41 cm. de longitud total, del tipo VWR art. 17155-001 o equivalente. |
| 160 | A03.002.528 | Nro | Esparcidor de células para siembra en superficie, con extremo triangular de 1,6 x 200 mm. de longitud total, fabricado en vidrio o acero inoxidable, reutilizable, esterilizable en autoclave para placas de Petri de Ø 60 mm., del tipo BEL-ART F37736-0006 o FISHER o VWR o equivalente. |
| 161 |  | Nro | Espátula chica con un extremo en forma de espátula y el otro en forma de cuchara, de material plástico resistente a los agentes químicos o acero inoxidable, de aprox. 210 mm de longitud, tipo BRAND o equivalente. |
| 162 | A03.002.530 | Nro | Espátula grande con un extremo en forma de espátula y el otro en forma de cuchara, de material plástico resistente a los agentes químicos o acero inoxidable, de aprox. 15 mm. ancho x 180 – 210 mm. de longitud. |
| 163 |  | Nro | Filtro de 3 μm (PP, PTFE) sin esterilizar. Pieza de recambio para auxiliar de macropipeteado tipo BRAND Art. 260.56 o equivalente. |
| 164 | A03.002.893 | Nro | Filtro de jeringa con carcaza de PP (polipropileno) y medio filtrante de celulosa regenerada, de Ø 25 mm. y 0,45 µm de poro, conexiones: luer-lock hembra de entrada y luer-slip macho de salida, MINISART-RC25, del tipo SARTORIUS art 17765Q o equivalente. |
| 165 | A03.002.895 | Nro | Filtro de jeringa, con carcaza de PP (polipropileno) y medio filtrante de PVDF (Fluoruro de polivinilideno hidrofilo), de Ø 25 mm y 0,45 µm de poro, conexiones: luer-lok hembra de entrada y luer-slip macho de salida, del tipo GELLMAN art 4408 o equivalente. |
| 166 | A03.002.896 | Nro | Filtro de jeringa, con carcaza de PP (polipropileno) y medio filtrante de PTFE, de Ø 25 mm y 0,45 µm de poro, conexiones: luer-lok hembra de entrada y luer-slip macho de salida, del tipo SRP-25 de SARTORIUS art 17576K o equivalente. |
| 167 | A03.002.891 | Nro | Filtro de jeringa con membrana de Durapore (PVDF), de Ø 25 mm. y 0,22 µm de poro, esterilizados por Oxido de Etileno y envasados individualmente, área de filtrado 3,9 cm.2, carcaza fabricada en PVC, presión máximo 5 bar, del tipo MILLIPORE MILLEX GV art. SLGV 025 LS o equivalente. |
| 168 |  | Nro | Foil de aluminio precortado en cuadrados de 102 x 102 mm. (4” x 4“). |
| 169 |  | Nro | Frasco cilíndrico de PC (poplicarbonato) transparente, paredes rectas y boca ancha, con tapa blanca de PP (polipropileno), con resistencia a los impactos, autoclavable, no toxico, de 30 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art. 2116-0030 o equivalente. |
| 170 |  | Nro | Frasco cuadrado de PE-HD, casi transparente. Tapa a rosca con cono de obturación, en PP, azul, del tipo BRAND art. 1304 26 o equivalente. De 2500 ml de capacidad. |
| 171 |  | Nro | Frasco de reserva para buretas de cero automática Schilling de PE-LD. Cuello estrecho del tipo BRAND, art. 1290 55 o equivalente. |
| 172 | A03.002.861 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato (Mariotte), con salida abajo con junta esmerilada, robinete y tapón de vidrio esmerilado intercambiable, de 10 l. de capacidad, del tipo DURAN, IVA o equivalente. |
| 173 | A03.002.862 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, con tapa a rosca (GL45) y anillo de vertido de PP (polipropileno), autoclavable a 121°C, con graduaciones aproximadas, de 250 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1225 48, DURAN-SCHOTT o equivalente. |
| 174 | A03.002.863 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, con tapa a rosca (GL45) y anillo de vertido de PP (polipropileno), autoclavable a 121°C, con graduaciones aproximadas, de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1225 54, DURAN-SCHOTT o equivalente. |
| 175 | A03.002.864 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, con tapa a rosca (GL45) y anillo de vertido de PP (polipropileno), autoclavable a 121°C, con graduaciones aproximadas, de 1.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1225 62, DURAN SCHOTT o equivalente. |
| 176 | A03.002.865 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, con tapa a rosca (GL45) y anillo de vertido de PP (polipropileno), autoclavable a 121°C, con graduaciones aproximadas, de 2.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1225 64, DURAN SCHOTT o equivalente. |
| 177 | A03.002.866 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, con tapa a rosca (GL45) y anillo de vertido de PP (polipropileno), autoclavable a 121°C, con graduaciones aproximadas, de 5.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1225 70, DURAN SCHOTT o equivalente. |
| 178 | A03.002.867 | Nro | Frasco de vidrio borosilicato, para DBO, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, sin numerar, de 300 ml. de capacidad, del tipo WHEATON art 227497-00G, KIMBLE art 15070-00 o equivalente. |
| 179 | A03.002.868 | Nro | Frasco gotero de LDPE (polietileno de baja densidad), con tapa a rosca y tapón a presión para el pico, de 125 ml. de capacidad. |
| 180 |  | Nro | Frasco gotero de Copolímero de Polipropileno, autoclavable, con tapa a rosca y tapón a presión para el pico, de 125 ml., del tipo NALGENE art. DS2420-0125 o equivalente. |
| 181 | A03.002.537 | Nro | Frasco lavador (piseta), de LDPE (polietileno de baja densidad), de 250 ml. de capacidad, con tapa a rosca y tubo de succión de altura regulable, del tipo BRAND o equivalente. |
| 182 | A03.002.538 | Nro | Frasco lavador (piseta), de LDPE (polietileno de baja densidad), de 500 ml. de capacidad, con tapa a rosca y tubo de succión de altura regulable, del tipo BRAND o equivalente |
| 183 |  | Nro | Frasco lavador (piseta), cuello ancho, LDPE (polietileno de baja densidad), rotulado para “acetona”, de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1440 25 o equivalente. |
| 184 | A03.002.543 | Nro | Frasco lavador (piseta), autoclavable, de Copolímero de Polipropileno, con tapa a rosca y tubo de succión de PP, de 1000 ml. de capacidad, del tipo NALGENE art 2405-1000 o equivalente. |
| 185 |  | Nro | Frasco lavador (piseta), cuello ancho, LDPE (polietilieno de baja densidad), rotulado para “Agua Destilada”, de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND art. 1440 84 o equivalente. |
| 186 | A03.002.871 | Nro | Frasco para reactivo color caramelo con tapa esmerilada intercambiable, boca de Ø interno 30 mm. (para tapón de goma 6 y 1/2) de 1000 ml. de capacidad. |
| 187 | A03.002.872 | Nro | Frasco para reactivo color caramelo con tapa esmerilada intercambiable, boca de Ø interno 30 mm. (para tapón de goma 6 y 1/2) de 2000 ml. de capacidad. |
| 188 |  | Nro | Frascos de PE de baja densidad, boca angosta, tapa a rosca e inserto a presión de polietileno, capacidad aprox 250 ml., del tipo EXPOENVASE o equivalente. |
| 189 |  | Nro | Frascos de PE de baja densidad, boca angosta, tapa a rosca e inserto a presión de polietileno, capacidad aprox 1000 ml., del tipo EXPOENVASE o equivalente. |
| 190 | A03.002.547 | Nro | Frasco para vacío, cilíndrico, con oliva lateral plástica a rosca intercambiable, de 5.000 ml de capacidad, del tipo DURAN art. 21195 735. |
| 191 |  | Nro | Gabinete plástico para almacenar pipetas de 1 a 25 ml., con 4 divisiones, medidas aproximadas: largo 550 mm., ancho total 200 mm., alto 50 m. |
| 192 |  | Nro | Garrafa gas butano, descartable, de 190 g., del tipo DECKERT art. 1587038 o equivalente. |
| 193 |  | Nro | Gradilla para tubos de ensayo construida en alambre de acero de calibre grueso y revestido de epoxido. Para tubos de Ø 20 m. con capacidad para 20 tubos. |
| 194 | A03.002.551 | Nro | Gradilla plástica de PP (polipropileno) o PK (policetona), con capacidad para 40 tubos de Ø 20 mm., del tipo NALGENE, BRAND, BEL ART, o equivalente. |
| 195 | A03.002.552 | Nro | Gradilla plástica de PK (policetona), con capacidad para 40 tubos de Ø 25 mm., medidas aproximadas: 21 cm. de ancho x 300 cm. de largo x 92 cm. de alto, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 196 | A03.002.557 | Nro | Guantes resistentes al calor, hasta 232°C, 100% de algodón, con tejido tipo tela de toalla, lavables, de 47 cm. de longitud total, del tipo BEL-ART art. H 13201-0001 o equivalente. |
| 197 | A03.002.574 | Nro | Manopla de goma siliconada, para manipuleo de objetos fríos o calientes, restistente a temperaturas entre –50°C a 250°C aproximadamente, provista de superficie interior antideslizante para la sujeción segura de objetos, del tipo “Hot Hand Protector” BEL-ART art. F38000-0000 / MERCK art. 56614-528. o equivalente. |
| 198 | A03.002.561 | Nro | Hisopos estériles envueltos individualmente. |
| 199 | A03.002.957 | Nro | Jeringa dosificadora, de volumen variable, rango 0,5 a 5ml., autoclavable a 121°C, resistente a la corrosión, para inyección de soluciones acuosas, oleosas, viscosas y variedad suspensiones, del tipo SOCOREX Series 187 o 174 o equivalente. |
| 200 | A03.002.566 | Nro | Kitasato de vidrio borosilicato, con oliva lateral, Ø int del cuello 35 mm., de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN o equivalente. |
| 201 |  | Nro | Kitasato de vidrio borosilicato, con oliva lateral, de 1000 ml. de capacidad, con cuello de Ø 45 mm., del tipo BRAND, IVA, SCHOTT-DURAN o equivalente. |
| 202 | A03.002.571 | Nro | Kitasato con forma de frasco, para vacío, con oliva lateral plástica a rosca intercambiable, de 5.000 ml de capacidad, del tipo DURAN art. 21195 735 |
| 203 | A03.002.811 | Nro | Limpiador para autoclaves a vapor, en polvo o granulado, de fácil disolución, del tipo TUTTNAUER CHAMBER BRITE o equivalente, para limpieza a fondo de cámara de esterilización, reservorio de agua y tuberías de cobre. Presentación en sobres con cantidad pre-medida del limpiador |
| 204 |  | Nro | Lavador-Enjuagador automático para pipetas, de HDPE (polietileno de alta densidad), para pipetas de hasta 41 cm de longitud, con nivel de agua constante, provisto con mangueras para alimentación y desagote de agua, del tipo NALGENE art 5245-0040D o equivalente. |
| 205 |  | Nro | Lavador-Enjuagador automático para pipetas, de HDPE (polietileno de alta densidad), para pipetas de hasta 61 cm de longitud, con nivel de agua constante, provisto con mangueras para alimentación y desagote de agua, del tipo NALGENE art 5245-0050E o equivalente. |
| 206 | A03.002.107 | Nro | Matraz aforado de PP (polipropileno) o PMP (polimetilpenteno) con tapón normalizado o a rosca, Clase B, de 100 ml de capacidad, tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 207 | A03.002.108 | Nro | Matraz aforado de PP (polipropileno) o PMP (polimetilpenteno) con tapón normalizado o a rosca, Clase B, de 200 ml de capacidad, tipo NALGENE, BRAND o equivalente. |
| 208 | A03.002.069 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 5 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,04 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 209 | A03.002.070 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 10 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,04 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 210 | A03.002.073 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 50 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,06 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 211 | A03.002.073 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 50 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,06 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 212 | A03.002.074 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 100 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,1 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 213 | A03.002.075 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 200 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,15 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 214 | A03.002.076 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 250 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,15 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 215 | A03.002.077 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 500 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,25 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 216 | A03.002.078 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intrercambiable, de 1000 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,4 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 217 | A03.002.079 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 2000 ml. de capacidad, tolerancia ± 0,6 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 218 | A03.002.081 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 10 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,06 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 219 | A03.002.083 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 25 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,06 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 220 | A03.002.084 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 50 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,09 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 221 | A03.002.085 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 100 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,15 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 222 | A03.002.086 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 200 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,23 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente |
| 223 | A03.002.087 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 250 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,25 ml., del tipo BRAND IVA, DURAN o equivalente. |
| 224 | A03.002.088 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 500 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,4 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 225 | A03.002.089 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 1000 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,6 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 226 | A03.002.090 | Nro | Matraz aforado forma estándar de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP normalizado intercambiable, de 2000 ml. de capacidad, tolerancia aprox. ± 0,9 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 227 |  | Nro | Matraz cuello liso de vidrio borosilicato, de 1.000 ml. de capacidad, del tipo IVA art. 210204 o equivalente. |
| 228 | A03.002.583 | Nro | Matraz de un cuello, de vidrio borosilicato, con boca esmerilada hembra 24/40, de 1000 ml. de capacidad, del tipo IVA art. 210110 o equivalente. |
| 229 | A03.002.899 | Nro | Membrana filtrante de acetato de celulosa, de Ø 47 mm. y 0,45 µm de poro, blanca, lisa, del tipo SARTORIUS art 11106-047N o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 230 | A03.002.907 | Nro | Membrana filtrante de Nitrato de Celulosa, de Ø 47 mm y 0,45 µm. de poro, no estériles, del tipo SARTORIUS art. 11306-47-N o equivalente. |
| 231 | A03.002.900 | Nro | Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, blanca, lisa, biologicamente inertes, esterilizadas, envueltas individualmente, de Ø 47 mm. y 0,22 µm de poro, del tipo MILLIPORE art GSWP047 00 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 232 | A03.002.901 | Nro | Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, cuadriculada, esterilizadas por radiacion gamma, envueltas individualmente, de Ø 47 mm. y 0,45 µm de poro, del tipo GN-6 METRICEL de PALL GELMAN o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 233 | A03.002.906 | Nro | Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, blanca, cuadriculada, esterilizadas, envueltas individualmente, de Ø 47 mm y 0,2 µm de poro, del tipo Sartorius o similar |
| 234 | A03.002.903 | Nro | Membrana filtrante de Nylon de Ø 47 mm. y 0,45 µm de poro, blancas, lisas, hidrofílicas, autoclavables, temperatura de trabajo 75°C, estériles, del tipo MILLIPORE HNWP 047 00 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 235 | A03.002.904 | Nro | Membrana filtrante de policarbonato de Ø 25 mm. y 0,22 µm de poro, negras, lisas, hidrofílicas, esterilizables por autoclave a 121°C y 1 bar, temperatura de trabajo 140°C, del tipo MILLIPORE ISOPORE art. GTBP 025 00 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 236 | A03.002.905 | Nro | Membrana filtrante de policarbonato de Ø 47 mm. y 0,4 µm de poro, blancas, lisas, hidrofílicas, esterilizables por autoclave a 121°C y 1 bar, temperatura de trabajo 140°C, del tipo MILLIPORE ISOPORE art. HTTP 047 00 o equivalente. E CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 237 | A03.002.022 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato color caramelo, Clase A, de 2 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 238 | A03.002.024 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato color caramelo, Clase A, de 5 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE., del tipo IVA o equivalente. |
| 239 | A03.002.026 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato color caramelo, Clase A, de 10 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,02 ml., tolerancia ± 0,020 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 240 | A03.002.016 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato incolora, Clase A, de 2 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 241 | A03.002.018 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato incolora, Clase A, de 5 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 242 | A03.002.020 | Nro | Microbureta tipo BANG, de vidrio borosilicato incolora, Clase A, de 10 ml. de capacidad, con robinetes rectos con macho de teflón, divisiones cada 0,02 ml, tolerancia ± 0,020. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA o equivalente. |
| 243 | A03.002.947 | Nro | Micropipeta de volumen variable, rango de 100 a 1000 µl, con mecanismo de bloqueo para aseguramiento del volumen seleccionado, del tipo EPPENDORF art. 4910000.069 o equivalente. |
| 244 | A03.002.958 | Nro | Micropipeta monocanal de volumen fijo, de 100 µl ± 0,6, con dispositivo para eyeccion de tips, del tipo EPPENDORF 3112.000.053 o equivalente. |
| 245 | A03.002.951 | Nro | Micropipeta multicanal, de 8 canales, de volumen variable, rango de medición 30 a 300 µl x8, graduacion de a 0,2 µl, con dispositivo para eyeccion y descarte de los 8 tips en forma simultánea, del tipo HAMILTON 1708-52 o equivalente. |
| 246 | A03.002.588 | Nro | Microplacas de 96 pocillos estériles de acrílico para Test de Elisa, del tipo MILLIPORE ELIPOT art. ELIIP 10S SP, BIORAD microplacas de poliestireno para EIA art. 224-4872 o equivalente. |
| 247 | A03.002.593 | Nro | Microtubo con tapa autoclavable, cónico, estéril envasado individualmente, de 1,5 ml. de capacidad, del tipo EPPENDORF 0030 121.589 o equivalente. |
| 248 | A03.002.596 | Nro | Microtubo con tapa, autoclavable, incoloros, graduados, cónico, estéril envasado individualmente, de 2 ml. de capacidad, del tipo EPPENDORF 0030 120.094 o equivalente. |
| 249 | A03.002.531 | Nro | Mini-espátula con un extremo en forma de espátula y el otro en forma de cuchara, de material plástico resistente a los agentes químicos o acero inoxidable, de aprox 8 mm. de ancho x 150-180 mm. de longitud |
| 250 |  | Nro | Mortero con mano de melamina-formaldehído, resistente a la ebullición y a la esterilización por vapor ( 121 ° C), con pie y pico, medidas: Ø 150 mm. x 90 mm. de alto, del tipo BRAND catálogo 110710 o equivalente. |
| 251 | A03.002.599 | Nro | Mortero de porcelana, Ø 130 mm., con pilón, del tipo LEONE art 146/130 o equivalente. |
| 252 |  | Nro | Muestreador de sólidos de tres zonas, de aluminio, del tipo NASCO modelo NAB01152WA o equivalente. |
| 253 | A03.002.817 | Nro | Paños absorbentes sin pelusa. |
| 254 |  | Nro | Papel de filtro de Ø 125 mm. sin ceniza del tipo WHATMAN 40 ref. No. 14 40 125 o equivalente. |
| 255 |  | Nro | Papel de filtro de Ø 150 mm. sin ceniza del tipo WHATMAN 40 o equivalente. |
| 256 | A03.002.909 | Nro | Papel de filtro cualitativo, Ø 110 mm., filtración rápida, tipo grado 288 de SARTORIUS o grado 4 de WHATMAN o S&S grado 604 o equivalente. |
| 257 | A03.002.910 | Nro | Papel de filtro cualitativo, Ø 125 mm., filtración rápida, tipo grado 288 de SARTORIUS o grado 4 de WHATMAN, o S&S grado 604 o equivalente. |
| 258 |  | Nro | Papel de filtro cuantitativo, sin cenizas, Ø 125 mm., velocidad de filtracion media, del tipo SARTORIUS FT-3-101-125 S&S (Banda Negra) o equivalente. |
| 259 | A03.002.911 | Nro | Papel de filtro cuantitativo, sin cenizas, Ø 125 mm., velocidad de filtracion media, del tipo SARTORIUS FT-3-105-125-ROJO 392, S&S 589/2 (Banda Blanca) o equivalente. |
| 260 |  | Nro | Papel de filtro de Ø 125 mm., sin ceniza, 589/1 banda negra del tipo S&S ref. No. 10 300 011 o equivalente. |
| 261 | A03.002.601 | Nro | Papel para esterilizar de 30 x 30, tipo DEXTER II o equivalente. |
| 262 | A03.002.603 | Nro | Parafilm M lámina de cierre, en rollo de ancho 50 mm x 75 m. de longitud (para sellado de viales). |
| 263 |  | Nro | Pera de goma de 3 válvulas del tipo BRAND, referencia 253 15 o equivalente. |
| 264 | A03.002.604 | Nro | Pera de goma N° 3 para bureta, realizadas en caucho, largo de la manguera aproximada 250 m. Largo total aproximado 320 m |
| 265 | A03.002.605 | Nro | Perlas de vidrio de Ø 5 m. |
| 266 | A03.002.606 | Nro | Pesafiltros de vidrio borosilicato, forma baja, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, aprox de 15 ml. de capacidad, medidas aprox Ø 40 mm. x 30 mm. de h, tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 267 |  | Nro | Pesafiltros de vidrio borosilicato forma baja, con tapón esmerilado intercambiable de aprox. 30 ml. de capacidad Frascos para pesar con tapa, de 30 ml. de capacidad, medidas aproximadas: 5,4 cm. x 3 cm., del tipo IVA, BRAND, DURAN-SCHOTT o equivalente. |
| 268 |  | Nro | Picnómetro de vidrio borosilicato para medición de gravedad específica, tapón de vidrio esmerilado y orificio capilar de Ø 1,6 mm., capacidad 25 ml. +/- 0,05. |
| 269 |  | Nro | Picnómetro de borosilicato de 100 ml ajustado por contenido 'In' de vidrio borosilicato 3.3. DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac. Con certificado individual incluido. Tapón NS 10/19 con capilar. Extremo superior del tapón esmerilado y pulido. El volumen medido en cm3 se indica con una precisión de 3 cifras decimales, CON CERTIFICADO del tipo BRAND cat. 43338 o equivalente. |
| 270 |  | Nro | Picnómetro de 50 ml ajustado, con termómetro y capilar lateral de vidrio borosilicat.o 3.3. DIN ISO 3507. Ajustado por contenido “In”. Con certificado individual incluido. Capilar lateral con caperuza esmerilada NS 7/16, forma cónica. Termómetro con escala en vidrio opal, con esmerilado cónico NS 10/19, campo de medición 10 a 35 °C, columna de mercurio. El volumen medido se indica con una precisión de 0,001 cm3. BRAND art. 43428 o equivalente. |
| 271 | A03.002.612 | Nro | Pie universal, con base plana, varilla de acero niquelada, medidas aproximadas: base rectangular de 150 x 230 mm y varilla de Ø 11 x 610 mm de longitud, del tipo BRAND o equivalente. |
| 272 | A03.002.616 | Nro | Pinza doble para buretas de hasta 50 ml., con nuez para sujeción a pie universal, pinzas revestidas en PVC, de aleacion tipo "CASTALOY" de FISHER, BRAND o equivalente. |
| 273 | A03.002.619 | Nro | Pinza para disección (forceps), de acero inoxidable, puntas recta aserradas de aprox 3 mm. de ancho, de 130-140 mm. de longitud total, del tipo VWR o equivalente. |
| 274 | A03.002.620 | Nro | Pinza para membranas, de acero inoxidable, esterilizable en autoclave o a la llama, del tipo MILLIPORE art XX62 000 06 o equivalente. |
| 275 | A03.002.955 | Nro | Pipeta automática de volumen variable, rango 1 a 10 ml., principio de funcionamiento por desplazamiento de volumen de aire, con indicador digital de volumen seleccionado, boton para dispensado del volumen, mínima unidad de seleccion de volumen 10 µl., del tipo EPPENDORF VARIPETTE 4720 4720 000.011 o equivalente. |
| 276 | A03.002.117 | Nro | Pipeta graduada, Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 0,5 ml, con divisiones cada 0,01 ml, tolerancia ± 0,005 ml., Con Certificado por Lote, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 277 | A03.002.120 | Nro | Pipeta graduada, Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 2 ml., con divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 278 | A03.002.121 | Nro | Pipeta graduada, Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 2 ml., con divisiones cada 0,02 ml., tolerancia ± 0,010 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 279 | A03.002.124 | Nro | Pipeta graduada, Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 5 ml., con divisiones cada 0,1 ml., tolerancia ± 0,030 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 280 | A03.002.123 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 5 ml., con divisiones cada 0,05 ml., tolerancia ± 0,030 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 281 | A03.002.125 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 10 ml., con divisiones cada 0,1 ml., tolerancia ± 0,050 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 282 | A03.002.128 | Nro | Pipeta graduada, Clase A, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 50 ml, con divisiónes cada 0,5 ml, tolerancia ± 0,2 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente |
| 283 | A03.002.149 | Nro | Pipeta graduada, Clase B, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 0,5 ml., con divisiónes cada 0,01 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 284 | A03.002.156 | Nro | Pipeta graduada, clase B de vaciado parcial (tipo MOHR) de 5 ml., con divisiones cada 0,1 ml., tolerancia ± 0,030 ml, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 285 | A03.002.157 | Nro | Pipeta graduada , clase B, de vaciado parcial (tipo MOHR), de 10 ml, con divisiones cada 0,1 ml, tolerancia aprox. ± 0,08 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 286 | A03.002.159 | Nro | Pipeta graduada, clase B de vaciado parcial (tipo MOHR) de 25 ml., con divisiones cada 0,1 ml., tolerancia ± 0,030 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 287 | A03.002.134 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total, de 1 ml., con divisiónes cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,007 ml.., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 288 | A03.002.136 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total, de 2 ml., con divisiones cada 0,01 ml., tolerancia ± 0,010 ml.., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 289 | A03.002.140 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total, de 5 ml., con divisiones cada 0,1 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND o equivalente. |
| 290 | A03.002.139 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total, de 5 ml., con divisiones cada 0,05 ml., tolerancia ± 0,030 ml.., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 291 | A03.002.141 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total , de 10 ml., con divisiones cada 0,1 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND o equivalente. |
| 292 | A03.002.143 | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total , de 25 ml., con divisiones cada 0,1 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND o equivalente. |
| 293 |  | Nro | Pipeta graduada , Clase A, de vaciado total , de 50 ml., con divisiones cada 0,1 ml., . CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND o equivalente. |
| 294 | A03.002.173 | Nro | Pipeta graduada , clase B, de vaciado total, de 10 ml, con divisiones cada 0,1 ml, tolerancia aprox. ± 0,08 ml., del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 295 | A03.002.626 | Nro | Pipeta pasteur de polietileno de baja densidad y pera de aspiración incorporada, de 1 ml. de capacidad, de 50 gotas/ml., del tipo BRAND o equivalente. |
| 296 | A03.002.629 | Nro | Pipeta serológica desechables de poliestireno de capacidad 10 ml. graduacion 1/10. Del tipo Fisherbrand o equivalente. |
| 297 | A03.002.180 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 1 ml., tolerancia ± 0,007 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 298 | A03.002.184 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 4 ml., tolerancia ± 0,015 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 299 | A03.002.185 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 5 ml., tolerancia ± 0,015 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 300 | A03.002.190 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 10 ml., tolerancia ± 0,020 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 301 | A03.002.193 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 25 ml., tolerancia ± 0,030 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 302 | A03.002.196 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 1 aforo, de 50 ml., tolerancia ± 0,050 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 303 | A03.002.198 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 0,5 ml., tolerancia ± 0,005 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 304 | A03.002.199 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 1 ml., tolerancia ± 0,007 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 305 | A03.002.200 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 2 ml., tolerancia ± 0,010 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente |
| 306 | A03.002.202 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 3 ml., tolerancia ± 0,010 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 307 | A03.002.203 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 4 ml., tolerancia ± 0,015 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 308 | A03.002.204 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 5 ml. , tolerancia ± 0,015 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 309 | A03.002.205 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 6 ml., tolerancia ± 0,015 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 310 | A03.002.209 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 10 ml., tolerancia ± 0,020 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 311 | A03.002.210 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 15 ml., tolerancia ± 0,030 ml CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 312 | A03.002.211 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 20 ml., tolerancia ± 0,030 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 313 | A03.002.212 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 25 ml., tolerancia ± 0,030 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 314 | A03.002.215 | Nro | Pipeta volumétrica, Clase A, de 2 aforos, de 50 ml., tolerancia ± 0,050 ml., CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND, IVA, DURAN o equivalente. |
| 315 | A03.002.634 | Nro | Placas de Petri estériles por radiacion Gamm.a, Ø 55 mm., del tipo MICROCLAR art MP55-15I720 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 316 | A03.002.635 | Nro | Placas de Petri estériles por radiacion Gamm.a, Ø 90 mm., del tipo MICROCLAR art MP90-25I300 o equivalente. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 317 |  | Nro | Placa de Porcelana para desecadores de vidrio, diám.= 300 mm. tipo NALGENE o equivalente. |
| 318 | A03.002.630 | Nro | Placa desecadora perforada, irrompible, de material plástico o metal con revestimiento anticorrosivo y antiadherente, para desecadores de Ø int 250 mm, del tipo NALGENE, BEL ART o equivalente. |
| 319 | A03.002.639 | Nro | Portaobjetos con 2 cavidades, del tipo WATERBORNE art. S100-2 o equivalente. |
| 320 |  | Nro | Pote de PE de baja densidad, boca ancha, tapa a rosca e inserto a presión de polietileno, capacidad aprox 1000 ml. o 1 kg., del tipo EXPOENVASE o equivalente. |
| 321 |  | Nro | Pote de PE de baja densidad, boca ancha, tapa a rosca e inserto a presión de polietileno, capacidad aprox 2150 ml. o 2 kg., del tipo EXPOENVASE o equivalente. |
| 322 |  | Nro | Portaobjetos realizados en vidrio optico. Tamaño: 75 x 25 m. |
| 323 |  | Nro | Pote de polipropileno resistente de boca ancha con tapa a rosca de polipropileno, de 0.5 Kg de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 324 |  | Nro | Pote de polipropileno resistente de boca ancha con tapa a rosca de polipropileno, de 2 Kg de capacidad, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 325 | A03.002.641 | Nro | Precintos plásticos para bolsas de anaerobiosis, del tipo Anaeroclip de Merck art 114226 o equivalente. |
| 326 |  | Nro | Prefiltro de fibra de vidrio de 47mm. de diámetro, del tipo SARTORIUS cat. 1344047Q o equivalente. |
| 327 | A03.002.918 | Nro | Prefiltro de microfibra de vidrio tipo AP 20, Ø 47 mm., del tipo MILLIPORE art. AP20 047 00 o equivalente. |
| 328 | A03.002.919 | Nro | Prefiltro de microfibra de vidrio tipo AP 40, Ø 47 mm., del tipo MILLIPORE art. AP40 047 05 o equivalente. |
| 329 | A03.002.276 | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), Clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 50 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., tolerancia ± 0,5 ml.., del tipo NALGENE o equivalente. |
| 330 |  | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), que satisfaga los requisitos ATSM Clase B, E 1272 y todos los requisitos de la Norma ISO 6706, de 50 ml. de capacidad y con subdivisiónes de 1 ml., del tipo NALGENE Catálogo 3662-0100 o equivalente. |
| 331 |  | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), que satisfaga los requisitos ATSM Clase B, E 1272 y todos los requisitos de la Norma ISO 6706, de 100 ml. de capacidad y con subdivisiónes de 1 ml., del tipo NALGENE Catálogo 3662-0100 o equivalente. |
| 332 |  | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), que satisfaga los requisitos ATSM Clase B, E 1272 y todos los requisitos de la Norma ISO 6706, de 250 ml. de capacidad y con subdivisiónes de 1 ml., del tipo NALGENE Catálogo 3662-0250 o equivalente. |
| 333 |  | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), que satisfaga los requisitos ATSM Clase B, E 1272 y todos los requisitos de la Norma ISO 6706, de 500 ml. de capacidad y con subdivisiónes de 1 ml., del tipo NALGENE Catálogo 3662-0500 o equivalente. |
| 334 |  | Nro | Probeta graduada de PP (polipropileno), que satisfaga los requisitos ATSM Clase B, E 1272 y todos los requisitos de la Norma ISO 6706, de 1000 ml. de capacidad y con subdivisiónes de 10 ml., del tipo NALGENE Catálogo 3662-1000 o equivalente. |
| 335 | A03.002.256 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 10 ml. de capacidad con divisiónes cada 0,2 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE., tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 336 | A03.002.257 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 25 ml. de capacidad, con divisiónes cada 0,5 ml., tolerancia ± 0,25 ml... CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 337 | A03.002.258 | Nro | Probeta graduada, de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 50 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., tolerancia ± 0,5 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 338 | A03.002.259 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 100 ml. de capacidad con divisiones cada 1 ml., tolerancia ± 0,5 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE., tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 339 | A03.002.260 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 250 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., tolerancia ± 0,5 ml... CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 340 | A03.002.261 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 500 ml. de capacidad, con divisiones cada 5 ml., tolerancia ± 0,5 ml. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 341 | A03.002.262 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 1000 ml. de capacidad, con divisiones cada 10 ml., tolerancia ± 0,5 ml... CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 342 | A03.002.263 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 2000 ml. de capacidad, con divisiones cada 20 ml., tolerancia ± 10 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 343 | A03.002.269 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP intercambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 250 ml. de capacidad, con divisiónes cada 2 ml., tolerancia ± 1 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 344 | A03.002.271 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase A, con tapón de vidrio esmerilado o PP intercambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 1000 ml. de capacidad, con divisiones cada 10 ml., tolerancia ± 5 ml.. CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 345 | A03.002.274 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 10 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 346 | A03.002.275 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 25 ml. de capacidad, con divisiones cada 0,5 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 347 | A03.002.276 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 50 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 348 | A03.002.277 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 100 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente |
| 349 | A03.002.278 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 250 ml. de capacidad, con divisiones cada 2 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 350 | A03.002.279 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 500 ml. de capacidad, con divisiones cada 5 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 351 | A03.002.280 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 1000 ml. de capacidad, con divisiones cada 10 ml, del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 352 | A03.002.281 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, sin tapa, con pico vertedor y base hexagonal, de 2000 ml. de capacidad, con divisiones cada 20 ml., del tipo BRAND, IVA o equivalente. |
| 353 | A03.002.285 | Nro | Probeta graduada, de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP intecambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 50 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., del tipo IVA, BRAND, DURAN o equivalente. |
| 354 | A03.002.286 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP intecambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 100 ml. de capacidad, con divisiones cada 1 ml., del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 355 | A03.002.287 | Nro. | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP intecambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 250 ml. de capacidad, con divisiones cada 2 ml., del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 356 | A03.002.281 | Nro | Probeta graduada de vidrio borosilicato, clase B, con tapón de vidrio esmerilado o PP intecambiable, con pico vertedor y base hexagonal, de 2000 ml. de capacidad, con divisiones cada 20 ml., del tipo IVA, BRAND, Duran o equivalente. |
| 357 |  | Nro | Probeta graduada transparente de PMP (Polimetilpenteno), clase A, sin tapa, forma alta, con pico vertedor y base hexagonal, resistente a la esterilizacion por autoclave (hasta 121 °C), graduaciones impresas en esmalte inelaterable, de 25 ml. de capacidad, divisiónes cada 0,5 ml., tolerancia ± 0,2 ml.., CON CERTIFICADO POR LOTE , del tipo BRAND 351 20 o equivalente. |
| 358 |  | Nro | Probeta graduada transparente de PMP (Polimetilpenteno) de 1000 ml. de capacidad, escala azul, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND art. 349 62 o equivalente. |
| 359 |  | Nro | Probeta graduada transparente de PMP (Polimetilpenteno) de 2000 ml. de capacidad y con divisiónes de 20ml.. , CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo NALGENE, BRAND, catálogo 349 64 o equivalente. |
| 360 |  | Nro | Probeta para densímetro de polipropileno de 500 ml. con pico y recipiente de rebose , de Ø interno de 50 mm., altura 350 mm. tipo BRAND cat 500-00 o equivalente. |
| 361 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 25 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 362 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 50 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 363 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 100 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 364 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 250 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 365 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 500 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 366 |  | Nro | Probeta Plástica de PMP (polimetilpenteno), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 1000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 367 | A03.002.642 | Nro | Propipetas de goma con tres válvulas de regulacion, del tipo VICKING, BRAND o equivalente. |
| 368 | A03.002.820 | Nro | Rack posapipetas vertical con tres estantes de material plástico, para 50 pipetas (5 x10), tipo BEL ART art F18953-0000 o equivalente. |
| 369 | A03.002.920 | Nro | Rampa de filtración de 3 puestos, del tipo sistema MICROFIL de MILLIPORE art. MIAC 03P01. |
| 370 | A03.002.921 | Nro | Rampa de filtración de 3 puestos para embudo de polipropileno, de 250 ml. de capacidad, del tipo BIOSART DE SARTORIUS 16824-1 o equivalente. |
| 371 | A03.002.646 | Nro | Refrigerante de serpentina tipo Graham de vidrio borosilicato, de 500 mm. de longitud, con esmerilado cónico hembra 24/40, del tipo IVA art. 241208 o equivalente. |
| 372 | A03.002.832 | Nro | Septa de teflón-silicona Ø 18 mm., del tipo SUPELCO art 23242 o equivalente. |
| 373 | A03.002.835 | Nro | Septa de teflón-silicona Ø 20 mm (cuerpo de silicona con una cara revestida en teflón), marca SUPELCO art 2-7236 o equivalente. |
| 374 |  | Nro | Soporte con base de 3 pies en fundicion de hierro macizo y varilla soporte en acero, distancia entre pies 190 mm, longitud de la varilla 510 mm, del tipo BRAND o equivalente. |
| 375 | A03.002.379 | Nro | Soporte de acrílico transparente para 3 conos Imhoff, del tipo NALGENE o equivalente. |
| 376 |  | Nro | Soporte para frascos de polipropileno moldeado, para 30 frascos o viales, medidas 110m. de ancho x 130m. de largo x 43m. de alto tipo FISCHER o equivalente. |
| 377 | A03.002.823 | Nro | Soporte para pipetas giratorio de material plástico, para todo tipo y tamaño de pipetas, con un plato adicional para proteccion de las puntas de las pipetas, tipo BRAND, BEL ART o equivalente. |
| 378 |  | Nro | Soporte para pipetas de polipropileno giratorio para 94 pipetas con placa adicional giratoria diámetro 230 mm. alto 450 mm. Tipo BRAND art 309-00 o equivalente. |
| 379 | A03.002.913 | Nro | Tamiz de ensayo N° 80 según Norma ASTM E-11, serie fina, de 180 µm de abertura de malla, indicado especialmente para la determinacion de la granulometría de arenas, suelos u otros materiales de laboratorio, con armazon de laminado de Ø 200 mm. y 50 mm. de alto, con bordes pestañados para dar rigidez y zocalo para apilar uno sobre otro, de tipo MACOTEST de COSACOV o equivalente. |
| 380 |  | Nro | Tamiz de malla 1.4m. de 300m. de diámetro y 40m. de alto, del tipo RETSCH, catálogo 60.1580 12500 o equivalente. |
| 381 |  | Nro | Tamiz de malla 12.5m. de 300m. de diámetro y 40m. de alto, del tipo RETSCH, catálogo 60.1580 12500 o equivalente. |
| 382 |  | Nro | Tamiz de malla 150 µm de 200m. de diámetro y 25m. de alto, del tipo RETSCH, catálogo 60.122.000150 o equivalente. |
| 383 | A03.002.651 | Nro | Tapa bacteriológica verde, para tubos de ensayo de Ø 18 mm, del tipo TECNON art. 11055018. |
| 384 | A03.002.833 | Nro | Tapa perforada para botella de 60 ml. del tipo SUPELCO art 27176 o equivalente. |
| 385 | A03.002.658 | Nro | Tapón de goma N° 6 y 1/2 para frascos de Ø = 30 m. |
| 386 |  | Nro | Termómetro de alcohol, de inmersión total, con escala interna, rango -10 °C a 60 °C, con divisiones cada 1 °C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: 250 mm |
| 387 | A03.002.665 | Nro | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango 0°C a + 50°C, con divisiones cada 0,5°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø 8 m. x 220 mm. de longitud, del tipo AMARELL cat. L27683, FITE o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 388 |  | Nro | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango 0°C a + 100°C, con divisiones cada 1°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø 8 m. x 550 mm. de longitud, del tipo AMARELL , FITE o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 389 |  | Nro. | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango -1°C a + 201°C, con divisiones cada 0,2°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø 8 m. x 610 mm. de longitud, del tipo FISHERBRAND N° de catálogo 15-041D o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 390 | A03.002.667 | Nro | Termometro de mercurio de precision, de inmersion total, con escala interna, rango -10°C a + 50°C, con divisiónes cada 0,1°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø 8 m. x 420 mm. de longitud, del tipo AMARELL cat. L25994 o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 391 | A03.002.666 | Nro | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango -10°C a + 50°C, con divisiones cada 1°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø no mayor de 18 m. x 420 mm. de longitud, del tipo AMARELL, FITE o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 392 |  | Nro. | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango -10°C a + 200°C, con divisiones cada 1°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø no mayor de 18 m. x 420 mm. de longitud, del tipo AMARELL, FITE o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 393 | A03.002.669 | Nro | Termómetro de mercurio de precisión, de inmersión total, con escala interna, rango -5°C a + 150°C, con divisiones cada 0,2°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas: Ø 8 m. x 480 mm. de longitud, del tipo AMARELL cat. L25952 o equivalente. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 394 |  | Nro | Termómetro de mercurio, de pared, con escala interna, rango -10°C a + 50°C, con divisiones cada 1°C, cuerpo de vidrio, medidas aproximadas no mayor a: 200 mm. de longitud. |
| 395 |  | Nro | Termómetro de mercurio manufacturado exactamente para contrastaciones con standards (apto para testeos con organismos acreditados). Rango: de 0°C a 45°C, mínima división: 0,2 °C, con fondo de escala blanco y escala con pigmento durable; tipo PRECISION Cat. N° A340090. Con certificado de calibración trazable a patrones nacionales o internacionales. |
| 396 |  | Nro | Térmómetro de mercurio manufacturado exactamente para contrastaciones con standards (apto para testeos con organismos acreditados), rango: de 90°C a 370°C, mínima división: 2°C; con fondo de escala blanco y escala con pigmento durable, tipo PRECISION Cat. N°A340180 con certificado de calibración trazable a patrones nacionales o internacionales. |
| 397 |  | Nro | Termómetro digital de alta precisión, con sonda de acero inoxidable, con cable de 1 m , rango - 50°C a 150°C, resolución temperatura: 0,1°C, dimensiones: 106 x 58 x 19 mm, del tipo HANNA INSTRUMENTS, art. HI98509 chektemp1 o equivalente. |
| 398 |  | Nro | Termómetro digital, indicador, con dorso magnético, con sonda de acero inoxidable, con cable de 1 m, rango - 50°C a 150°C, resolución temperatura: 0,1°C, dimensiones: 92 x 36 x 28 mm, del tipo HANNA INSTRUMENTS, art. HI98509 chektemp1 o equivalente. |
| 399 | A03.002.663 | Nro | Termómetro Digital, tipo pincha carne, rango 0-100°C. Envase de 1 unidad. CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A PATRONES NACIONALES O INTERNACIONALES. |
| 400 |  | Nro | Termómetro standard para uso rutinario con escala interna rango -10°C a 300°C, con divisiones cada 1°C . medidas aproximadas 340m. de longitud |
| 401 | A03.002.672 | Nro. | Timer digital de 1 segundo a 10 horas aprox, con alarma visual y sonora, con reloj de 24 hs o 12 AM/PM. |
| 402 |  | Nro | Timer digital con alarma, que permita señalar 2 tiempos simultáneos y setear hasta 100 hs-trazable a NIST, del tipo BOECO art. TR-118 o equivalente. |
| 403 |  | Nro | Timer digital con alarma, que permita señalar 4 tiempos simultáneos y setear hasta 100 hs-trazable a NIST, del tipo BOECO, o equivalente. |
| 404 | A03.002.948 | Nro. | Tips amarillos, de 100 µl, exentos de metales pesados, autoclavable (a 121°C, 20 min.), superficie interior lisa, del tipo EPPENDORF EUROTIPS 030 063.619 o equivalente. |
| 405 | A03.002.949 | Nro | Tips azules, de 1000 µl, exentos de metales pesados, autoclavable (a 121°C, 20 min.), superficie interior lisa, del tipo EPPENDORF EUROTIPS 030 063.627 o equivalente. |
| 406 | A03.002.956 | Nro | Tips para pipeta automática, para aspiración de líquidos de 1 a 10 ml. por principio de desplazamiento de volumen de aire, del tipo EPPENDORF VARITIPS "P" 0030 048.130 o equivalente. |
| 407 | A03.002.952 | Nro | Tips para pipetas multicanal, de 300 µl., estériles, del tipo HAMILTON 11003-06 o equivalente. |
| 408 | A03.002.675 | Nro | Toma muestra de teflón con mango de 150m. de 10ml.. de capacidad, tipo SAMPLER / LADLER FISHER BRAND Catálogo N° 243 – 2. |
| 409 | A03.002.679 | Nro | Tubo cónico para centrífuga de polipropileno, autoclavable, de 60 x 130 mm., de 200 ml. de capacidad del tipo NALGENE-NUNC art. 376813 o FISHER 14-962-17 o VWR 21020-500 o equivalente. |
| 410 | A03.002.684 | Nro | Tubo de conexión en U; de Ø externo 19-22 mm. x 265 mm. de longitud total. La longitud de los extremos deberá ser de 105 mm. cada una con juntas esmeriladas cónicas macho 24/40. |
| 411 |  | Nro | Tubo de ensayo de Ø 25m. x 200 m. de alto del tipo SCHOTT DURAN o equivalente. |
| 412 | A03.002.677 | Nro | Tubos de centrifugación de 50 ml. de policarbonato, con tapón de rosca de polipropileno y cierre hermético, esterilizables por autoclave, del tipo OAK RIDGE de NALGENE art. 3118-0050 o equivalente. |
| 413 | A03.002.688 | Nro | Tubo de ensayo de vidrio borosilicato, borde recto, pared reforzada, de Ø 16 mm. x 150 mm. de largo, tipo CORNING art. 9820 o equivalente. |
| 414 | A03.002.692 | Nro | Tubo de ensayo de vidrio borosilicato, borde recto, pared reforzada, de Ø 16 mm. x 200 mm. de largo, del tipo CORNING o equivalente |
| 415 | A03.002.703 | Nro | Tubo de ensayos graduado de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, de 5 ml.. de capacidad, del tipo IVA 880501 o equivalente. |
| 416 | A03.002.697 | Nro | Tubo de ensayo de vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, de 25 ml. de capacidad, de Ø 22 mm. x 160 mm. de largo, del tipo IVA o equivalente. |
| 417 | A03.002.698 | Nro | Tubo de ensayo, de vidrio borosilicato, borde recto, pared reforzada de Ø 22 mm. x 175 mm. de longitud, de 50 ml. de capacidad, del tipo PIREX de CORNING art. 9820-22 o equivalente. |
| 418 | A03.002.707 | Nro | Tubo de fermentación Durham, de vidrio borosilicato, de Ø 6 mm x 35 mm de longitud. |
| 419 |  | Nro | Tubo de látex, color ámbar, flexible, para conexión de piezas de vidrio de laboratorio, de Ø externo 8 mm. x Ø interno 5 mm. |
| 420 |  | Nro | Tubo de látex, color ámbar, flexible, para conexión de piezas de vidrio de laboratorio, de Ø externo 13 mm. x Ø interno 8 mm. |
| 421 |  | Nro. | Tubo de látex, color ámbar, flexible, para conexión de piezas de vidrio de laboratorio, de Ø externo 22 mm. x Ø interno 11 mm. |
| 422 |  | Nro | Tubo de PVC, diam ext.= 10 mm. y diam. Int.= 9 mm. del tipo NALGENE 180r o equivalente. |
| 423 |  | Nro | Tubo de silicona, diam.= 4 a 6 mm. tipo NALGENE 570 BPT o equivalente. |
| 424 |  | Nro | Tubo de TPE, industrial, MARLENE de Ø interno 1,6 mm, espesor de pared del tipo WATSON MARLOW art. 902.0016.016 o equivalente. |
| 425 | A03.002.709 | Nro | Tubo de vidrio para colorimetría visual s/NESSLER, con tapón de vidrio esmerilado, con envase de 50 ml. |
|  | A03.002.710 |  |  |
| 426 | A03.002.720 | Nro | Tubos LEIGHTON, del tipo DYNAL art. 740.03 o equivalente. |
| 427 | A03.002.714 | Nro | Tubo para centrífuga de vidrio borosilicato, fondo cónico, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, de 15-20 ml. de capacidad, con graduaciones hasta 10 ml del tipo IVA 870401. |
| 428 | A03.002.718 | Nro | Tubo para digestión de vidrio borosilicato, cilíndrico, fondo redondo, boca roscada, de Ø 40 mm x 175 mm de largo, con tapa de PP (polipropileno) a rosca y anillo de vertido resistente hasta 140°C (tipo SCHOTT GL 45), y anillo de vertido en PP. |
| 429 | A03.002.723 | Nro | Vara para retirar barras magnética con núcleo magnético, completamente encapsulado en PP o PTFE, medidas aproximadas: Ø 8 mm. x 250 de longitud, tipo BRAND o equivalente. |
| 430 |  | Nro | Vara para retirar barrras magnéticas con núcleo magnético, completamente encapsulado en PP, medidas aproximadas : Ø 10 mm. x 450 de longitud, del tipo BRAND o equivalente. |
| 431 |  | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 150 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 432 | A03.002.769 | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 250 ml. de capacidad, tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 433 |  | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 500 ml. de capacidad,del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 434 | A03.002.772 | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 600 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 435 | A03.002.775 | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 1000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 436 |  | Nro | Vaso de precipitado de PMP (polimetilpenteno), forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 2000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, NALGENE o equivalente. |
| 437 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), para resistencia química, con graduaciones grabadas y boquilla sin goteo de 50 ml.. de capacidad del tipo NALGENE o equivalente. |
| 438 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), para resistencia química, con graduaciones grabadas y boquilla sin goteo de 100 ml.. de capacidad del tipo NALGENE o equivalente. |
| 439 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), para resistencia química, con graduaciones grabadas y boquilla sin goteo de 250 ml.. de capacidad del tipo NALGENE o equivalente. |
| 440 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), de forma baja de aproximadamente Ø 88m. x 122m. de alto, de 500 ml.. de capacidad. |
| 441 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), de forma baja de aproximadamente., Ø 91 m. x 125 mm. de alto de 600 ml. de capacidad. |
| 442 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP (polipropileno), de forma baja de aproximadamente, Ø 105 m. x 143 mm. de alto de 1000 ml. de capacidad. |
| 443 |  | Nro | Vaso de precipitado de PP, (polipropileno), forma baja (Griffin) autoclavable, con graduaciones aproximadas, de 2000 ml. de capacidad, del tipo BRAND o equivalente. |
| 444 | A03.002.762 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma alta (Berzelius), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 150 ml. de capacidad, Ø 54 mm x 95 mm de alto, del tipo DURAN, BRAND, IVAo equivalente. |
| 445 | A03.002.765 | Nro | Vaso de precipitados de vidrio borosilicato, forma alta (Berzelius), con pico vertedor y graduaciones aproximadas 600 ml. de capacidad, del tipo DURAN, BRAND, IVA o equivalente. |
| 446 | A03.002.749 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 25 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 447 | A03.002.750 | Nro | Vaso de precipitado, de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 50 ml. de capacidad, del tipo BRAND o equivalente. |
| 448 | A03.002.751 | Nro. | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 100 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 449 | A03.002.753 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 250 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 450 | A03.002.755 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 500 ml. de capacidad, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 451 | A03.002.756 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 600 ml. de capacidad, del tipo IVA, DURAN, BRAND o equivalente. |
| 452 | A03.002.758 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 1.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 453 |  | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma alta (Griffin), con pico vertedor y graduaciones aproximadas, de 1.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 454 | A03.002.759 | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja (Griffin), con pico verted or y graduaciones aproximadas, de 2.000 ml. de capacidad, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 455 | A03.002.788 | Nro | Vidrio de reloj cóncavo, bordes pulidos, de Ø 40 m. |
| 456 | A03.002.791 | Nro | Vidrio de reloj de Ø 80 mm., del tipo BRAND cat. 1500-40, o equivalente. |
| 457 | A03.002.793 | Nro | Vidrio de reloj cóncavo, bordes pulidos, de Ø 120 mm. |
| 458 | A03.002.796 | Nro | Vidrio de reloj cóncavo, bordes pulidos, de Ø 200 mm. |
| 459 |  | Nro | Auxiliar de macropipeteado, apto para pipetas aforadas de 0,1 a 100 ml, esterilizable; con filtro de membrana (3 um) y pera de aspiración; del tipo marca Brand modelo Macro art. 26100, de diferentes colores: magenta verde, azul, fucsia. |
| 460 | A03.002.553 | Nro | Gradilla plástica, para viales de 2 ml (12 mm), de 50 posiciones, del tipo Supelco art 9301-0722. |
| 461 | A03.002.554 | Nro | Gradilla plástica, para viales de 30 mm de diámetro, de 21 posiciones |
| 462 | A03.002.897 | Nro | Filtros de jeringa, con carcaza de polipropileno, color natural, con membrana hidrofilica de nylon, de 4 mm de diámetro y poro de 0,45 mm; no esteriles, del tipo WHATMAN art 6790-0404 o COLE PARMER art A-06731-72. |
| 463 | A03.002.709 | Nro | Tubo de vidrio para colorimetría visual s/NESSLER, con tapón de vidrio esmerilado, con envase de 100 ml. |
| 464 | A03.002.940 | Nro | Dispensor de líquidos de volumen variable, de 1 a 10 ml., con graduación de 0,2 ml, con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo BRAND DISPENSETTE III – ANALÓGICO art. 4700140 o equivalente con número de serie e instrucciones de manejo. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 465 |  | Nro | Dispensor de líquidos de volumen variable, de 5 a 50 ml., con graduación de 1,0 ml, con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescopico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo BRAND DISPENSETTE III – ANALÓGICO art. 4700161 o equivalente con número de serie e instrucciones de manejo. CON CERTIFICADO POR LOTE. |
| 466 | A03.002.897 | Nro | Filtros de jeringa, con carcaza de polipropileno, color natural, con membrana hidrofilica de nylon, de 4 mm de diámetro y poro de 0,45 mm; no esteriles, del tipo WHATMAN art 6790-0404 o COLE PARMER art A-06731-72 o equivalente. |
| 467 | A03.002.894 | Nro | Filtros de jeringa con carcaza de polipropileno y medio filtrante de Nylon, de 25 mm. de diámetro y 0.45um de poro, conexiones Luer-Lock hembra de entrada y Luer-Slip macho de salida, del tipo Microclar Art. MC-NYL-04N. |
| 468 |  | Nro | Adaptadores para buretas digitales, PP o ETFE para frascos de boca esmerilada. Del tipo brand, ref. 7044 19. |
| 469 |  | Nro | Adaptadores para buretas digitales, PP o ETFE para frascos de boca esmerilada. Del tipo brand, ref. 7044 24. |
| 470 |  | Nro | Adaptadores para buretas digitales, PP o ETFE para frascos de boca esmerilada. Del tipo brand, ref. 7044 29. |
| 471 |  | Nro | Puntas para dispensador manual. Del tipo Combitips plus de Nalgene de 1,0 ml, referencia 0030 069.234. |
| 472 |  | Nro | Puntas para dispensador manual. Del tipo Combitips plus de Nalgene de 0,5 ml, referencia 0030 069.226. |
| 473 |  | Nro | Bidón con espita, PE de baja densidad, espita y tapón de rosca de PP. De 10 lt de capacidad. Del tipo Nalgene N° cat. 2318-0020. |
| 474 |  | Nro | Pipeta de un solo canal, de volumen variable de 1,0 a 10,0 ml. Del tipo TenSette (Hach) con 50 puntas incluidas. Prod. N° 1970010. |
| 475 |  | Nro | Puntas para pipeta de un solo canal, no esterilizadas, envase por 250 unidades. Prod N° 2199725. |
| 476 |  | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato, sin tapa, con grad aproximadas, de 100 ml. de capacidad, cuello estrecho, del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 477 |  | Nro | Escobilla de mango de alambre galvanizado retorcido, para limpieza de pipetas volumétricas de doble aforo, doble diámetro de cerda de 2,0 a 0,6 cm, largo total de la cerda 15 cm, largo total de la escobilla 44 cm. Del tipo Brand Prod. N° 68900 o similar. |
| 478 |  | Nro | Escobilla para matraces de fondo redondo, mango de madera, con cabezal pivotante, Ø de la cerda 24 mm, largo total de la escobilla 33 cm. Del tipo Hach Prod. N° 2929601 o similar. |
| 479 |  | Nro | Erlenmeyer de vidrio borosilicato boca angosta, con tapón de vidrio esmerilado intercambiable, con grad aproximadas, de 250 ml. De capacidad, del tipo IVA o equivalente |
| 480 |  | Nro | Agitador magnético revestido en teflón doble hélice en cruz de Ø 20 mm. y 9 mm de altura, del tipo Brand ref. 1376 32 o equivalente. |
| 481 |  | Nro | Agitador magnético revestido en teflón doble hélice en cruz de Ø 30 mm. y 12 mm de altura, del tipo Brand ref. 1376 36 o equivalente. |
| 482 |  | Nro | Papel de filtro de Ø 150 mm. Para análisis cuantitativo, rápido, del tipo WHATMAN 41, Sartorius 389, S&S 589/1 o equivalente. |
| 483 |  | Nro | Embudo para análisis en polipropileno (PP), de 60°, para papeles de filtración estándar, con nervaduras internas a 58° para filtración rápida, esterilizables en autoclave. Ø int. Boca del embudo 77 mm, Ø ext. De la boca del tubo 7 mm, largo del tubo 80 mm. Del tipo Nalgene 4250-0075 o equivalente. |
| 484 |  | Nro | Bureta digital de 25 ml acoplable a frasco. Pantalla digital, émbolo de PTFE, cilindro de vidrio, válvula de calibración y purga, tubo telescópico de aspiración, valoración gota a gota, reconocimiento automático del sentido de giro (llenar y valorar), visor de inspección del émbolo, con certificado de calidad y de conformidad. Cumplimiento con los límites de error para buretas de vidrio clase A según la norma DIN EN ISO 385, del tipo Titrette® de Brand o equivalente. |
| 485 |  | Nro | Botella redonda de boca estrecha, polietileno de alta densidad y tapón de rosca de polipropileno. Del tipo Nalgene N° cat. 2002-0032 o equivalente, de 1000 ml de capacidad. |
| 486 | A03.002.875 | Nro | Frascos vidrio transparentes,Tipo Viale de 10 cm3 boca 20 mm (autoclavables) |
| 487 | A03.002.876 | Nro | Tapones para liofilizar de butilo (autoclavables) para frascos tipo Viale boca 20 mm |
| 488 | A03.002.877 | Nro | Precintos de aluminio para frascos tipo viale boca 20 mm (autoclavables) |
| 489 | A03.002.959 | Nro | Micropipeta monocanal de volumen variable, Elite, de rango 500 a de 5000 µl, del tipo Labmate, Fisher Scientific o equivalente. |
| 490 | A03.002.960 | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 0,1 a 10 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704768 D-1 o equivalente. |
| 491 | A03.002.961 | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 0,5 a 10 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704770 D-10 o equivalente. |
| 492 | A03.002.962 | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 10 a 100 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen, con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704774 o equivalente. |
| 493 | A03.002.963 | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 100 a 1000 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen, con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704780 o equivalente. |
| 494 | A03.002.964 | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 1000 a 10000 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704784 o equivalente. |
| 495 | A03.002.966 | Nro | Punta de Pipeta no estéril de 0,5 - 5 mililitros del tipo Brand N/P 702600. |
| 496 | A03.002.967 | Nro | Punta de Pipeta no estéril de 1,0 - 10 mililitros del tipo Brand N/P 702604. |
| 497 | A03.002.968 | Nro | Punta de Pipeta ULR del tipo "LOW RETENTION" 0,1 - 20 μl, no estéril del tipo Brand N/P 732302. |
| 498 | A03.002.969 | Nro | Puntas de pipeta ULR del tipo "LOW RETENTION" 2 - 200 μl, no estéril del tipo Brand N/P 732308. |
| 499 | A03.002.970 | Nro | Punta de Pipeta del tipo "LOW RETENTION" 50-1000 μl, no estéril del tipo Brand N/P 732032. |
| 500 | A03.002.908 | Nro | Membrana filtrante de mezcla de ésteres de celulosa, blanca, lisa, de Ø 47 mm y 0,47 µm de poro, del tipo MILLIPORE art EZHAWG474. |
| 501 | A03.002.939 | Nro | Dispensador de líquidos de volumen variable, rango de 0.5 a 5 ml., divisiones cada 0,10 ml., con válvula de seguridad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores para frascos, del tipo Brand art 4731330. CON CERTIFICADO. |
| 502 | A03.002.999 | Nro | SPE Vaccuum Manifold de 24 posiciones, cámara de vidrio con rack ajustable para alojar tubos de ensayos, viales, matraces o erlenmeyers. Tapa de polipropileno autoclavable, agujas descartables de polipropileno (Opcionales: teflon o acero inoxidable) y acoplamientos cónicos (luer-lock) en polipropileno. |
| 503 |  | Nro | Celda de vidrio para colorímetro marca Hach modelo Packet IV de 10 ml con tapa a rosca, (n° de catálogo Hach 2427606). |
| 504 | A03.002.937 | Nro | Bureta digital de 50 ml acoplable a frasco. Pantalla digital, resolución 0,01, émbolo de PTFE, cilindro de vidrio, válvula de calibración y purga, tubo telescópico de aspiración, valoración gota a gota, reconocimiento automático del sentido de giro (llenar y valorar), visor de inspección del émbolo, con certificado de calidad y de conformidad. Cumplimiento con los límites de error para buretas de vidrio clase A según la norma DIN EN ISO 385, del tipo Titrette® art. 4760161 de Brand o equivalente. En envase de 1 unidad. |
| 505 |  | Nro | Densímetro según Baumé de 10-20 sin termómetro con división de escala de 0,5 °Be y largo aproximado de 30 cm. |
| 506 |  | Nro | Kitasatos de 250 ml. |
| 507 |  | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato forma alta (BERZELIUS) con pico vertedor y graduaciones aproximadas de 25 ml de capacidad del tipo BRAND, DURAN, IVA o equivalente. |
| 508 |  | Nro | Frasco para DBO de 300 ml con tapón de vidrio para calibración de sondas de oxígeno disuelto |
| 509 |  | Nro | Matraz aforado borosilicato topacio de 1000 ml de capacidad del tipo INS-281 |
| 510 |  | Nro | Vaso de precipitado de vidrio borosilicato, forma baja de 2.000 ml de capacidad del tipo INS-282 |
| 511 |  | Nro | Termohigrómetro digital con cable de sensor de 3 metros, pantalla digital indicadora de temperatura humeda ambiental y hora, dimensiones 110 x 60 x 20 mm. Rango de temperatura – 50°C a 70°C, resolución 0,C y rango de humedad 20% a 99% resolución 1% del tipo AMARELL, Art. E 915000 o equivalente. |
| 512 | A03.002.569 | Nro | Kitasato con forma de frasco, para vacío, con oliva lateral plástica a rosca intercambiable, de 2.000 ml de capacidad, del tipo DURAN |
| 513 | A03.002.618 | Nro | Pinza para crisol de acero cromado de aprox 400 mm de largo. |
| 514 | A03.002.917 | Nro | Portafiltro de vidrio borosilicato completo, compuesto por: Embudo de vidrio de 300 ml, base de vidrio con tapón perforado de silicona N° 8 y pinza (clamp) de sujeción de aluminio anodizado, marca MILLIPORE art XX10 047 00 |
| 515 |  | Nro | Densímetro según Baume, campo de medición 10-20, división de escala 0,1, long 285mm del tipo Brand art. 971537 o equivalente. |
| 516 |  | Nro | Densimetro standard con divisón de escala 0,001 g/cm3, temperatura de referencia 20 °C. Medida 280 mm de longitud. Del tipo Brand art. 968515 o equivalente. |
| 517 |  | Nro | Densimetro standard con termómetro. Divisón de escala 0,002 g/cm3, temperatura de referencia 20 °C. Campo de medición del termómetro: 0 - 30/40 °C (división de escala 1 °C), columna: petroleo, coloreado en azul. Aprox. 330 mm de longitud. Del tipo Brand art. 969612 o equivalente. |
| 518 |  | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 2,0 a 20 µl,con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704772 o equivalente. |
| 519 |  | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 20 a 200 µl,con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704778 o equivalente. |
| 520 |  | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 5,0 a 50 µl,con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen,con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704773 o equivalente. |
| 521 |  | Nro | Pipeta automática de monocanal, rango 500 a 5000 µl, con indicador digital de volumen seleccionado, botón para dispensado del volumen, con certificado de incertidumbre, del tipo Brand art 704782 o equivalente. |
| 522 |  | Nro | Septa de PTFE/Silicona de 22 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor para viales de 40 ml del tipo Teledyne Tekmar, artículo 14-3823-000 o Supelco artículo 860007. Presentación por 1000 unidades |
| 523 |  | Nro | Soporte de mesa para pipetas automáticas con capacidad para 6 instrumentos, del tipo Brand art. 704805 o equivalente. |
| 524 |  | Nro | Viales de vidrioborosilicato de 40 mL con tapa a rosca y septa de silicona del tipo Supelco artículo 23188. En caja por 72 unidades |
| 525 | A03.002.615 | Nro | Pinza para cerrar tubos tipo Mohr, de metal. |
| 526 | A03.002.617 | Nro | Pinza para crisol de acero cromado de aprox 200 mm de largo |
| 527 | A03.002.974 | Nro | Macro Propipetas de volumen variable (0,1 a 200ml) de tipo BRAND |
| 528 | A03.002.294 | Nro | Probeta graduada, de PMP (Polimetipenteno), clase A, sin tapa, forma alta, con pico vertedor y base hexagonal, resistente al la esterilización por autoclave (hasta 121 °C), graduaciones impresas en esmalte inelaterable, de 100 ml de capacidad, divisiones c/2 ml |
| 529 | A03.002.807 | Nro | Anillo de vertido de polipropileno, autoclavable a121°C del tipo BRAND |
| 530 | A03.002.110 | Nro | Matraz aforado plástico, fabricado en PFA, clase A, con tapón normalizado a rosca, de 500 ml de capacidad, tolerancia ± 0,2 ml, CON CERTIFICADO POR LOTE, del tipo BRAND o similar. |
| 531 | A03.002.902 | Nro | Membrana filtrante de nylon hidrofílico, Ø 47 mm y 0,45 µm de poro, tipo NYLAFLO-GELLMAN art 66608 |
| 532 | A03.002.555 | Nro | Gradilla plástica para 60 tubos de 16 mm, del tipo LabKlass art. AC0602 |
| 533 | A03.002.808 | Nro | Lavador de pipetas de hasta 600 mm de longitud, set compuesto por: Jarra de lavado de HDPE (polietileno de alta densidad) de aprox 660-680 mm alto x Ø int 150-170 mm, Canasto para pipetas con manija de HDPE y rejilla en el fondo para escurrimiento y Recipiente para enjuague de HDPE de nivel constante de aprox 960-1000 mm de longitud total, tipo NALGENE, BRAND, BEL ART o similar |
| 534 | A03.002.914 | Nro | Cápsulas de filtración de lixiviados del tipo TP5 o similar encastre oliva de 0,28 m2 |
| 535 | A03.002.922 | Nro | Refrigerador de sobremesa tipo LabTop Cooler™ de Thermo Scientific™ (NUNC 355501) o equivalente para utilizar durante la manipulación de reactivos que requieren mantenerse en un rango de baja temperatura |
| 536 | A03.002.984 | Nro | Micropipeta automática de volumen variable entre 0,1-2 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (0,1-2,5 µl) Marca Eppendorf (3120000216) o equivalente |
| 537 | A03.002.983 | Nro | Micropipeta automática de volumen variable entre 1-10 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (0,5-10 µl) Marca Eppendorf (3120000224) o equivalente |
| 538 | A03.002.982 | Nro | Micropipeta automática de volumen variable entre 2-20 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (2-20 µl) Marca Eppendorf (3120000232) o equivalente |
| 539 | A03.002.981 | Nro | Micropipeta automática de volumen variable entre 10-100 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (10-100 µl) Marca Eppendorf (3120000240) o equivalente |
| 540 | A03.002.980 | Nro | Micropipeta automática de volumen variable entre 20-200 µl para disponer con precisión en ese rango de pequeños volúmenes utilizados en técnicas de biología molecular tipo Pipeta Research plus (20-200 µl) Marca Eppendorf (3120000259) o equivalente |
| 541 | A03.002.550 | Nro | Gradillas para tubos de centrífuga de 50 ml y 15 ml de capacidad para 30 tubos de 15 ml y 20 tubos de 50 ml para contener dichos tubos durante su empleo tipo ISOLAB (079.04.001) o equivalente |
| 542 | A03.002.556 | Nro | Gradillas de tubos para microcentrífuga de 1,5 ml de capacidad para 81 tubos, para contener dichos tubos durante su empleo (908009) o equivalente |
| 543 | A03.002.979 | Nro | Criocaja p/81 microtubos de 1,5-2 ml para la conservación organizada de microtubos en refrigeradores o freezers del tipo BIOLOGIX (90-9009) |
| 544 | A03.002.975 | Nro | Tips con filtro de 10 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-010) o equivalente |
| 545 | A03.002.976 | Nro | Tips con filtro de 20 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-020) o equivalente |
| 546 | A03.002.977 | Nro | Tips con filtro de 200 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-200) o equivalente |
| 547 | A03.002.978 | Nro | Tips con filtro de 1000 µl para disponer pequeños volúmenes con la micropipeta correspondiente evitando contaminación tipo ISOLAB (TF-R-S-1000) o equivalente |
| 548 | A03.002.593 | Nro | Microtubos estériles de 1,5 ml tipo ISOLAB (078.03.022) o equivalente |
| 549 | A03.002.596 | Nro | Microtubos estériles de 2 ml del tipo ISOLAB (078.03.023) o equivalente |
| 550 | A03.002.975 | Nro | Microtubos esteriles de 0,5 ml del tipo ISOLAB (078.03.021) o equivalente |
| 551 | A03.002.680 | Nro | Tubos cónicos de centrífuga de 15 ml del tipo Thermo Scientific (NUNC 339651) o equivalente |
| 552 | A03.002.681 | Nro | Tubos cónicos de centrífuga de 50 ml del tipo Thermo Scientific (NUNC 339653) o equivalente |
| 553 | A03.002.598 | Nro | Esferas de vidrio de 212-300 µm lavadas con ácido, de tipo Sigma (G-1277) para realizar disrupciones mecánicas de muestras en tubos en un equipo homogeneizador |
| 554 | A03.002.295 | Nro | Probeta graduada, de PMP (Polimetipenteno), clase A, sin tapa, forma alta, con pico vertedor, resistente al la esterilización por autoclave (hasta 121 °C) de 100 ml de capacidad con divisiones cada 1 ml del tipo BRAND, NALGENE, IVA o similar. |
| 555 | A03.002.636 | Nro | Placas de PCR de 96 pocillos del tipo MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate (N8010560) para utilizar en ensayos de qPCR en el equipo Step One Plus |
| 556 | A03.002.637 | Nro | Película adhesiva para placas de PCR del tipo MicroAmp™ Optical Adhesive Film (4360954) para utilizar en ensayos de PCR en el equipo Step One Plus |

  - Material de Fabricación

El material de vidrio borosilicato deberá ser de primera calidad, del tipo Boro 3.3, de gran resistencia térmica y mecánica, con bajo coeficiente de expansion. El mismo no deberá contener elementos del grupo del calicio, magnesio, zinc o metales pesados.

Deberá tener buena resitencia a la corrosion, fundamentalmente a la accion de ácidos, sales y álcalis.

El material de plástico deberá responder a los tipos especificados para cada ítem debiendo ser éstos de primera calidad y fabricados a partir de materia prima virgen. No se admitirán elementos fabricados a partir de plásticos recuperados.

En términos generales, los materiales de fabricación de todos los insumos deberán responder a la más alta calidad a nivel internacional, permitiendo a los elementos ser sometidos a las máximas exigencias que requieran su uso en laboratorio.

4.	Garantía de Calidad

La calidad de los productos especificados deberá estar garantizada al menos hasta la fecha de su vencimiento, para aquellos que la posean, debiendo hasta aquel momento mantener sus características y su composicion original.

En cualquier momento, y a partir de aquel en que se comprobare que la calidad y/o la composición original del producto ha sufrido alteraciones, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá solicitar, al Proveedor, la sustitución de los mismos, sin cargo alguno. Asimismo, AySA S.A., se reserva el derecho de solicitar al Proveedor, el resarcimiento por los daños que pudieran haber ocasionado los productos que no cumplieren con la calidad especificada, en el período comprendido entre la fecha de recepción y hasta la fecha de vencimiento del mismo.

Salvo expresa indicación en contrario, los materiales volumétricos clase “A” deberán entregarse acompañados de su correspondiente Certificado de Calibración por Lote. Dicho Certificado deberá contener la siguiente información:

- Deberá estar encabezado con el título “Certificado de Calibración”.

- Identificación del Fabricante (Nombre y Domicilio Comercial de la firma)

- Nombre del producto

- Número de Artículo o Catálogo del Fabricante

- Identificación el Lote

- Fecha de Realización de la Calibración

- Método de empleado

- Identificación del Laboratorio donde se realizó la Calibración

- Listado con Valores obtenidos

- Patrones utilizados durante la Calibración y Trazabilidad de los mismos a Patrones Nacionales o Internacionales

5,	Homologación

Los productos alcanzados por el presente Pliego deben estar homologados previo a la adjudicación. Este proceso se lleva a cabo mediante la solicitud de una muestra o evidencia de compra previa con resultado satisfactorio para el uso y aplicación determinado por la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico.

En caso de que por razones operativas, durante el lapso del proceso de homologación técnica, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se viere en la obligación de adjudicar la presente Convocatoria, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se compromete a proseguir con todos los ensayos/pruebas para la obtención definitiva de la homologación o rechazo técnico de los citados productos con la finalidad de ser contemplados  en futuros Concursos y Ordenes de Compra.

Ante la duda si el producto a cotizar está homologado o no, deberán consultar a: Andrea López, teléfono: 6319-5099, e-mail: andrea_lopez@aysa.com.ar.

6.	Fecha de Vencimiento

Los plazos para el vencimiento de los productos especificados en el presente pliego deberán estar dentro de los períodos más prolongados que se pudieren conseguir en el mercado internacional dentro de su tipo.

Salvo excepciones, dichos plazos, no deberán ser inferiores a los 2 (dos) años contados desde la fecha de recepción de los mismos.

Serán considerados como excepciones todos aquellos productos que por sus características específicas, estuvieren recomendados internacionalmente para su utilización dentro de períodos más cortos. En este último caso el plazo para su vencimiento deberá estar regido por lo indicado en el primer párrafo de este punto.

7.	Condiciones de Entrega

Para la entrega de los Suministros deberán observarse los siguientes requisitos:

- Los suministros deberán entregarse agrupados por insumos de un mismo tipo. Salvo casos particulares, los mismos deberán estar embalados en cajas de carton doble corrugado. Para el caso del material de vidrio  dichas cajas deberán estar compartimentadas, preferentemente con relleno de poliestireno expandido.

- Las cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- En el exterior de las cajas deberán constar claramente los siguientes datos: Razon Social del Fabricante, Identificacion de los productos, Marca y número de codigo o catálogo del fabricante y número de lote.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, Todos los insumos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

8.	Inspeccion y Recepcion

Se llevará a cabo siguiendo las especificaciones y los métodos de ensayo detallados precedentemente.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se reserva el derecho de realizar sobre los productos recibidos, y sin aviso previo, todos los ensayos que considerare necesarios para verificar el cumplimento de las especificaciones detalladas en el presente Pliego. En el supuesto que dichas verificaciones arrojaren un resultado negativo, el Proveedor deberá proceder al retiro, por su cuenta y cargo, de todos los productos rechazados en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días, contados a partir de la notificacion fehaciente. Asimismo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. quedará facultado para solicitar al Proveedor el reembolso de los costos derivados de los diferentes ensayos que se hubieren realizado para verificar la calidad de los productos rechazados.

A partir del momento en el que se registraren 2 (dos) rechazos por razones de calidad, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá optar por la cancelacion de la totalidad de las provisiones que se encontraren aún pendientes a ese momento.

La recepción provisoria de los insumos se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Concordancia con las epecificaciones y cantidades solicitadas

- Observancia a los plazos indicados para su vencimiento

- Refrigeración adecuada, cuando fuere aplicable

- Toda la documentación solicitada en forma

- Condiciones de Entrega según lo determinado en estas Especificaciones Técnicas

IMPORTANTE: El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos solicitados en la presente Especificación Técnica dará lugar a la no recepción del suministro o a su rechazo, estando el producto apto para su retiro durante un plazo de 60 días a partir de la notificación fehaciente al proveedor, luego de este lapso Agua y Saneamientos Argentinos S.A. podrá disponer del material.

9.	Garantía

Los materiales de vidrio y plástico deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso. Asimismo, el proveedor deberá especificar fehacientemente la garantía que ofrece para cada uno de los productos.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes del suministro.

10.	SIByS

Los números de SIByS son los siguientes:

Agarradera para refrigerantes			2-5-8-06197

Alambre de Plomo					4-3-3-08544

Algodon hidrofilo					2-9-5-00470

Ansa calibrada					2-9-5-05703

Banco de secado					2-9-4-03629

Bandeja plástica					2-9-5-07587

Barras de agitación					2-9-5-05301

Bidón autoclavable					2-5-8-00290

Bolsa autoclavable					2-9-5-04396

Botella de centrifugacion				2-9-5-06437

Botellas						2-9-9-08232

Bureta automática, Squibb o con Cero

Automático						2-9-5-00293

Bureta graduada					2-9-5-07582

Caja para almacenamiento			2-9-5-05512

Cámara de SEDWICK-RAFTER			2-9-5-06512

Canasto plástico					2-9-5-05722

Cápsula de muestreo				2-9-5-04094

Cápsula de porcelana				2-9-5-05770

Cartucho de celulosa				2-9-5-07814

Cerámicas para planchas calefactores		2-9-6-08904

Cono para sedimentacion				2-9-5-06276

Cristalizador con pico				2-9-5-02959

Cubetas de vidrio					2-9-5-04633

Cubrecámaras para cámaras de recuento	2-9-5-02557

Cubreobjetos					2-9-5-02557

Densímetro						2-9-6-05800

Desecador Tapa PC				2-9-5-08735

Detergente líquidoácido				2-9-1-00637

Dispensador de líquidos				2-9-5-07815

Doble nuez						2-9-5-00288

Electrodos de pH					2-9-5-04883

Embudo analítico					2-9-5-00344

Embudo Buchner, de pp y para polvos		2-9-5-05846

Embudo de decantación				2-9-5-07209

Embudo filtrante de vidrio				2-9-5-05879

Equipos de destilacion				4-3-3-04669

Equipo de extraccion SOXHLET			4-3-3-05909

Equipos de filtración				4-3-3-04082

Equipo para Lavado automático de pipetas	2-9-5-06237

Erlenmeyer de PC y de vidrio			2-9-5-02765

Escobilla de alambre				2-9-5-01908

Esparcidor						2-9-5-08559

Espátulas						2-9-5-03494

Filtro de jeringa					2-9-5-03416

Foil de Aluminio					2-7-9-00784

Frasco de vidrio Borosilicato			2-9-5-06260

Frasco gotero					2-9-5-02600

Frasco lavador					2-9-5-01959

Frasco para reactivo				2-9-5-06260

Frascos plásticos					2-9-5-02600

Frascos plásticos para muestreadores	2-9-6-05436

Gabinete plástico para pipetas			2-9-5-08398

Gradilla plástica de PP				2-9-5-03017

Guantes resistentes al calor			2-9-5-01909

Hand protector					2-9-5-02326

Hisopos estériles					2-9-5-02366

Jeringa dosificadora				2-9-5-06441

Kitasato						2-9-5-04087

Limpiador para autoclaves a vapor		2-9-1-06951

Limpia pipetas de PP				2-9-5-06237

Mangueras de Látex				2-9-5-06526

Matraz						2-9-5-04539

Membrana filtrante					2-9-5-04026

Microbureta						2-9-5-07353

Micropipeta						2-9-5-02578

Microplacas						2-9-5-07227

Microtubo con tapa					2-9-5-04633

Mini-espátulas					2-9-5-03494

Morteros 						2-9-5-04761

Muestreador de solidos				2-9-5-06210

Panel de polietileno					2-9-4-03629

Paños absorbentes					2-9-1-02446

Papel de filtro					2-9-5-03024

Papel para esterilizar				4-3-3-08552

Peras de goma					2-5-7-07349

Pesafiltros de vidrio					2-9-5-05774

Picnometro de vidrio				2-5-9-05731

Pinza doble para bureta				2-9-5-05860

Pinza para diseccion				2-9-5-05769

Pipeta graduada					2-9-5-02592

Pipeta de vidrio tipo volumétrica			2-9-5-00469

Placas de Petri					2-9-5-02591

Portaobjetos						2-9-5-05776

Potes de PP						2-5-8-04521

Precintos plásticos					2-5-8-00723

Prefiltro de microfibra de vidrio			2-9-5-06151

Probeta graduada					2-9-5-02763

Propipeta de goma					2-9-5-03491

Rack posapipeta					2-9-5-05804

Rampa de Filtración				4-3-3-04089

Refrigerante de serpentina			2-9-5-02787

Septa de teflón					2-9-5-01726

Solucion de potasio					2-5-2-01726

Sonda o Sensor de Conductividad		2-9-6-08904

Soplas de goma para buretas			2-5-7-07349

Soporte de acrílico					2-9-6-01376

Soporte para pipetas				2-9-5-08398

Tamiz							2-9-5-04060

Tapa perforada					2-9-5-04497

Termometros de mercurio				4-3-9-03675

Termometro digital					4-3-9-03675

Timer digital						2-9-5-05741

Tips para pipetas					2-9-5-02545

Toma muestra de teflón				2-9-5-06010

Tubo cónico y para centrifuga			2-9-5-05004

Tubo de conexion					2-9-5-06378

Tubos de vidrio y Leighton				2-9-5-04055

Tubos varios						2-9-5-03493

Varas Varias 					2-9-5-02961

Varillas agitadoras					2-9-5-05301

Vaso de precipitado					2-9-5-02764

Vidrio de reloj					2-6-2-06537