# PLIEGO DE especificaciones tÉcnicas

- Objeto:	Sistema de registro de perforación BBOX

#### Alcance:	Para el estudio y determinación de las características del suelo

El objeto del presente documento es determinar las características técnicas del Sistema de Registro de Perforación.

Sólo se aceptarán equipos nuevos, de primera mano y bajo ninguna circunstancia se aceptarán equipos reciclados o usados.

El número de catálogo del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común XXX-XXXXX

- Referencias normativas

El presente equipamiento deberá estar diseñado para cumplir con los criterios  de las  normas correspondientes:

N/A

3.	Descripción

# El Perfilador deberá poseer una velocidad de registro aumentada, a través de una interfaz USB de ultra velocidad, y deberá poder ejecutarse en cualquier computadora portátil compatible con PC.

# Deberá poder sostener todas las herramientas ALT y herramientas con telemetría QL.

# Deberá tener una compatibilidad completa con la nueva línea de Sonda Quick Link la cual admite cadenas de herramienta de orificio delgado.

# El Sofware deberá poder ser totalmente controlado mediante el uso del programa Logger Suite. Visualización e impresión de datos en tiempo real.

# La interfaz gráfica de usuario como las funciones de autodiagnóstico deberán poder configurarse a través de archivos.

3.2	Características particulares

# Conector de 18 pin

# Dimensiones ( W x L x H ): 117x30x11cm /7 x 12x4 pulgadas

# Peso	: 2,5 Kg

# Voltaje de Entrada: 90-240VAC,50-60 HZ      compatible con inversor

# Herramienta de Energia:  Hasta 200v/ 300 ma

# Conexión a PC: USB de alta velocidad

# Sistema Operativo: NT4,XP, VISTA, WIN7

# Cable registro: Estandar Individual, conductor de cuatro, siete y cable coaxial

# Herramienta / Telemetria:  Linea de Sonda QuickLink

# Posibilidad de Actualización: Firmware actualizable por el Usuario

# Programación: Software LoggerSuite SOFWARE O     PROGRAMA:

# Caja de Transporte recomendada para sonda40grp-1000: (medidas 211x 30x13 cm )

3.3	Características de Funcionamiento

La vara o sonda de resistividad de 40GRP-1000 gamma-SP-SPR es ideal para identificación de sedimentos, estudios de una sola pasada, estudios hidrogeológicos, trabajo de litología y datos de la formación del pozo. La combinación de la sonda totalmente digital mide 16.64” de resistividad normal, punto de resistencia única, autopotencial y natural gamma, esta sonda combo opera con el registrador digital matriz o BBOX. Las mediciones de resistividad normal, punto de resistencia única y autopotencial están diseñadas para topografía de perforaciones abiertas lleno de fluidos sin cañerías, en cambio Gamma natural funciona en cualquier entorno de pozo (con y sin Cañería)

Datos físicos ( todos los sensores en la misma vaina o sonda )

Longitud:	221cm

Diámetro: 40mm

Peso					8,8kg

Temperatura de Funcionamiento	de 0° a 70°

Temperatura de almacenamiento	de -40° a 125°

Presión máxima			13,8 Pa ( Pascale )

Norma de Rango de resistencia 	0 a 10.000. O-M

Resolución normal 			1%

Rango de medición SPR 		0 a 10.000 Ohms

Resistencia de punto unico 		1%

Rango de medición autopotencial de -1500 a 1500 m VDC

Exactitud de potencia 			1%

Rango de Gamma 			de 0 – 100.000.CPS/API

Exactitud de Gamma			1%

- Accesorios

El proveedor deberá cotizar los accesorios que se indican a continuación:

- Software : Deberá poder manejar toda la carga de datos de perforación, edición de registro, análisis y presentación del flujo de trabajo dentro de una única aplicación. Deberá ser de utilidad a geocientíficos en: Petróleo, Gas, Minería, Aguas Subterráneas e Industrias Geotécnicas.

Deberá poseer:

- Presentación de Datos

- Interpretación de Datos

- Administración de Datos

- Procesamiento de Datos

- Espacio de trabajo en Core Cad

- Importación de datos

- Cable de Conexión con Malacate 1.8”. Winche MXA 500 m de longitud, 230 VAC con trípode.

- Accesorio para Sonda: Insolación Bridle, GO4 y QL (Necesario para sonda 40grp-1000)

- Caja de Transporte para sonda 40grp-1000 (medidas 211 x 30 x 13 cm)

- Sonda de Resistividad de 40 grp-1000 gamma-SP-SPR

- Certificado de Calibración

El certificado de calibración deberá contener la siguiente información:

- Identificación del Prestador del Servicio y lugar donde se realizaron las calibraciones, si éste fuere diferente a la dirección del Proveedor del equipamiento (Razón social, dirección, teléfono, fax, correo electrónico)

- Identificación única del certificado de calibración

- Identificación del Cliente (nombre/razón social y dirección)

- Identificación del método de calibración utilizado

- Identificación no ambigua de los ítems calibrados

- Fecha de ejecución de la calibración

- Referencia a los procedimientos de muestreo utilizados cuando éstos fueren pertinentes para la validez o aplicación de los resultados.

- Firma y aclaración de la persona responsable o autorizada a expedir el presente certificado.

- Condiciones ambientales y de otro tipo, bajo las cuales fueron realizadas las calibraciones y que tuvieren influencia sobre en los resultados de la medición.

- Incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una especificación metrológica identificada o partes de ésta.

- Evidencia de mediciones trazables a patrones primarios nacionales o internacionales.

- Marcas y Leyendas

Tanto sobre el cuerpo del equipo, como así también sobre las diferentes piezas y/o componentes electrónicos o mecánicos, deberá figurar en forma legible e indeleble la siguiente información: identificación de los productos, marcas y números de código o catálogo del fabricante y números de serie o lote.

- Condiciones de Entrega

Para la entrega de los equipos se deberán observar los siguientes requisitos:

- Los equipos y sus accesorios deberán entregarse embalados en una caja de cartón doble corrugado con relleno de goma-espuma, para mantenerlo al resguardo de posibles golpes y de condiciones ambientales adversas.

- Dichas cajas no deberán presentar golpes y/o deformaciones de ningún tipo en su exterior.

- Los siguientes datos deberán constar claramente en el exterior del embalaje: Razón Social del Fabricante, Identificación de los productos, Marcas y números de código o catálogo del fabricante, número de serie o lote.

- Se deberán adjuntar el catálogo de repuestos y el manual de operación y mantenimiento preferentemente en español o en su defecto en inglés tanto en soporte papel como magnético, junto con las instrucciones necesarias para su puesta en funcionamiento en idioma castellano, como así también la documentación técnica enviada en el sobre de la Oferta Técnica.

- Deberán entregarse con los certificados de calibración de todos los parámetros a medir.

- Con respecto a las condiciones de almacenamiento y transporte, los Equipos deberán entregarse respetando las recomendaciones del fabricante y/o de las Normativas Nacionales e Internacionales vigentes, para su almacenamiento y transporte, con el objeto de garantizar la perfecta conservación de los mismos.

7.	Recepción

La recepción provisoria del equipo se llevará a cabo una vez que se hayan verificado los siguientes requisitos:

- Que se hayan recibido la totalidad de los equipos, componentes, accesorios, y/o repuestos solicitados y que éstos cumplan con las especificaciones detalladas precedentemente.

- Que se haya cumplimentado con lo detallado en el punto 6. “Condiciones de Entrega”.

- Que se encuentren la totalidad de los materiales en perfecto estado de funcionamiento.

- Que se haya capacitado al personal técnico de AySA S.A. para su operación y mantenimiento básico.

El incumplimiento de cualesquiera de estos requisitos dará lugar a la no recepción del equipo.

- Capacitación

El proveedor deberá instrumentar la capacitación correspondiente a la operación y mantenimiento básico del equipo en la base operativa Perforaciones Av Olimpo 1876 Esteban Echeverria  Pcia de Buenos Aires para el personal técnico de Agua y Saneamiento Argentinos S.A.

- Garantía

Los equipos deberán contar con una garantía que asegure su correcto funcionamiento en condiciones normales de uso por el término de 12 meses -como mínimo-, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo.

Esta cobertura deberá amparar también cualquier defecto de material, diseño y/o elementos componentes de los equipos.

El Proveedor deberá contar con un Servicio de Post-venta, comprometiéndose a realizar las reparaciones necesarias de los equipos dentro del país. Durante el plazo que durare la garantía se deberá asegurar la provisión y reemplazo de repuestos y/o componentes básicos en un plazo no mayor a 24 hs. y de 7 días corridos para los más complejos, y en el caso de que estas acciones correctivas se prolongaren más allá de 15 días,

deberá suministrar equipos equivalentes de reemplazo en calidad de préstamo durante el lapso que durare la reparación.

Para todo aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado, las garantías establecidas quedarán totalmente renovadas por un período igual al original desde la fecha de su puesta en funcionamiento. Lo enunciado anteriormente será de aplicación, y por el mismo período para todas las partes del suministro que pudieren resultar dañadas directa o indirectamente por aquello que fuere agregado, sustituido, reparado y/o modificado.

NOTA IMPORTANTE

Las descripciones y características que se detallan en la presente Especificación Técnica corresponden a los equipos, cuyos datos se dan con carácter informativo y/u orientativo.

Se podrán cotizar otras marcas y modelos; las que deberán estar explícitas. En caso que dichos equipos necesitaren accesorios, infraestructura y/o modificaciones adicionales para ser instalados, éstos deberán ser indicados y cotizados en la Planilla de Cotización correspondiente o en detalle adjunto.

La alternativa total cotizada deberá ser funcionalmente equivalente a lo descripto en el presente pliego.