| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |
| --- |
| Nombre del Organismo Contratante | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| TIPO: | Contratación Directa por Urgencia. | Nº | 76 | Ejercicio: | 2016 |
| CLASE: | Sin Clase. |
| MODALIDAD: | Sin Modalidad |
| Expediente Nº: | 0033249/2016 |
| Rubro Comercial: |
| Equipos y repuestos. |
| Objeto de la contratación: |
| Adquisición de equipos de bombeo de alta presión portátil, mangas, lanzas, herramientas manuales, etc., para el combate de incendios forestales. |
| Costo del pliego | Sin valor |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, planta baja (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas. |
| ACTO DE APERTURA |
| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| Sala de Aperturas del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en San Martín 451, piso 5, oficina 511 (CP: 1004), Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 25 de noviembre de 2016 a las 15:00 hs. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN, HERRAMIENTAS MANUALES, MANGAS Y OTROS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Renglón 1: MOTOBOMBA (TIPO MARK 3)

CANTIDAD: TREINTA (30)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN U.S FOREST SERVICE: 5100-274 E.

•	DE ALTA PRESIÓN, PARA INCENDIOS FORESTALES.

•	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DOS (2) TIEMPOS, DE ENTRE 10 HP HASTA 12 HP DE POTENCIA.

•	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL REBOBINABLE.

•	SISTEMA DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA POR SOBRE REVOLUCIÓN.

•	BOMBA CENTRÍFUGA DE 4 ETAPAS Y 3 DISTRIBUIDORES.

•	LADO DE SUCCIÓN CON CONECTOR MACHO DE 51 MM.

•	LADO DE DESCARGA CON CONECTOR MACHO DE 38 MM.

•	MOTOR Y BOMBA CONECTADOS POR MEDIO DE ABRAZADERA PARA FACIL RECAMBIO.

•	SELLO ROTATORIO BLINDADO. SE DEBERA PRESENTAR DESCRIPCION TECNICA ADICIONAL DE ESTO.

•	MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE CON CONEXIÓN RÁPIDA.

•	TANQUE DE COMBUSTIBLE INDEPENDIENTE DE ENTRE 18 Y 22 LTS. CON CERTIFICACIÓN PARA TRANSPORTE AÉREO DE ACUERDO A NORMAS UN #MIL-C-53109.

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA DE 370 A 400 LTS. POR MINUTO A FLUJO PLENO Y PRESIÓN MÁXIMA DE 26/27 KGS./CM2.

•	PESO NO MAYOR A 27 KGS.

Renglón 2: MOTOBOMBA (TIPO BB4)

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA INCENDIOS FORESTALES.

•	BOMBA SIMILAR e INTERCAMBIABLE CON LA BOMBA DE LA MOTOBOMBA DEL RENGLÓN 1.

•	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 4 TIEMPOS, MINIMO 23 HP DE POTENCIA (17,2 KW.) MOTOR BICILINDRICO

•	MOTOR ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR ACEITE.

•	CAPACIDAD DE CÁRTER MAXIMA 1,5 LTS.

•	SISTEMA DE IGNICIÓN CON MAGNETO TRANSISTORIZADO.

•	SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO Y MANUAL REBOBINABLE.

•	SISTEMA DE PROTECCIÓN POR SOBRE REVOLUCIONES.

•	ALTERNADOR

•	BOMBA CENTRÍFUGA DE CUATRO ETAPAS, ESTA DEBERA SER DESMONTABLE MANUALMENTE SIN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS.

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA DE ALUMINIO ANODIZADO RESITENTE A LA CORROSIÓN.

•	EJE DE ACERO INOXIDABLE.

•	SELLO MECÁNICO ROTATORIO.

•	DEBE POSEER SISTEMA DE CEBADO POR ESCAPE.

•	RELOJ DE PRESION

•	TABLERO DE MANDO CON ACELERADOR, CEBADOR Y LLAVE DE CORTE

•	TANQUE DE NAFTA INTEGRADO DE MINIMO 5 LTS.

•	BASE DE MONTAJE PLATAFORMA DE ACERO TUBULAR

•	LADO DE SUCCIÓN DE 51 MM. HILO N.P.S.H.

•	LADO DE DESCARGA DE 38 MM. HILO N.P.S.H.

•	PRESION MAXIMA NO INFERIOR A 400 PSI

•	FLUJO MAXIMO NO INFERIOR A 390 LTS/MIN

•	PESO INFERIOR A 80 KGS.

Renglón 3: MOTOBOMBA (TIPO MINISTRIKER)

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA INCENDIOS FORESTALES.

•	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 4 TIEMPOS, DE ENTRE 2.5 HP DE POTENCIA (1.8 KW.).

•	MOTOR ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR ACEITE.

•	CAPACIDAD DE CÁRTER 0.25 LTS.

•	SISTEMA DE IGNICIÓN CON MAGNETO TRANSISTORIZADO.

•	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL REBOBINABLE.

•	SISTEMA DE PROTECCIÓN POR SOBRE REVOLUCIONES.

•	BOMBA CENTRÍFUGA DE UNA ETAPA.

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA DE ALUMINIO ANODIZADO RESITENTE A LA CORROSIÓN.

•	EJE DE ACERO INOXIDABLE.

•	SELLO MECÁNICO ROTATORIO.

•	BASE DE MONTAJE DE POLIETILENO CON SOPORTES DE GOMA.

•	LADO DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE 38 MM. HILO N.P.S.H.

•	TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO DE ENTRE 1.0 Y 1.5 LTS. DE CAPACIDAD.

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA DE 250 A 260 LTS. POR MINUTO A FLUJO PLENO Y PRESIÓN MÁXIMA INFERIOR A 6 KGS./CM2.

•	PESO INFERIOR A 9 KGS.

Renglón 4: FLOTO PUMP

CANTIDAD: DIEZ (10)

CARACTERÍSTICAS

•	PARA INCENDIOS FORESTALES.

•	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 2 TIEMPOS, DE MINIMO 7 HP DE POTENCIA.

•	MOTOR ENFRIADO POR AIRE.

•	LUBRICACION CON ACEITE EN COMBUSTIBLE

•	SISTEMA DE IGNICIÓN CON MAGNETO SÓLIDO.

•	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL REBOBINABLE.

•	SISTEMA DE PROTECCIÓN POR SOBRE REVOLUCIONES.

•	BOMBA CENTRÍFUGA DE UNA ETAPA.

•	AUTOCEBANTE.

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA DE ALUMINIO ANODIZADO RESITENTE A LA CORROSIÓN.

•	EJE DE ACERO INOXIDABLE.

•	SELLO MECÁNICO ROTATORIO.

•	BASE DE MONTAJE SOBRE BASE DE PLASTICO REFORZADO, FLOTANTE Y QUE POSEE EN SU PARTE BAJA LA SUCCION DE LA BOMBA RECUBIERTA CON UN PISO DE ALUMINIO CON CAPACIDAD FILTRANTE.

•	LADO DESCARGA DE 38 MM. HILO N.P.S.H.

•	TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO NO INFERIOR A 4 LTS. DE CAPACIDAD.

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA DE 200 A 250 LTS. POR MINUTO A FLUJO PLENO Y PRESIÓN MÁXIMA NO INFERIOR A 170 PSI.

•	PESO INFERIOR A 20 KGS.

Renglón 5: MOTOBOMBA (tipo Versax 6)

CANTIDAD: DIEZ (10)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA INCENDIOS FORESTALES.

•	MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 4 TIEMPOS, DE ENTRE 6 y 7 HP DE POTENCIA

•	MOTOR ENFRIADO POR AIRE, LUBRICADO POR ACEITE.

•	CAPACIDAD DE CÁRTER 0.6 LTS.

•	SISTEMA DE IGNICIÓN CON MAGNETO TRANSISTORIZADO.

•	SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL REBOBINABLE.

•	SISTEMA DE PROTECCIÓN POR SOBRE REVOLUCIONES.

•	BOMBA CENTRÍFUGA DE DOS ETAPAS.

•	AUTOCEBANTE

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA DE ALUMINIO ANODIZADO RESITENTE A LA CORROSIÓN.

•	EJE DE ACERO INOXIDABLE.

•	SELLO MECÁNICO ROTATORIO.

•	LADO DE SUCCIÓN 51 MM. Y DESCARGA DE 38 MM. HILO N.P.S.H.

•	TANQUE DE COMBUSTIBLE INCORPORADO DE ENTRE 3.0 Y 3.5 LTS. DE CAPACIDAD.

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA A FLUJO LIBRE NO INFERIOR A 390 LTS POR MINUTO, PRESION NO INFERIOR A 8 KGS./CM2.

•	PESO INFERIOR A 26 KGS.

Renglón 6: EQUIPO DE ATAQUE RÁPIDO DESMONTABLE PARA INSTALAR SOBRE VEHÍCULOS VW AMAROK DOBLE CABINA

CANTIDAD: DIEZ (10)

CARACTERÍSTICAS:

•	TANQUE DE AGUA: LA CAPACIDAD MÍNIMA DEBERÁ SER DE  500 LITROS, CONSTRUIDO EN PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 MM DE ESPESOR. EL MISMO DEBERÁ CONTAR CON PARTICIÓN ESTANCA INTERNA PARA ESPUMÍFERO DE ENTRE 50 Y 100 LITROS. EL TANQUE, AL IGUAL QUE EL EQUIPO DE INCENDIO, DEBERÁ ESTAR MONTADO EN UN BASTIDOR FORMANDO UN SOLO BLOQUE, EL QUE PUEDE SER DESMONTADO DE LA CAJA DE CARGA DEL VEHÍCULO CON RELATIVA FACILIDAD. LA BOCA DE CARGA DEBERÁ SER DE 6” CON TAPA DE ¼ DE VUELTA, TANTO LA PARTICIÓN DE AGUA COMO LA DE ESPUMÍGENO DEBERÁN POSEER BOCAS DE CARGA SUPERIORES HERMÉTICAS. DEBERÁ CONTAR CON MARCADOR DE NIVEL DE AGUA ELÉCTRICO DE CUATRO LUCES MONTADO EN PANEL DE CONTROL DE BOMBA DE INCENDIO.

•	MOTOR DE PROPULSIÓN: NAFTERO, DE 4 TIEMPOS, BICILÍNDRICO, CON UNA POTENCIA DE ENTRE 15 Y 20 HP A 3600RM. DEBERÁ CONTAR CON ENCENDIDO MANUAL Y ELÉCTRICO. EL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD DE ENTRE 7 Y 10 LITROS DE CAPACIDAD.

•	BOMBA DE AGUA: DE 3 CILÍNDROS, CON CUERPO DE BRONCE, PISTONES CERÁMICOS, LUBRICADA POR ACIETE Y CON PREFILTRO DE AGUA.  LA PRESIÓN DE LA MISMA DEBERÁ SUPERAR LOS 35 LITROS POR MINUTO A 100 BARES DE PRESIÓN.

•	CARRETEL DE ALTA PRESIÓN: MANUERA DE ALTA PRESIÓN DE 12 MM DE DISÁMETRO CON LONGITUD ESTÁNDAR DE 60 MTS (OPCIONAL 90 MTS), REBOBINADO MANUAL POR MANIJA REBATIBLE CON FRENO MECÁNICO.

•	LANZA DE ATAQUE: LANZA DE ATAQUE CON SISTEMA DE CORTE A GATILLO, CON OPCIÓN CHORRO/NIEBLA CPAPCIDAD 38 LTS/MIN A 100 BAR. DEBERÁ CONTAR CON CAÑÓN AIREADOR PARA ESPUMÍGENO CON ANCLAJE TIPO BAYONETA.

Renglón 7: TANQUE DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

PARA EL TRANSPORTE AÉREO DE COMBUSTIBLE CONFORME NORMAS UN #MIL-C-53109

•	CAPACIDAD: 20 LTS

•	MANGUERA DE SUCCIÓN CON FILTRO INTERNO Y TAPA CON CONECCIÓN RÁPIDA EN SU EXTREMO SUPERIOR

•	Nota: ESTE TANQUE DEBE SER APTO PARA UTILIZAR EN MOTOBOMBA RENGLÓN 1.

Renglón 8: MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	MANGUERA DE SUCCIÓN CON FILTRO INTERNO Y TAPA CON CONECCIÓN RÁPIDA EN SU EXTREMO SUPERIOR

•	PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL ITEM ANTERIOR.

Renglón 9: CEBADOR MANUAL

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS

•	CONSTRUCCIÓN: HILO HEMBRA DE 38 MM. N.P.S.H. PARA CEBAR BOMBA DE INCENDIOS CON LÍNEA DE SUCCIÓN INSTALADA (MOTOBOMBA RENGLÓN 1)

•	CON ADAPTADOR ROSCA MACHO CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 1.250 KGS.

Renglón 10: BUJÍA

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS:

•	BUJÍA CORRESPONDIENTE A LA MOTOBOMABA (RENGLÓN 1).

Renglón 11: BOMBA DE CAUDAL (INTERCAMBIABLE PARA MOTOBOMBA RENGLONES 1, 3 Y 5)

CANTIDAD: 40 (CUARENTA)

CARACTERÍSTICAS:

•	BOMBA DE CAUDAL CENTRÍFUGA DE DOS IMPULSORES (TURBINAS) Y UN DISTRIBUIDOR.

•	LADO DE SUCCIÓN CON CONECTOR MACHO DE 64 MM. ROSCA PASO N.H.

•	LADO DE DESCARGA CON CONECTOR MACHO DE 64 MM.

•	CONSTRUCCIÓN: ALEACIÓN DE ALUNINIO ANODIZADO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	ADAPTABLE POR MEDIO DE ABRAZADERAS A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE 2 TIEMPOS, DE ENTRE 10 HP Y HASTA 12 HP DE POTENCIA (MOTOBOMBA – ITEM 16).

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA EN MARK 3 DE 680 A 700 LTS. POR MINUTO A FLUJO PLENO Y UNA PRESIÓN NO INFERIOR A 150 PSI.

•	CAPACIDAD DE IMPULSIÓN DE AGUA EN BB-4 DE 750 A 800 LTS. POR MINUTO A FLUJO PLENO Y UNA PRESIÓN NO INFERIOR A 200 PSI.

•	PESO BOMBA NO MAYOR A 7 KGS.

Renglón 12: PROTECTOR DE ROSCA

CANTIDAD: CIENTOCINCUENTA (150)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 64 MM. PARA LADO DESCARGA MOTOBOMBA.

•	CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO ANODIZADO DURO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Renglón 13: TANQUE DE AGUA COLAPSABLE

CANTIDAD: TREINTA (30)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA EL TRANSPORTE DE AGUA.

•	CONSTRUCCIÓN: DE PVC RESISTENTE DE 30 ONZAS, LA TELA CUBIERTA TEJIDA DE POLIESTER.

•	CAPACIDAD 600 LTS. APROXIMADAMENTE.

•	PESO INFERIOR A 5 KGS.

Renglón 14: TANQUE DE AGUA COLAPSABLE

CANTIDAD: VEINTE (20)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA EL TRANSPORTE DE AGUA.

•	CONSTRUCCIÓN: DE PVC RESISTENTE DE 30 ONZAS, LA TELA CUBIERTA TEJIDA DE POLIESTER.

•	UNIÓN DE 38 A 64 MM. HEMBRA N.H.

•	CAPACIDAD 1.100 LTS. APROXIMADAMENTE.

•	PESO INFERIOR A 6,5 KGS.

Renglón 15: TANQUE DE AGUA COLAPSABLE AUTOSOSTENIBLE

CANTIDAD: DIEZ (10)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA.

•	TRANSPORTABLE.

•	CONSTRUCCIÓN: DE PVC RESISTENTE DE 30 ONZAS, LA TELA CUBIERTA TEJIDA DE POLIESTER.

•	COSTURA SELLADA EN SU TOTALIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.

•	CAPACIDAD 4.500 LTS.

•	PESO INFERIOR A 30 KGS.

Renglón 16: TANQUE DE AGUA COLAPSABLE AUTOSOSTENIBLE

CANTIDAD: DIEZ (10)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA.

•	TRANSPORTABLE.

•	CONSTRUCCIÓN: DE PVC RESISTENTE DE 30 ONZAS, LA TELA CUBIERTA TEJIDA DE POLIESTER.

•	COSTURA SELLADA EN SU TOTALIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD.

•	CAPACIDAD 20.000 LTS. APROXIMADAMENTE.

•	PESO INFERIOR A 60 KGS.

Renglón 17: PROTECTOR DE ROSCA

CANTIDAD: CIENTOCINCUENTA (150)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 51 MM. PARA LADO DESCARGA MOTOBOMBA (RENGLÓN 1 – ÍTEM 1).

•	CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO ANODIZADO DURO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Renglón 18: PROTECTOR DE ROSCA

CANTIDAD: CIENTOCINCUENTA (150)

CARACTERÍSTICAS

•	DE 38 MM. PARA LADO DESCARGA MOTOBOMBA.

•	CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO ANODIZADO DURO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Renglón 19: ANTORCHA DE GOTEO

CANTIDAD: CIENTOCINCUENTA (150)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR NORMAS Y ESPECIFICACIÓN DOT Y UN3B1/Y/150/3 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTBLE Y U.S. FOREST SERVICE 5100-614

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS FORESTALES PARA QUEMAS CONTROLADAS O CONTRA FOGUEAR.

•	DEPÓSITO DE ACERO FORJADO DE FORMA CILÍNDRICA, LIVIANA Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	TANQUE DE COMBUSTIBLE DE ENTRE 4.5 y 5 LTS. DE CAPACIDAD.

•	1 QUEMADOR DE GOTEO.

•	LARGO TOTAL ARMADA INFERIOR A 0.70 MTS.

•	PESO VACÍA INFERIOR A 2.5 KGS.

Renglón 20: AZAHACHA o PULASKI

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN U.S. FOREST SERVICE 5100-355E

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS

•	DE ACERO, CON CONTENIDO DE 0.72 a 0.93 % DE CARBONO, 0.30 a 0.90 % DE MANGANESO, NO MÁS DE 0.05 % DE FÓSFORO Y NO MÁS DE 0.05 % DE SULFURO.

•	2 EXTREMOS CON FILO.

•	LADO HACHA CON ÁNGULO 20º.

•	ASTIL DE MADERA HICKORY GRADO A.

•	LARGO TOTAL 0.90 y 0.95 MTS.

•	PESO ENTRE 2 y 2.5 KGS.

Renglón 21: PALA

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS FORESTALES. DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN U.S. FOREST SERVICE 5100-284C “TOOL, RAKE AND CUTTING”

•	HOJA DE ACERO FORJADO S.A.E. 1060.

•	CALIDAD ESPECIAL CON DUREZA ENTRE 40º Y 47º ROCKWELL.

•	ESCALA C.

•	ÁNGULO DE AFILADO DE 35º A 40º EN SUS ORILLAS DE CORTE.

•	ASTIL DE MADERA HICKORY GRADO A.

•	LARGO ASTIL ENTRE 0.90 Y 1 MTS.

•	LARGO TOTAL ENTRE 1.25 Y 1.30 MTS.

•	PESO 1.5 / 1.7 KGS.

Renglón 22: RASTRILLO MC LEOD

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS. DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN U.S. FOREST SERVICE 5100-353

•	HOJA DE ACERO CON ALEACIONES DE 0.72 a 0.93 % DE CARBONO, 0.30 a 0.90 % DE MANGANESO, NO MÁS DE 0.05 % DE FÓSFORO Y NO MÁS DE 0.05 % DE SULFURO.

•	AZADÓN DE 6 DIENTES CON FILO LADO INTERIOR DE 45º.

•	ASTIL DE MADERA HICKORY GRADO A.

•	LARGO TOTAL 1.20 / 1.25 MTS.

•	PESO ENTRE 2 y 2.5 KGS.

Renglón 23: RASTRILLO SEGADOR

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS FORESTALES. DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN U.S. FOREST SERVICE 5100-284C “TOOL, RAKE AND CUTTING”

•	4 DIENTES EN FORMA TRIANGULAR CON FILO DE 20º.

•	PERFIL EN “L” PARA FIJACIÓN DE LOS DIENTES.

•	ASTIL DE MADERA HICKORY GRADO A.

•	LARGO TOTAL ENTRE 1.35 y 1.40 MTS.

•	PESO INFERIOR A 1.5 KGS.

Renglón 24: BATE FUEGO

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS

•	SEGÚN NORMAS SERVICIOS FORESTALES.

•	SECCIÓN RETANGULAR DE CAUCHO FLEXIBLE RESISTENTE AL FUEGO CON PLANTILLA DE ACERO SOPORTANTE.

•	ASTIL DE MADERA HICKORY GRADO A.

•	LARGO TOTAL ENTRE 1.85 y 1.95 MTS.

•	PESO ENTRE 2.3 KGS. y 2.5 KGS.

Renglón 25: CUBRE FILO DE PULASKY

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)

CARACTERÍSTICAS:

•	MATERIAL DE CONSTRUCCION: PVC

•	BORDES REFORZADOS.

Renglón 26: CUBRE FILO DE PALA

CANTIDAD: DOSCIENTOSCINCUENTA (250)

CARACTERÍSTICAS:

•	MATERIAL DE CONSTRUCCION: PVC

•	BORDES REFORZADOS.

Renglón 27: MOCHILA PORTA MANGUERAS

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS

•	PARA TRANSPORTE DE 5 TRAMOS DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 30/32 MTS. DE LARGO.

•	CONSTRUCCIÓN: LONA ULTRARESISTENTE CON TRATAMIENTO FUNGICIDA Y REPELENTE AL AGUA, CON MARCO DE MADERA Y ARNESES.

•	PESO INFERIOR A 5 KGS.

Renglón 28: MOCHILAS DE AGUA

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS

•	DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN U.S. FOREST SERVICE 5100-256C “PUMP, FIRE, BACKPACJ, HAND OPERATED”

•	CONTRUIDA EN NEOPRENE CON REFUERZO DE NYLON.

•	COLAPSABLE DE HASTA 20 LTS. DE CAPACIDAD.

•	BOMBA MANUAL DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE BRONCE Y SELLOS RECAMBIABLES.

•	RESISTENTE A QUÍMICOS RETARDANTES Y ESPUMÓGENOS.

•	AMPLIA TAPA DE LLENADO.

•	LARGO DE MANGUERA FLEXIBLE INFERIOR A 1 MT.

•	KIT DE REPARACIÓN BOLSA DE NEOPRENE CON PARCHES PARA CÁMARAS.

•	INCLUYA ARNESES.

•	PESO VACÍA INFERIOR A 2.5 KGS.

Renglón 29: PROTECTOR IGNÍFUGO DE PRÁCTICA

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DIVERSAS TELAS LAMINADAS EN UNA, DE FACIL DESPLIEGUE Y CON EL PANEL DE PISO ANCHO.

•	FORMA REDONDEADA (FIRE-SHELTER).

•	PRESTACIÓN: DEBERÁ DISMINUIR EL CALOR HASTA UN 22 % EXPUESTO AL CALOR RADIANTE Y HASTA UN 81 % EXPUESTO DIRECTO A LA LLAMA.

•	MEDIDAS: 38 x 81 x 208 CM.

•	DEBERÁ PROVEER ESTUCHE DE 23 x 14 x 12 CM.

•	PESO INFERIOR A 2.5 KGS.

Renglón 30: KIT DE ASPERSORES

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUÍDO EN MATERIAL RESITENTE A LA CORROSIÓN.

•	CON CABEZAL GIRATORIO AJUSTABLE.

•	CONEXIÓN HILO GHT DE 19 MM.

•	EL KIT INCLUYE ASPERSOR, CERRADOR DE AGUA Y MANGUERA DE RIEGO.

Renglón 31: MANGUEROTE DE SUCCIÓN

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

CONSTRUCCIÓN: DE CAMISA SIMPLE CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER 100% VÍRGEN, CONVINADO CON UN REFUERZO HELICOIDAL ESPECIAL.

•	DEBE RESISTIR PRESIÓN DE VACÍO SOBRE 25” HG.

•	DIÁMETRO: 51 MM. POR 3.0 MTS. DE LARGO CON ACOPLAMIENTOS METÁLICOS DE ALEACIÓN LIVIANA CON HILO N.P.S.H.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE ESFUERZO MÍNIMA DE 42 KGS./CM2.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMO DE 63 KGS./CM2.

•	PESO INFERIOR A 3 KGS.

Renglón 32: VÁLVULA DE SUCCIÓN Y FILTRO

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN.

•	CON COMPONENTES MÓVILES RECAMBIABLES PARA SU REPARACIÓN.

•	HEMBRA 51 MM. N.P.S.H.

•	PESO INFERIOR A 0.200 KGS.

Renglón 33: VÁLVULA DE RETENCIÓN

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: BOLA DE GOMA.

•	DUREZA DE 90º SHORE.

•	ALEACIÓN ANODIZADA LIVIANA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE BRONCE.

•	CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 0.150 KGS.

Renglón 34: ROBADOR DE AGUA

CANTIDAD: 70 (SETENTA)

CARACTERÌSTICAS:

•	PARA INSERTAR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE MANGUERA DE DESCARGA DE 38 MM. DE DIÁMETRO.

•	CON VÁLVULA DE CORTE.

•	MANGUERA FLEXIBLE Y PITÓN PARA LLENAR TANQUE DE BOMBAS DE ESPALDA.

•	LÍNEAS DE MANGUERAS PARA LIQUIDACIÓN DE FUEGO Y BRAZAS.

•	CONEXIÓN CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 1 KG.

Renglón 35: BIFURCADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÌSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN METÁLICA ANODIZADA LIVIANA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	DE 38 MM. CON 2 VÁLVULAS DE BOLA.

•	UNA ENTRADA HEMBRA Y DOS SALIDAS, TODO CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	APTO PARA RESISTIR PRESIÓN DE 600 P.S.I.

•	PESO INFERIOR A 2 KGS.

Renglón 36: BIFURCADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN METÁLICA ANODIZADA LIVIANA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	DE 38 MM. SIN VÁLVULA.

•	UNA ENTRADA HEMBRA Y DOS SALIDAS, TODO CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	APTO PARA RESISTIR PRESIÓN DE 600 P.S.I.

•	PESO INFERIOR A 0.500 KGS.

Renglón 37: LANZA FORESTAL

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	COMBINACIÓN CHORRO DIRECTO/NIEBLA.

•	CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO POLICARBONATO.

•	RESISTENTE AL FUEGO, CON ADPATADOR Y ENCATRE DE ¼ DE VUELTA.

•	DE 38 MM. DE DIÁMETRO.

•	PESO INFERIOR A 0.250 KGS.

Renglón 38: LANZA FORESTAL

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	TIPO NOZZLE.

•	CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO POLICARBONATO.

•	CON ADAPTADOR Y ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	DE 38 MM. DE DIÁMETRO.

•	PESO INFERIOR A 0.250 KGS.

Renglón 39: LANZA FORESTAL

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÌSTICAS:

•	COMBINACIÓN CHORRO DIRECTO/NIEBLA.

•	CONSTRUCCIÓN: PLÁSTICO POLICARBONATO.

•	RESISTENTE AL FUEGO, CON ADAPTADOR Y ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	DE 25 MM. DE DIÁMETRO.

•	PESO INFERIOR A 0.150 KGS.

Renglón 40: LLAVES DE AJUSTE UNIVERSAL

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA 1” (25 MM).

Renglón 41: LLAVES DE AJUSTE UNIVERSAL

CANTIDAD: CINCUENTA (50)

CARACTERÍSTICAS:

•	PARA 1 ½” (38 MM).

Renglón 42: ADAPTADOR

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)

CARACTERÍSTICAS:

•	MACHO DE 38 MM NPSH A ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

Renglón 43: ADAPTADOR

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)

CARACTERÍSTICAS:

•	HEMBRA DE 38 MM NPSH A ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

Renglón 44: ACOPLE

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	ACOPLE DE 38 MM A 50 MM UNIÓN TANDEM.

Renglón 45: ESTRANGULADOR PARA MANGUERA

CANTIDAD: SESENTA (60)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE METAL LIVIANO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	DE HASTA 300 MM. DE LARGO CON INSERTO RECAMBIABLE DE GOMA, INCLUYENDO ESTUCHE.

•	PESO INFERIOR A 1 KG.

Renglón 46: TRAMO DE MANGUERA EXUDANTE

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR NORMA ULC S-519.1-95.

•	MANGUERA PARA COMBATIENTE DE INCENDIO FORESTAL DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 30/32 MTS. DE LARGO.

•	CONSTRUCCIÓN: TEJIDO CIRCULAR, CAMISA SIMPLE DE FILAMENTO DE POLIESTER 100 % VÍRGEN, CON UN MÍNIMO DE 11.0 HILOS DE POLIESTER POR PULGADA DE RELLENO.

•	TUBO INTERIOR DE ELASTOMERO EXTRUIDO T.P.U.

•	ESPESOR INFERIOR A 30 UM.

•	RESISTENTE AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CON TRATAMIENTO FUNGICIDA CAPAZ DE MIGRAR DENTRO DEL TEJIDO ADHESIVO Y EN EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMA DE 900 P.S.I.G.

•	TASA HUMECTACIÓN A 250 P.S.I.G. 100 ML/M/MIN.

•	TIEMPO DE MOJADO A 100 P.S.I.G. 5.0 MIN.

•	DEBE INCLUIR ACOPLAMIENTOS AMBOS EXTREMOS DE ALEACIÓN LIVIANA CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 5.5 KGS., SIN COPLAS.

Renglón 47: TRAMO DE MANGUERA FORESTAL SECA

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	MANGUERA DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 30/32 MTS. DE LARGO.

•	COMPLETAMENTE SINTÉTICA Y LIVIANA.

•	CONSTRUCCIÓN: TEJIDO CIRCULAR, CAMISA SIMPLE DE FILAMENTO DE POLIESTER 100 % VÍRGEN, CON UN MÍNIMO DE 11.0 HILOS DE POLIESTER POR PULGADA DE RELLENO.

•	TUBO INTERIOR DE ELASTOMERO EXTRUIDO T.P.U.

•	ESPESOR NO MAYOR A 30 UM.

•	RESISTENTE AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CON TRATAMIENTO FUNGICIDA CAPAZ DE MIGRAR DENTRO DEL TEJIDO ADHESIVO Y EN EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMA DE 900 P.S.I.G.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE ESFUERZO MÍNIMO 300 P.S.I.G.

•	DEBE INCLUIR ACOPLAMIENTOS AMBOS EXTREMOS DE ALEACIÓN LIVIANA CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 7 KGS., SIN COPLAS.

Renglón 48: TRAMO DE MANGUERA EXUDANTE

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR NORMA ULC S-519.1-95.

•	MANGUERA PARA COMBATIENTE DE INCENDIO FORESTAL DE 25 MM. DE DIÁMETRO POR 30/32 MTS. DE LARGO.

•	CONSTRUCCIÓN: TEJIDO CIRCULAR, CAMISA SIMPLE DE FILAMENTO DE POLIESTER 100 % VÍRGEN, CON UN MÍNIMO DE 11.0 HILOS DE POLIESTER POR PULGADA DE RELLENO.

•	TUBO INTERIOR DE ELASTOMERO EXTRUIDO T.P.U.

•	ESPESOR INFERIOR A 30 UM.

•	RESISTENTE AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CON TRATAMIENTO FUNGICIDA CAPAZ DE MIGRAR DENTRO DEL TEJIDO ADHESIVO Y EN EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMA DE 900 P.S.I.G.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE ESFUERZO MÍNIMO 300 P.S.I.G.

•	TASA HUMECTACIÓN A 250 P.S.I.G. 66 ML/M/MIN.

•	TIEMPO DE MOJADO A 100 P.S.I.G. 4.0 MIN.

•	DEBE INCLUIR ACOPLAMIENTOS AMBOS EXTREMOS DE ALEACIÓN LIVIANA CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A LOS 4 KGS., SIN COPLAS.

Renglón 49: TRAMO DE MANGUERA FORESTAL SECA

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	DEBE CUMPLIR NORMA ULC S-519.1-95 PARA 11/2” Y DEBE CUMPLIR ESPECIFICACIÓN USDA SFS 5100-187 TIPO 1 PARA 1” Y 11/2”

•	MANGUERA DE 25 MM. DE DIÁMETRO POR 30/32 MTS. DE LARGO.

•	COMPLETAMENTE SINTÉTICA Y LIVIANA.

•	CONSTRUCCIÓN: TEJIDO CIRCULAR, CAMISA SIMPLE DE FILAMENTO DE POLIESTER 100 % VÍRGEN, CON UN MÍNIMO DE 11.0 HILOS DE POLIESTER POR PULGADA DE RELLENO.

•	TUBO INTERIOR DE ELASTOMERO EXTRUIDO T.P.U.

•	ESPESOR NO MAYOR A 30 UM.

•	RESISTENTE AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CON TRATAMIENTO FUNGICIDA CAPAZ DE MIGRAR DENTRO DEL TEJIDO ADHESIVO Y EN EL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMA DE 900 P.S.I.G.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE ESFUERZO MÍNIMO 300 P.S.I.G.

•	DEBE INCLUIR ACOPLAMIENTOS AMBOS EXTREMOS DE ALEACIÓN LIVIANA CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	PESO INFERIOR A 4 KGS., SIN COPLAS.

Renglón 50: TRAMO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)

CARACTERÍSTICAS:

•	MANGUERA DE 19 MM. DE DIÁMETRO POR 15 MTS. DE LARGO.

•	CON COPLAS AMBOS EXTREMOS HILO JARDÍN G.H.T.

•	CONSTRUCCIÓN: CAMISA SIMPLE CON HILADO DE POLIESTER 100 % VÍRGEN, CON UN MÍNIMO DE 21 HILOS DE POLIESTER POR PULGADA DE RELLENO.

•	TUBO INTERIOR DE ELASTOMERO EXTRUIDO T.P.U.

•	RESISTENTE AL OZONO, AL ENVEJECIMIENTO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO MÍNIMO 600 P.S.I.

•	PESO INFERIOR A 1 KG., SIN COPLAS.

Renglón 51: PARCHE RÁPIDO METÁLICO

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 1 ½” (38 MM) X 3 ½” (89 MM).

•	CONSTRUCCION ACERO INOXIDABLE.

Renglón 52: PARCHE RÁPIDO METÁLICO

CANTIDAD: TRESCIENTOS (300)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 1” (25 MM) X 3 ½” (89 MM).

•	CONSTRUCCION ACERO INOXIDABLE.

Renglón 53: MANGUEROTE DE SUCCIÓN

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE PLÁSTICO REFORZADO.

•	DE 38 MM. DE DIÁMETRO POR 2/2.5 MM. DE LARGO CON UN ACOPLAMIENTO METÁLICO MACHO DE 38 MM. HILO N.P.T. Y UN ACOPLAMIENTO HEMBRA DE 38 MM. HILO N.P.S.H.

•	PRESIÓN DE PRUEBA DE NO INFERIOR A 6.5 / 7 KGS./CM2.

•	QUE INCLUYA VÁLVULA, FILTRO DE MATERIAL PLÁSTICO DE 38 MM. CON HILO N.P.T.

•	PESO INFERIOR A 0.400/0.450 KGS.

Renglón 54: VÁLVULA DE SUCCIÓN Y FILTRO

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN LIVIANA RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN.

•	CON COMPONENTES MÓVILES RECAMBIABLES PARA SU REPARACIÓN.

•	HEMBRA 38 MM. N.P.S.H.

•	PESO INFERIOR A 0.200 KGS.

Renglón 55: BIFURCADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 1” RIGTH OUTLET.

•	CONSTRUCCIÓN: DE ALEACIÓN METÁLICA ANODIZADA LIVIANA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

•	DE 25 MM. CON 2 VÁLVULAS DE BOLA.

•	UNA ENTRADA HEMBRA DE 25 MM. Y DOS SALIDAS UNIONES MACHO DE 25 MM. TODO CON ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	APTO PARA RESISTIR PRESIÓN DE 600 P.S.I.

•	PESO INFERIOR A 2 KGS.

Renglón 56: REDUCTOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 38 MM. A 25 MM.

•	CONSTRUCCIÓN: ALEACIÓN METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Renglón 57: ADAPTADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	HEMBRA DE 25 MM NPSH A ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

Renglón 58: ADAPTADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	MACHO DE 25 MM NPSH A ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

Renglón 59: BIFURCADOR

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	ENTRADA DE 64 MM.

•	2 SALIDAS DE 38 CON ADAPTADOR PARA ENCASTRE DE ¼ DE VUELTA.

•	CON LLAVE DE CORTE.

Renglón 60: MANGUEROTE DE SUCCIÓN

CANTIDAD: SESENTA (60)

CARACTERÍSTICAS

•	CONSTRUCCIÓN: PVC O SIMILAR DE 3.1 MTS. DE LARGO.

•	ACOPLAMIENTOS DE ALEACIÓN LIVIANA.

•	ROSCA DE 64 MM. PASO N.H. EN SUS EXTREMOS MACHO Y HEMBRA.

•	PESO NO MAYOR A 4.9 KGS.

Renglón 61: VÁLVULA DE SUCCIÓN Y FILTRO

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: METÁLICA LIVIANA, RESISTENTE A LA CORROCIÓN Y A LA ABRASIÓN.

•	HEMBRA DE 64 MM. N.H. CON COMPONENTES MÓVILES RECAMBIABLES PARA REPARACIÓN.

•	PESO INFERIOR A 0.300 KGS.

Renglón 62: ACOPLE

CANTIDAD: CIEN (100)

CARACTERÍSTICAS:

•	ACOPLE TIPO LEVAS.

•	CONJUNTO MACHO Y HEMBRA 64 MM.

•	JUNTAS DE NEOPRENE.

•	DE ROSCA 64 MM NH A ACOPLE LEVA 64 MM.

Renglón 63: FILTRO FLOTANTE

CANTIDAD: CUARENTA (40)

CARACTERÍSTICAS:

•	CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO Y POLIETILENO.

•	SUMERGIBLE HASTA 127 MM. DE PROFUNDIDAD PARA EL TRABAJO EN TANQUES DE AGUA O EN FUENTES DE AGUAS PROFUNDAS, QUE PUEDA FUNCIONAR POR DEBAJO DE ESCOMBROS FLOTANTES O SOBRE LA ARENA Y LA SUCIEDAD.

•	QUE IMPIDA LA FORMACIÓN DE TORBELLINOS Y LA PÉRDIDA DE SUCCIÓN.

•	QUE IMPIDA EL INGRESO DE MATERIALES QUE PUEDAN DAÑAR LA BOMBA.

•	ACOPLADOR DE ROSCA DE 64 MM. N.H.

•	PESO INFERIOR A 7 KGS.

Renglón 64: TRAMO DE MANGUERA

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE MÁXIMO FLUÍDO Y MÍNIMA FRICCIÓN.

•	DE 64 MM. Y 30,2 MTS. DE LARGO, CON ROSCA NH.

•	CONSTRUCCIÓN: TEJIDO CIRCULAR, FILAMENTO DE POLIESTER 100 % VIRGEN CON TRATAMIENTO RESISTENTE A LA RADIACIÓN SOLAR Y EL PASO DEL TIEMPO.

•	PRESIÓN DE TRABAJO 400 P.S.I.

•	PRESIÓN DE ROTURA 1.200 P.S.I.

•	PESO INFERIOR A 16.4 KGS.

Renglón 65: REDUCTOR ADAPTADOR

CANTIDAD: CIENTOCINCUENTA (150)

CARACTERÍSTICAS:

•	DE 64 MM. A 38 MM.

•	CONSTRUCCIÓN: ALEACIÓN METÁLICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: ORGANISMO

El organismo que promueve la presente contratación es el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ARTÍCULO 2: OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto la adquisición de equipos de bombeo de alta presión portátil, mangas, lanzas, herramientas manuales, etc., para el combate de incendios forestales.

ARTÍCULO 3: NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Decreto N° 1.023/01 y sus modificatorios y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 1030/16, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la oferta y los antecedentes que se hubieren acompañado, la adjudicación y la Orden de Compra o el Contrato, en su caso serán consideradas parte integrante del contrato.

La simple presentación a la Contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa de que lo conoce y acepta en todas sus partes.

Cualquier cláusula o condición que consignen los Oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con las Cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, será declarada inadmisible y desestimada.

ARTÍCULO 4: OBTENCIÓN DEL PLIEGO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrá obtenerse sin costo alguno por medio de la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.

Asimismo, y para aquellos casos en los que no sea factible la obtención del Pliego por medio de la página web anteriormente aludida, podrá ser retirado personalmente en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE en la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros – San Martín 451, Piso 5º Of. 511- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de presentación de las ofertas, en el horario de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado el pliego. No obstante, quienes no lo hubiesen hecho, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que hubieren hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, sita en la calle San Martín 451 Piso 5º, Oficina 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bien por correo electrónico a la dirección compras@ambiente.gob.ar. Los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y cualquier otro medio, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las consultas se atenderán únicamente hasta TRES (3) días antes de la fecha del Acto de Apertura.

Las circulares podrán ser emitidas y comunicadas por la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular y a todas las firmas que hubiesen retirado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Asimismo, las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y serán difundidas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 6: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar indicado y hasta el día y hora establecidos para la apertura de aquellas. En las ofertas que se reciban por correo postal se consignará fecha y hora de recepción en el Organismo y se considerarán presentadas en ese momento.

ARTÍCULO 7: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta, no pudiéndose modificar la misma una vez vencido el plazo para presentarla.

ARTÍCULO 8: PRESENTACIÓN DE OFERTAS - REQUISITOS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberán ser redactadas en idioma nacional;

- El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal;

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta;

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

ARTÍCULO 9º: COTIZACIÓN

La cotización deberá contener:

- Precio unitario y cierto, en números, por renglón completo indicando las cantidades ofrecidas, el precio total del renglón, en moneda nacional, fija e inamovible y el precio total general de la cotización, expresado en letras y números, conforme al Formulario de Cotización adjunto al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La Oferta expresada en otra moneda, será automáticamente desestimada. No se admitirán cotizaciones parciales.

- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

- El oferente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

El precio cotizado deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la Oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se haya incluido en la misma.

ARTÍCULO 10: ERRORES DE COTIZACIÓN

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

ARTÍCULO 11: NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 6º del PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 12: CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario (artículo 3º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 13: REQUISITOS DE LAS OFERTAS – INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE

Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- Declaración Jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4 %) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

2.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

3.- Suscribir el “Pacto de Integridad” que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4.- La restante información y/o documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 14: APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas serán abiertas en un acto formal ante los funcionarios designados a tal efecto, y ante todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Asimismo, se labrará un acta que será firmada por los mencionados funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo.

ARTÍCULO 15: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar las ofertas con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo mencionado, aquellas se considerarán prorrogadas automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 16: ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Debido a la relación que presentan determinados elementos, todos aquellos que se refieren a equipos de bombeo y tanques, los que constituyen herramientas manuales y aquellos que conforman las mangas, lanzas y acoples, la adjudicación será en forma conjunta agrupándolos de la siguiente manera:

Renglones 1 al 18: Motobombas y tanques.

Renglones 19 al 30: Herramientas de zapa y accesorios.

Renglones 31 al 65: Elementos de proyección, accesorios y acoples.

En caso de cotización de productos importaos, el oferente deberá acreditar la representación oficial de la marca ofrecida.

ARTÍCULO 17: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación es de NOVENTA (90) días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. El adjudicatario deberá colocar a disposición del Organismo un depósito techado de su dependencia para la totalidad de la mercadería sin costo alguno, circunstancia que deberá ser comunicada fehacientemente en relación a ello. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicará la forma, modalidad y lugar de  entrega de los bienes, estando el flete a cargo del adjudicatario. El almacenaje será hasta SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 18: ENTREGA DE LOS EQUIPOS

El adjudicatario deberá encargarse de la entrega de los equipos de acuerdo a las necesidades del Organismo.

ARTÍCULO 19: GARANTÍA

El adjudicatario garantizará el producto entregado por el término de UN (1) año contado a partir de la recepción de los bienes, tanto por defectos de fabricación como por roturas de material, conforme garantía. Se deberá incluir el servicio pos venta conforme garantía, incluyendo los costos de materiales y mano de obra, debiendo estar garantizadas por defectos de fabricación y roturas.

ARTÍCULO 20: SERVICIO POS VENTA

Deberá incluir el servicio post venta, conforme garantía, incluyendo los costos de materiales y mano de obra, debiendo estar garantizadas por defectos de fabricación y roturas. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos y partes sin limitación de cantidad mínima, dentro de los sesenta (60) días de solicitados, para realizar las reparaciones por fuera del tiempo y condiciones de la garantía correspondiente. el personal del servicio técnico deberá acreditar calificación por parte de la empresa y se deberá demostrar su relación de dependencia o locación de servicio con la misma. Ello se fundamenta debido a que tanto en la brigada nacional como en la administración de parques nacionales (c.l.i.f.) no hay personal mecánico certificado y que tampoco existe stock de repuestos en ninguno de las dos instituciones.

ARTÍCULO 21: PERSONAL

Al momento de asistir al establecimiento para efectuar alguna reparación y/o instalación de accesorios/repuestos, el personal de la empresa adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. La empresa adjudicataria queda obligada a aplicar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el adjudicatario no tiene ni tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el comitente mientras el contrato esté vigente.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el contrato, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción, impuestos, etc.

El adjudicatario asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine en el obrar, durante el transcurso de la ejecución del contrato.

ARTÍCULO 22: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad (Artículo 89 del del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16).

ARTÍCULO 23: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

La facturación por los bienes será de la siguiente manera:

- CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de anticipo contra entrega de la correspondiente garantía por el mismo importe que se adelantará.

- CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante, luego de recepcionados y aceptados los bienes a entregar.

La facturación deberá ser presentada en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, en la calle San Martín 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresada en moneda nacional.

El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente a la presentación de la factura. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Deberá presentar la siguiente documentación:

Facturas: Original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde.

Remitos: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP Nº 1415/2003 y complementarias.

El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE posee CUIT Nº 30-70992597-7, su carácter frente al IVA y GANANCIAS es de EXENTO, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación. Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

El tipo de factura que debe emitirse se identificará con las letras que para caso se establece a continuación:

1.- De tratarse de un proveedor que revista la condición de responsable inscripto en el IVA: letra “B”.

2.- De tratarse de un proveedor que sea responsable no inscripto, exento, o no alcanzado por el impuesto: letra “C”.

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 1415 y complementarias.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE están excluidos del Régimen de Factura de Crédito instaurado por Ley Nº 24760.

Los pagos del Tesoro Nacional, se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 24: FORMAS DE GARANTÍA

El adjudicatario deberá constituir la garantía por el importe adelantado en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 78 y siguiente del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

ARTÍCULO 25: ALTA DE BENEFICIARIO

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

La cuenta deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, los cuales podrán ser consultados en la página web:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/.

Los pagos se efectivizarán dentro del plazo convenido, contado desde la fecha de presentación de factura y a través del sistema CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL.

Quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir a la Dirección de Compras, Contrataciones, Patrimonio y Suministros, sita en la calle San Martín N° 451, piso 5º - of. 511, C.A.B.A., en días hábiles, de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

ARTÍCULO 26: PENALIDADES Y SANCIONES

Cualquier incumplimiento u omisión del adjudicatario, en la prestación del contratado celebrado, será penalizado y/o sancionado conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios y en el del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

ARTÍCULO 27: COMPRE MIPYME (LEY Nº 25.300 Y DECRETO Nº 1075/01)

A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del Régimen de Compre MIPYME, todo oferente incluido en el mismo deberá cumplimentar el Anexo III - DATOS COMPLEMENTARIOS- LEY COMPRE MIPYME del presente pliego detallando el valor de las ventas anuales a fin de poder extraer el promedio de los tres últimos años a partir del último balance exigible o documentación contable equivalente al momento de la apertura de la contratación.

Dichos valores serán verificados en el SIPRO por lo que en caso de no contar con dicha información deberán presentar los balances (personas jurídicas) o información contable equivalente (personas físicas) respaldatoria debidamente suscriptas por Contador Público y certificadas ante el Consejo Profesional respectivo de los datos que se deberán consignar en el anexo citado.

Serán consideradas MIPYMES aquellas que registren hasta el nivel máximo de ventas totales anuales (excluidos el Impuesto al Valor Agregado y los impuestos internos expresados en pesos) de acuerdo a los valores fijados por la SUBSECRETARÍA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL para cada sector (Disposición 147/2006 SPYME). A los efectos de la categorización, será utilizada la escala vigente al momento de la apertura considerando, valor de ventas totales anuales al que surja del promedio de los últimos tres años, a partir del último balance inclusive o información contable equivalente, adecuadamente documentada.

ARTÍCULO 28: JURISDICCIÓN

En caso de divergencia en la presente contratación, las partes se someten una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción.

##### OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: Las presentes cláusulas particulares son complementarias a la normativa aplicable. La misma podrán ser consultada y descargada en forma gratuita de la página www.argentinacompra.gov.ar desde el link normativa.

ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 76/2016

| FECHA DE APERTURA: |  | HORA DE APERTURA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe................................................................................, documento …………………., en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………….., con domicilio legal en la calle..................................................... N°................... C.P. ………………, Localidad......................................., Teléfono ........................................., FAX …………………………, CUIT Nº ………………………………y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | Unidad | MOTOBOMBA TIPO MARK 3 – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 2 | 40 | Unidad | MOTOBOMBA TIPO BB4 – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 3 | 40 | Unidad | MOTOBOM. MINISTRIKER – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 4 | 10 | Unidad | FLOTO PUMP – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 5 | 10 | Unidad | MOTOBOMBA TIPO VERSAX 6 – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 6 | 10 | Unidad | MOTOBOMBA ATAQUE RAPIDO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 7 | 40 | Unidad | TANQUE COMBUSTIBLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 8 | 50 | Unidad | MANGUERA COMBUSTIBLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 9 | 40 | Unidad | CEBADOR MANUAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 10 | 250 | Unidad | BUJÍA (RENGLÓN 1) – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 11 | 40 | Unidad | Unidad BOMBA DE CAUDAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 12 | 150 | Unidad | PROTECTOR DE ROSCA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 13 | 30 | Unidad | TANQUE COLAPSABLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 14 | 20 | Unidad | TANQUE COLAPSABLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 15 | 10 | Unidad | TANQUE AUTOSOSTENIBLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 16 | 10 | Unidad | TANQUE AUTOSOSTENIBLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 17 | 150 | Unidad | PROTECTOR DE ROSCA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 18 | 150 | Unidad | PROTECTOR DE ROSCA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 19 | 150 | Unidad | ANTORCHA DE GOTEO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 20 | 250 | Unidad | AZAHACHA o PULAZKI – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 21 | 250 | Unidad | PALA FORESTAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 22 | 250 | Unidad | RASTRILLO MC LEOD – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 23 | 250 | Unidad | RASTRILLO SEGADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 24 | 100 | Unidad | BATE FUEGO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 25 | 200 | Unidad | CUBRE FILO PULASKI – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 26 | 250 | Unidad | CUBRE FILO PALA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 27 | 50 | Unidad | MOCHILA PORTA MANGA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 28 | 300 | Unidad | MOCHILA DE AGUA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 29 | 50 | Unidad | PROTECTOR IGNÍFUGO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 30 | 50 | Unidad | KIT DE ASPERSORES – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 31 | 50 | Unidad | MANGUEROTE SUCCIÓN – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 32 | 50 | Unidad | VÁLVULA SUC. Y FILTRO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 33 | 40 | Unidad | VÁLVULA DE RETENCIÓN – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 34 | 70 | Unidad | ROBADOR DE AGUA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 35 | 100 | Unidad | BIFURCADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 36 | 100 | Unidad | BIFURCADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 37 | 100 | Unidad | LANZA FORESTAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 38 | 100 | Unidad | LANZA FORESTAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 39 | 100 | Unidad | LANZA FORESTAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 40 | 50 | Unidad | LLAVE AJUSTE UNIVERSAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 41 | 50 | Unidad | LLAVE AJUSTE UNIVERSAL – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 42 | 200 | Unidad | ADAPTADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 43 | 200 | Unidad | ADAPTADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 44 | 100 | Unidad | ACOPLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 45 | 60 | Unidad | EXTRANGULADOR MANGA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 46 | 300 | Unidad | MANGA EXUDANTE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 47 | 300 | Unidad | MANGA FOREST. SECA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 48 | 300 | Unidad | MANGA EXUDANTE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 49 | 300 | Unidad | MANGA FOREST. SECA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 50 | 200 | Unidad | MANGA DE ALTA PRESIÓN – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 51 | 300 | Unidad | PARCHE METÁLICO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 52 | 300 | Unidad | PARCHE METÁLICO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 53 | 40 | Unidad | MANGUEROTE SUCCIÓN – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 54 | 40 | Unidad | VÁLVULA SUC. Y FILTRO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 55 | 100 | Unidad | BIFURCADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 56 | 100 | Unidad | REDUCTOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 57 | 100 | Unidad | ADAPTADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 58 | 100 | Unidad | ADAPTADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 59 | 100 | Unidad | BIFURCADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 60 | 60 | Unidad | MANGUEROTE SUCCIÓN – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 61 | 40 | Unidad | VÁLVULA SUC. Y FILTRO – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 62 | 100 | Unidad | ACOPLE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 63 | 40 | Unidad | FILTRO FLOTANTE – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 64 | 200 | Unidad | TRAMO DE MANGA – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |
| 65 | 150 | Unidad | REDUCTOR ADAPTADOR – Según Especificaciones Técnicas. |  |  |

|  | SON PESOS……………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Firma y Aclaración del Oferente |

ANEXO II  - DECLARACIÓN JURADA  - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 76/2016

El que suscribe............................................................................ Documento................................... 
en nombre y representación de la Empresa.......................................................................................
declara bajo juramento (marcar en los recuadros correspondientes):

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 25.300 y su reglamentación:

| Micro, Pequeña y Mediana Empresa |  |
| --- | --- |
| Otro tipo de empresa |  |

Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº 21/10 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.-

Tipo de empresa en los términos de la Ley Nº 18875:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

Será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación Argentina. Tener domicilio legal en la República Argentina y acreditar que el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus directores, personal directivo y profesional tienen domicilio real en el país. En lo que se refiere a las empresas proveedoras de Servicios de Ingeniería y Consultoría, se exige además que no medien vínculos de dependencia con entidades extrajeras.

(Decreto Nº 893/12 Art 70 Inc G Apartados 3 y 4 y su modificatorio)

Oferta integrada por Bienes de origen:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| No nacional |  |

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el CUARENTA (40%) de su valor bruto producción (art. 2º), valor de venta sin I.V.A. En aquellos casos en los cuales un gerente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los cuales no tenga “stock” propio, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el art. 4º de la Ley Nº 25.551, mediante la entrega de una caución, a favor del contratante.

Informe sobre la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O MATERIAL IMPORTADO | ORIGEN |
| --- | --- |

RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO: $ ………………..

(DIFERENCIA ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO EXPRESADA EN PESOS)

PROYECCIÓN PARA EJERCICIO CORRIENTE: $....................

Firma y Aclaración del Oferente

ANEXO III - DATOS COMPLEMENTARIOS  – LEY COMPRE MIPYME

| AÑO | MONTO DE VENTAS TOTALES ANUALES |
| --- | --- |
|  | $ |
|  | $ |
|  | $ |

OFERENTE:

Nº DE CUIT:

Firma y Aclaración del Oferente

Anexo IV - Pacto de integridad entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y los oferentes

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 76/2016

Ante la opinión pública local, nacional e internacional, en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores que directa o indirectamente participan en esta contratación pública, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD; por medio del cual se asumen los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes aplicables:

1. Las empresas oferentes y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, transparente, competitivo y no sujeto a abuso.

A las empresas les complace confirmar que: (a) no han ofrecido o concedido ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa a ningún funcionario o asesor, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia; (b) no han acordado o consensuado, ni acordarán ni consensuarán con otros oferentes con el fin de perjudicar a otro y/o de limitar indebidamente la concurrencia, igualdad y transparencia para este contrato; y (c) no ofrecerán premios, comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los funcionarios que, de forma directa o indirecta, puedan afectar el control de la ejecución del contrato.

Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y su seriedad.

2. Los funcionarios o asesores del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato.

3. Las empresas participantes desarrollarán sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos sus gerentes y empleados. Los oferentes invitarán a adherir al Pacto de Integridad a subadjudicatarios y terceros que trabajan con ellos, sobre los que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

4. Este compromiso se presenta en nombre de los Presidentes/Gerentes Generales de las empresas u oferentes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre de cada uno de los Presidentes y Gerentes Generales de las empresas asociadas, así como de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

5. Las empresas internacionales que participan en esta contratación, asumen este compromiso en nombre del Presidente/Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Argentina, cuando ésta existiere.

6. Respecto de la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a preparar una oferta seria, con información fidedigna y a no presentar un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando éstos sean justos y debidamente sustentables.

7. Al finalizar la ejecución del Contrato, el representante legal del adjudicatario manifestará en carácter de Declaración Jurada, que para la obtención o retención del contrato no se han quebrantado los compromisos asumidos en el presente Pacto.

8. A efectos de salvaguardar el contenido de este Pacto de Integridad, ante denuncias de incumplimientos de los compromisos asumidos en el presente Pacto por los funcionarios y los oferentes, se podrá pronunciar un  Árbitro a designar por la “Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, o deberán labrarse ante dicho Organismo las denuncias correspondientes.

El Árbitro podrá intervenir por requerimiento del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, de alguna de las empresas oferentes o de cualquier interesado que tenga derecho a formular denuncia alguna en relación a lo aquí suscripto.

9. Respecto de los pagos relacionados con esta contratación, las empresas participantes acuerdan que en caso de presentarse una denuncia sobre incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Pacto y que el Árbitro considere que existan serios indicios de su veracidad, el oferente involucrado y/o el adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Arbitro toda la información que éste solicitare sobre pagos efectuados, relacionados con la preparación de las ofertas y/o con el Contrato y sobre los beneficiarios de dichos pagos.

Todos los firmantes del presente Pacto se comprometen a poner a disposición del Árbitro, si fuere necesario, toda la información a su alcance relacionada con la contratación pública, incluyendo los estudios efectuados para presentar la oferta.

10. En Argentina todas las formas de corrupción son ilegales y el Estado continuará procesando a los infractores. En esta contratación pública el Pacto de Integridad está enfocado a combatir toda forma de corrupción que tenga como fin obtener o retener un contrato u otra ventaja que sea contraria a las normas aplicables, incluyendo la connivencia entre los oferentes tendiente a limitar la concurrencia, igualdad, publicidad y/o transparencia. Esto incluye, entre otras cuestiones, cualquier tipo de pagos u otros favores ofrecidos o concedidos con el fin de:

I) Lograr la adjudicación del Contrato.

II) Lograr cambios sustanciales en el Contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, ya sea ajustando el precio, las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

III) Lograr que sean aprobados por servidores públicos o por el interventor del Contrato (o por su personal) resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE.

IV) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se deberá cumplir.

V) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera.

También incluye la petición o aceptación de cualquier pago u otro favor por parte de un funcionario o asesor del MINISTERIO, de manera directa o a través de terceros, de los oferentes o del adjudicatario, a cambio de:

i) Diseñar el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas indebidas a uno o varios oferentes.

ii) Dar ventajas indebidas a cualquiera de los oferentes en la evaluación y selección de las ofertas para la adjudicación del contrato.

iii) Aprobar cambios sustanciales en el contrato respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, como por ejemplo ajustes en el precio, en las especificaciones, en los plazos o cualquier otro componente importante que afecte los principios de concurrencia, igualdad o transparencia.

iv) Aprobar resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

v) Abstenerse de monitorear apropiadamente la ejecución del contrato, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento o de hacer plenamente responsable al adjudicatario de sus obligaciones legales.

11. Si un oferente incumple los compromisos asumidos en el presente pacto, será pasible de las sanciones previstas en la normativa vigente que rige la presente contratación. Asimismo, asume el compromiso de denunciar todo acto efectuado por funcionario o asesor con responsabilidades dentro de la presente contratación a efectos de que se investigue el hecho correspondiente a fin de determinar la existencia o no de un delito.

12. El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ha tomado medidas especiales para fortalecer la transparencia y el monitoreo adecuados del Proceso de Selección del oferente y la ejecución del contrato. No obstante ello, en caso de que cualquiera de los firmantes del presente detectase irregularidades en los Pliegos de Bases y Condiciones con posterioridad a la firma del Pacto de Integridad, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades correspondientes. Ello sin perjuicio de hacer uso de los medios de impugnaciones previstos en la normativa aplicable.

13. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del juego establecidas en materia de transparencia en los documentos de la contratación y en este pacto.

14. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, siempre que se respeten los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y transparencia.

15. El presente Pacto de Integridad no interfiere, modifica ni sustituye ninguna norma legal ni la competencia de los funcionarios y órganos que intervienen en la licitación pública y en la ejecución del contrato.

Firma y Aclaración del Oferente