Gerencia de Ayudas a la Navegación

# Pliego de Bases y Condiciones

Referencia: : Concurso 002/2018  Publicado en la ONC 05 y 06 de Septiembre de 2018.

Al ser un concurso privado su apertura es privada. En un todo de acuerdo a la ley 25.551, su decreto reglamentario 1600/2002 y modificatorias.

Sírvase el cotizar precio por la provisión que se detalla a continuación de acuerdo a las Cláusulas Generales, y Especificaciones técnicas que integran la presente.

Descripción y Especificaciones Técnicas:

SOFTWARE PARA LA IMPORTACION DE DATOS AIS EN FORMA DIRECTA A SISTEMA IWRAP MK2

Características:

- La importación de información deberá provenir de una o mas archivos de texto

- La importación debe ser configurable por el usuario para diferente variedades de formatos y datos

- Se deben poder realizar en forma automática graficas que incluyan volumen de tráfico, distribución y densidad del mismo

- El programa deberá estar Avalado por el IALA

Nota :

Indicar conforme a lo requerido por Ley Nº 25.551, el origen de los productos que se coticen (procedencia Nacional, cuando no supera el 40% del valor bruto de producción de origen extranjero).

Cláusulas Generales:

Recepción de la Oferta: las mismas serán recibidas hasta el día fijado por el concurso correspondiente.

Aceptación: El adjudicatario deberá notificar sobre la aceptación de la Orden de Compra dentro de los 3(tres) dias de recibida la misma. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato.

Si el adjudicatario rechazara la Orden de Compra, Hidrovía Gerencia de Balizamiento podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente.

Calidad: Los materiales y/o elementos solicitados, deberán ser nuevos, sin uso, y si no se determina Especificación o no se indica Norma IRAM u otra, deberán responder a la calificación del comercio como de primera calidad y terminados de acuerdo a las reglas del arte. Por lo tanto, la presentación de las ofertas implica reconocer tal exigencia y la mercancía que se entregue, en el caso de adjudicación, se ajustará a la calificación mencionada.

Lugar de la presentación de la Factura: Las mismas deberán presentarse en Hidrovía Gerencia de Balizamiento-Av Corrientes 316 2do Piso-

.

Plazo de Entrega: Según lo definido en el presente Pliego en las Condiciones.

Contenido: La oferta especificará el precio unitario y cierto, con referencia a la unidad de medida establecida en las Especificaciones Técnicas, por cantidades netas y libres de envase y gastos de embalaje, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean lo Contrario.

Compre Trabajo Argentino: A los efectos de la adjudicación, será aplicable lo establecido en la ley Nº25.551 y su decreto reglamentario Nº1600-2002.

En los supuestos de presentación de una oferta con bienes de origen Nacional, deberá constar la declaración Jurada por el cual el oferente acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal (Articulo 11 Inc. b), apartado II del reglamento aprobado por el decreto Nº1600-2002, reglamentario de la ley 25.551).

Al respecto, Hidrovía Gerencia de Balizamiento, se reserva el derecho de solicitar a los oferentes los antecedentes y la documentación correspondiente a efectos de constatar, a través de las áreas pertinentes, lo declarado por los mismos en sus ofertas.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de Treinta (30) días hábiles, contando a partir de la presentación de la Oferta.

Lugar de Entrega: Hidrovía Gerencia de Balizamiento-Corrientes 316 CABA