LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PROVINCIA DE MENDOZA

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES - CAF

EXPEDIENTE: 763.084/2/18 – Resolución Nº 133/18 de fecha 9/2/18 de Superintendencia

OBRA: “MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO LUJÁN OESTE - 1ª ETAPA”

LPI CAF-MZP-9458-002-O-01/17

Este llamado a Licitación Pública Internacional se  formula a raíz de que la Provincia de Mendoza, es beneficiaria de un préstamo subsidiario 9458, en el marco del Programa para el Desarrollo de nuevas áreas de riego en Argentina – Etapa II (CAF RIEGO II ) firmado con la Nación Argentina, a través de UCAR – PROSAP, en el cual se propone utilizar parte de esos fondos, para efectuar pagos para la ejecución del Proyecto “Modernización Sistema de riego Luján Oeste 1ª Etapa”, mediante el Sistema de Licitación Pública Internacional LPI - CAF-MZP-9458-002-O-01/17.

El Departamento General de Irrigación invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado.

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de la Oferta indicada en el Pliego

La obra se propicia ejecutar de acuerdo a los términos de la Ley de Obras Pública N° 4.416 y sus decretos reglamentarios, mediante el sistema de Licitación Pública Internacional , por AJUSTE ALZADO.

Descripción de las obras

Canal Compuertas:

- Adecuación de la obra de toma en el Río Mendoza

- Revestimiento de 2 km de canal en sección rectangular, con capacidad de conducción de 6 m3/s, a ejecutar por la traza actual

- Recrecimiento y adecuación de 400 m revestidos para incrementar la capacidad de conducción a 6 m3/s

- Descargador hacia la Copa, con capacidad máx. de 4,5 m³/s

- Obras singulares: saltos, sifones y puentes canales

En el Canal Matriz Vistalba:

- Entubamiento de casi 2 km de Gran Matriz Vistalba con capacidad de 6 m³/s, a efectuar en zona de canal, por traza paralela a la existente, a excepción de la rectificación a efectuar a partir de la Progr. 1000 m. Este entubamiento se contempla en PRFV K6 a fin de poder conectarse desde Cabecera con presión en un sistema futuro.

- Entubamiento de aproximadamente 2 km de Matriz Vistalba con capacidad de 4 m3/s, en traza paralela a la actual, en zona de canal. Al igual que el anterior, se contempla en PRFV K6.

- Entubado de derivación del Matriz Vistalba, de 240 m por traza nueva, en PVC o PRFV K6.

- Descargador del Entubado Matriz Vistalba a Cipolletti.

- Comparto “El Mesón”

- Cámaras, aireadores y compartos

En la hijuela Vistalba:

- Entubamiento de 1300 m con capacidad de conducción de 2 m3/s, compartiendo traza actual en el primer tramo y traza nueva por la otra margen de la Ruta en el tramo final. Se contempla en PRFV K6 para futura presurización.

El plazo de ejecución de la obra es de 548 (quinientos cuarenta y ocho días corridos) o 18 meses corridos.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional y examinar los documentos de licitación en el Departamento General de Irrigación, de la Provincia de Mendoza. Además se podrá consultar la documentación en la página http://www.prosap.gov.ar ; licitaciones.

Los oferentes deberán comprar un juego completo de documentos de licitación, en Sede Central del DGI, en calle Barcala esquina Av. España, de la Ciudad de Mendoza, en el horario de 8:30 a 13 hs.

Precio del Pliego:  $10.000 (Pesos diez mil).

Presupuesto Oficial:  $122.000.000 (pesos ciento veintidós millones)

Fecha de apertura de la Licitación: 23/03/2018

Recepción de Ofertas: hasta las 9:30 hs del 23/03/2018

Apertura de Licitación: 10:00 hs del 23/03/2018

Lugar de recepción y apertura de las Ofertas: Sede Central del Departamento General de Irrigación. Barcala y Av. España. Ciudad de Mendoza