BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Organismo Contratante | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| --- |
| TIPO: | Contratación Directa | Nº 16 | Ejercicio: 2016 |
| CLASE: | Sin Clase |
| MODALIDAD: | Orden de Compra Abierta |

| Expediente Nº: | S02:0096754/2016 |
| --- | --- |

RUBRO COMERCIAL:

Servicio Profesional y Comercial

Objeto de la Contratación:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y MANTENIMIENTO DE CINEMÓMETROS MÓVILES CON PROVISIÓN DE INSUMOS

| Costo de las Bases | SIN VALOR |
| --- | --- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina de Compras de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Av. BRASIL 55 Piso 12º (C.P.1063), C.A.B.A. | Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina de Compras de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Av. BRASIL 55 Piso 12º (C.P.1063), C.A.B.A. | Lunes 26 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Renglón | Ítem N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 1 | Mín. 1 Máx.92 | Servicio | 333-5147-0001 Servicio de calibración y verificación periódica de equipos cinemómetros móviles en el periodo de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 2 | 12 | Mensual | 333-5147-0001 Servicio Mensual de mantenimiento correctivo y preventivo de 92 cinemómetros, según especificaciones técnicas. |
|  | 3 | Min 5 Max. 12 | Unidad | 436-6160-0137 Provisión por reposición de netbooks/notebooks de cinemómetro cuando el valor de reparación del equipo iguale o supere el 80 % del valor actualizado de la unidad en el periodo de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 4 | Mín. 40 Max 50 | Unidad | 296-1642-0055 Provisión por reposición de baterías de cinemómetro en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 5 | 30 | Unidad | 293-1563-0022 Provisión por reposición de cable de red de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 6 | Mín. 25 Máx 30 | Unidad | 293-1563-0022 Provisión por reposición de cable CRA-MCV de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 7 | 30 | Unidad | 293-2285-0078 Provisión por reposición de cable de tensión de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 8 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1376-0008 Provisión por reposición de trípodes para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 9 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1642-0939 Provisión por reposición de cabezales de trípode para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 10 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1642-0055 Provisión por reposición de cargadores de bateria para ser utilizados con baterías AGM de cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |
|  | 11 | Mín. 3 Máx 10 | Unidad | 295-6163-0048 Provisión por reposición de miras para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |

RENGLÓN ÚNICO:

Equipos cinemómetros utilizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV): INDRA CIRANO 500

Ítem Nº 1:

Servicio de calibración y verificación periódica de equipos cinemómetros móviles

1.- Objetivo del Servicio:

- Realizar la certificación, prueba y ensayo de verificación periódica de cada uno de los cinemómetros pertenecientes a la ANSV.

- En el plazo de doce (12) meses, deberá procederse a calibrar la cantidad mínima y máxima de 1 a 92 cinemómetros propiedad de la ANSV, respectivamente.

- Cada cinemómetro deberá ser calibrado, puesto en óptimas condiciones y certificado por el período legal establecido en todas las oportunidades que sea necesario, durante el periodo de DOCE (12) meses. Dicha certificación seguirá los estándares nacionales que disponen las reglamentaciones vigentes en el país (Resolución 753 del 6/11/98 de la Secretaria de Industria y Comercio) y aquellas que se dicten durante el transcurso del presente contrato.

- El servicio deberá contemplar tanto el mantenimiento de cinemómetros Indra Cirano 500 con placas convencionales como los cinemómetros Indra Cirano 500 que vayan siendo actualizados en su Hardware en el servicio de Upgrade

- La calibración y verificación periódica de cada cinemómetro deberá incluir los costos necesarios para la puesta a punto de los mismos.

- El servicio de verificación periódica para cada cinemómetro deberá incluir las siguientes tareas:

- Retiro y traslado de los equipos cinemómetros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Provincia de Buenos Aires hasta un radio máximo de los cien (100) kilómetros de distancia de la misma hasta el lugar donde se realicen las tareas de verificación, en la delegación del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), en la provincia de Córdoba, o donde esta indique en el futuro.

- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo que consta de revisión de la batería interna de cinemómetro, ajuste de conectores y prevención de falsos contactos, y todas aquellas tareas que resulten propias del mantenimiento preventivo y correctivo. Deberá incluir también la generación de documentación pertinente que permita al (INTI) recepcionar cada cinemómetro con las causas pertinentes en que se justifique la intervención del equipamiento precintado por ellos.

- Re calibración y ajuste de antenas.

- Tramitación de los Certificados de verificación periódica  expedidos por el INTI.

- Entrega de los originales de Certificados de Verificación Periódica realizado sobre cada cinemómetro a esta Agencia, en el cual se informe sobre el cumplimiento de los requisitos metrológicos y técnicos, de acuerdo a la Resolución SICyM N° 753/98.

- Entrega de equipos verificados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los lugares designados por esta. La entrega de los equipos se realizará en el radio indicado en el Punto 1)I)

- Todos los servicios, diligencias, tareas y demás exigencias que requiera el INTI a efectos de adecuar los cinemómetros para la homologación de su calibración.

- Adecuación de los presentes servicios en caso de sobrevenir durante la ejecución del presente contrato, cualquier acto emanado de un Organismo Público que altere, modifique o afecte de cualquier manera los servicios contemplados en el presente, sin implicar para la Agencia ningún gasto adicional, ni retraso o modificación en la prestación de los servicios.

- El Organismo podrá solicitar a la adjudicataria la calibración de un mínimo de 7 y un máximo de hasta 15 equipos en forma simultánea.

- El Adjudicatario deberá realizar el servicio de calibración y verificación en un plazo no mayor a los SESENTA (60) días corridos para cada cinemómetro, desde el retiro del cinemómetro descripto en el punto 1)I).

- La entrega de los equipos y certificados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial por parte del proveedor no podrán diferir más de quince (15) días corridos desde la emisión de los certificados de verificación expedidos por dicho organismo, el incumplimiento de este plazo, implicara la aplicación de multas estipuladas en el apartado “penalizaciones” de este mismo pliego. En el caso que el adjudicatario no tenga responsabilidad sobre el no cumplimiento de lo anteriormente mencionado en este mismo punto, por causas ajenas a éste y se vea imposibilitado de cumplirlas, deberá realizar el descargo correspondiente quedando al criterio de la ANSV si el descargo correspondiese o no.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a que el personal técnico del Organismo realice una aceptación de los trabajos de verificación, dentro de un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva para cada cinemómetro verificado. De ser rechazados, continuará vigente el plazo de entrega hasta que sea aceptado en la/s siguiente/s instancia/s.

El Organismo no se hará cargo de ningún costo adicional ocasionado por la calibración errónea o defectuosa de los equipos cinemómetros, quedando a entera responsabilidad de la Adjudicataria los costos incurridos y aquellos que resulten necesarios hasta lograr la calibración en forma satisfactoria.

La prestación del servicio antes apuntado en ningún caso podrá alterar las especificaciones técnicas y las características propias de cada cinemómetro en particular al que se le practicara aquel, sin contar con el previo consentimiento expreso emanado del INTI y la ANSV

Ítem Nº 2

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos cinemómetros

1.- Alcance del Servicio para cinemómetros:

- El servicio tendrá una duración máxima de DOCE (12) meses.

- El servicio de mantenimiento comenzará a regir a partir de los cinco (5) días de conformada la Orden de Compra, y finalizará cuando venza la vigencia del contrato, es decir por el citado plazo de DOCE (12) meses.

- Dentro del plazo del servicio, deberá procederse a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la cantidad  92 cinemómetros móviles y sus elementos complementarios,  como por ejemplo, las netbooks, todos propiedad de la ANSV.

- El servicio deberá contemplar tanto el mantenimiento de cinemómetros Indra Cirano 500 con placas convencionales como los cinemómetros Indra Cirano 500 que vayan siendo actualizados en su Hardware en el servicio de Upgrade.

- El servicio de mantenimiento podrá cancelarse tanto por la ANSV o por adjudicatario, en el caso que el adjudicatario no pueda garantizar la provisión de repuestos y reparación de equipos, por causas propias o ajenas a éste y se vea imposibilitado de cumplirlas, deberá avisar con un mínimo de anticipación de 30 días, pudiendo así darse de baja la contratación de servicio de mantenimiento sin que ninguna de las partes se vean afectadas. El adjudicatario deberá haber cumplido con el servicio de mantenimiento por un tiempo minimo de 4 meses a partir de la emisión de la Orden de Compra.

2.- Objetivo del Servicio para cinemómetros y elementos complementarios:

- El proveedor deberá prestar la Garantía de Soporte Técnico durante todo el plazo de duración del servicio, para garantizar el correcto funcionamiento del mismo y su respectivo sistema. Deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos cinemómetros y de su respectivo sistema (hardware y software), así como también los elementos complementarios que acompañan al cinemómetro para su puesta en marcha y configuración, los cuales deberán encontrarse incluidos en la cotización.

El mismo deberá prestarse de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

- Diagnóstico y reparación de fallas, incluido el software y/o hardware que altere el normal funcionamiento de los equipos.

- Disponibilidad de la totalidad de repuestos y mano de obra.

- Reposición de repuestos por rotura o mal funcionamiento

- El mantenimiento preventivo será responsabilidad del Adjudicatario, quien deberá detallar el alcance del servicio de mantenimiento preventivo presentando un cronograma y plan de mantenimiento con las fechas y horarios previstos a los efectos de garantizar su uso.

- El mantenimiento correctivo estará a cargo del Adjudicatario en los días y horarios que se establecerán oportunamente con el Organismo: para casos extraordinarios el Proveedor deberá prestar sus servicios en días no laborables para el caso de casos extraordinarios pudiendo asistir al Organismo dentro de las 24hs de requerirse servicios propios del mantenimiento correctivo.

- La realización de mantenimiento preventivo que consta de ajuste de conectores y prevención de falsos contactos, y todas aquellas tareas que resulten propias del mantenimiento preventivo. Deberá incluir también la generación de documentación pertinente que permita al INTI recepcionar cada cinemómetro con las causas pertinentes en que se justifique la intervención del equipamiento precintado por ellos.

- El Adjudicatario asume total y exclusiva responsabilidad por los antecedentes del personal técnico que asigna para la ejecución de los trabajos previstos. En tal virtud asume total responsabilidad por las consecuencias que directa o indirectamente provinieran de los actos del personal técnico asignado, sea frente al Organismo como a terceros. El Proveedor deberá prever que el personal esté muñido de una credencial que lo acredite como técnico de la empresa a los efectos que el mismo puede ingresar al área donde se encuentra ubicado el equipo.

- Obligaciones del Proveedor: ante una situación de fallas, mal funcionamiento o roturas por falla del material, el Proveedor deberá reparar los equipos o bien efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que los mismos alcancen los niveles óptimos de funcionamiento. Dichas obligaciones tienen las siguientes particularidades:

- La garantía de soporte técnico será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con repuestos originales y/o reposición de partes que sean necesarias, siempre que provengan de un fallo del material y en condiciones de buen uso, será en toda ocasión brindado por el plantel especializado del Adjudicatario.

- Las obligaciones integrantes de la garantía descriptas precedentemente son de resultado, e incluyen todos los trabajos, traslados de personal y de bienes, estudios y repuestos necesarios para cumplimentarlas. Cuando la magnitud de los desperfectos y/o averías requiera el traslado del equipamiento, para su reparación en laboratorio, el mismo, sólo podrá ser realizado con la previa autorización explícita del personal designado de la Agencia y será por cuenta y responsabilidad del Adjudicatario.

- El costo y demás gastos en que el proveedor incurra para la realización de las obligaciones establecidas en la presente garantía, serán siempre a su exclusivo cargo.

- A efectos de la comunicación del acaecimiento de una situación o incidente cubierto en el presente servicio, el Proveedor deberá informar al Organismo todos los datos necesarios sobre quién/es serán las personas responsables de los servicios técnicos como así también números de teléfono, fax, dirección, horario de atención, dirección de correo electrónico a efectos que el Organismo puede realizar en forma inmediata la solicitud correspondiente.

- Ante el caso que la ANSV requiera la corrección de desperfectos cubiertos por el servicio, el Adjudicatario deberá responder al mismo en un plazo no mayor a VEINTICUATRO (24) horas hábiles.

El plazo para cumplir con la reparación será de hasta DIEZ (10) días habiles, dependiendo del componente o desperfecto a partir de comunicado el desperfecto por parte de la ANSV. Los servicios de reparación y/o reposición serán llevados a cabo en las fechas y horarios que las partes acuerden mutuamente. Los plazos acordados excluyen las posibles inspecciones a realizar por las autoridades metrológicas como consecuencia de las reparaciones, donde deberá acreditarse la solicitud por parte de las autoridades metrológicas (Inti).

- En cada oportunidad que el servicio técnico deba trasladar un equipo para su reparación, deberá indicar cuáles serán los traslados a realizar, qué repuestos utilizará y especialmente el tiempo estimado para la finalización de dichas tareas. Esta tarea se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Provincia de Buenos Aires hasta un radio máximo de los cien (100) kilómetros de distancia de la misma.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a que el personal técnico del Organismo realice una aceptación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, dentro de un plazo no mayor a los 7 días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva para cada cinemómetro y/o accesorios entregados. De ser rechazados, continuará vigente el plazo de entrega hasta que sea aceptado en la/s siguiente/s instancia/s.

La prestación del servicio antes señalado en ningún caso podrá alterar las especificaciones técnicas y las características propias de cada cinemómetro en particular al que se le practicara aquel, sin contar con el previo consentimiento expreso emanado del INTI y la ANSV

Ítem Nº 3

Reposición por rotura de Computadora.

En el marco de los servicios contemplados en el Ítem 2, en caso que las causas que originan la puesta fuera de funcionamiento de cualquiera de las noventa y dos (92) Netbooks o notebooks correspondientes a los cinemómetros  no sea solucionable en el marco del mencionado servicio de mantenimiento, el Organismo podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de una netbook o notebook de modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregadas al Organismo e incorporadas al patrimonio de este.

El equipo que no pudo ser reparado deberá ser entregado a la ANSV en idénticas condiciones a las que fue entregado. En caso en que el Organismo solicite la reposición por un equipo nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el equipo a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de TREINTA (30) días corridos.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

- Cabe destacar que se tendrá por constituido el supuesto de reposición toda vez que el valor de reparación del equipo iguale o supere el 80 % del valor actualizado de una unidad de idénticas características y calidad.

El equipo podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Ítem Nº 4:

Provisión de Baterías de cinemómetro.

En el marco de los servicios contemplados en el Ítem 2, en caso que las causas que originan la rotura o extravío de cualquiera de las noventa y dos (92) baterías de cinemómetro  no sea solucionable en el marco del mencionado servicio de mantenimiento, el Organismo podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicha batería de modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregadas al Organismo e incorporadas al patrimonio de este. En caso en que el Organismo solicite la provisión de una batería nueva, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre la batería a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega de la misma en el plazo de QUINCE  (15) días corridos.

- La entrega de las baterías por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

La batería podrá ser rechazada en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Características de las baterías que actualmente se utilizan con los cinemómetros

Marca: Visión Modelo: 6FM100X

General Features

l Absorbent Glass Mat (AGM) technology

for efficient gas recombination of up to

99% and freedom from electrolyte

maintenance or water adding.

l Not restricted for air transport-complies

with IATA/ICAO Special Provision A67.

l UL-recognized component.

l Can be mounted in any orientation.

l Computer designed lead, calcium tin alloy

grid for high power density.

l Long service life, float or cyclic

applications.

l Maintenance-free operation.

l Low self discharge.

Dimensions and Weight

Length(mm / inch) 330 / 12.99

Width(mm / inch) 171 / 6.73

Height(mm / inch) 215 / 8.46

Total Height(mm / inch) 222 / 8.74

Approx. Weight(Kg / lbs) 29 / 63.9

Performance Characteristics

Nominal Voltage 12V

Number of cell 6

Design Life 10 years

Nominal Capacity 77oF(25oC)

10 hour rate (10.0A, 10.8V) 100Ah

5 hour rate (16.6A, 10.5V) 83Ah

1 hour rate (61A, 9.6V) 61Ah

Internal Resistance

Fully Charged battery 77oF(25oC) 5.2mOhms

Self-Discharge

3% of capacity declined per month at 20oC(average)

Operating Temperature Range

Discharge -20~60oC

Charge -10~60oC

Storage -20~60oC

Max. Discharge Current 77oF(25oC) 900A(5s)

Short Circuit Current 2100A

Charge Methods: Constant Voltage Charge 77oF(25oC)

Cycle use

Maximum charging current 30A

Temperature compensation -30mV/oC

Standby use

Temperature compensation -20mV/oC

Ítem Nº 5

Provisión por reposición de cable de red de cinemómetro.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho cable de las mismas características físicas, el cual será entregado al Organismo.

En caso en que el Organismo solicite la provisión de un cable nuevo de 10 metros de longitud, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el cable a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de NOVENTA  (90) días corridos.

- La entrega de los cables por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El cable podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Ítem Nº 6

Provisión por reposición de cable CRA-MCV de cinemómetro.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho cable de las mismas características físicas, el cual será entregado al Organismo.

En caso en que el Organismo solicite la provisión de un cable nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el cable a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de NOVENTA  (90) días corridos.

- La entrega de los cables por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El cable podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Ítem Nº 7

Provisión de cable de tensión de cinemómetro.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho cable de las mismas características físicas, el cual será entregado al Organismo.

En caso en que el Organismo solicite la provisión de un cable nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el cable a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de NOVENTA  (90) días corridos.

- La entrega de los cables por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El cable podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Ítem Nº 8

Provisión de trípodes para ser utilizados con cinemómetros.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho trípode de modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregados al Organismo. En caso en que el Organismo solicite la provisión de un trípode nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el trípode a entregar en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de SESENTA (60) días corridos.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El trípode podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Características de los trípodes actualmente utilizados

Marca: Manfrotto Modelo: 117

| General |
| --- |
| Material of Construction | Aluminum and stainless steel |
| Load Capacity | 40 lb (18 kg) |
| Maximum Height | 68" (173 cm) |
| Maximum Height without Column Extended | 58" (147 cm) |
| Minimum Height | 18" (46 cm) |
| Folded Length | 37" (94 cm) |
| Weight | 12.6 lb (5.7 kg) |

Ítem Nº 9

Provisión de cabezales de trípode para ser utilizados con cinemómetros.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho cabezal de trípode de modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregados al Organismo. En caso en que el Organismo solicite la provisión de un cabezal de trípode nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el cabezal de trípode a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de SESENTA (60) días corridos.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El cabezal de trípode podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Características de los cabezales de trípodes actualmente utilizados

Marca: Manfrotto Modelo: 501HDV

| load capacity | 8 kg |
| --- | --- |
| weight | 1.6 kg |
| working height | 10.5 cm |

Ítem Nº 10

Provisión de cargadores de baterías AGM de cinemómetros.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicho cargador de baterías AGM de modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregados al Organismo. En caso en que el Organismo solicite la provisión de un cargador de baterías AGM nuevo, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre el cargador de baterías AGM a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos.

- La entrega de los equipos por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de funcionamiento que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

El cargador de baterías AGM podrá ser rechazado en caso en que no sea idéntico al ofrecido, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Características de los cargadores de baterías AGM actualmente utilizados

- Corriente máxima de salida 20 Amp., voltaje 12Vcc

- Carga profunda en modo corriente constante.

- Carga profunda en modo tensión constante.

- Carga en modo flote.

- Modo reposo sin batería conectada.

- Soporta arranque de motores.

- Protección contra corto circuito.

- Protección contra  inversión de polaridad.

- Protección por alta temperatura

Ítem Nº 11

Provisión de miras de cinemómetros.

La ANSV podrá solicitar al Adjudicatario la provisión de dicha mira modelo equivalente o superior a las que poseen actualmente los cinemómetros de similar calidad y características, las cuales serán entregadas al Organismo. En caso en que el Organismo solicite la provisión de una mira nueva, lo comunicará al Adjudicatario por escrito, y éste último deberá hacer una propuesta sobre la mira de a entregar como reemplazo en el plazo de diez (10) días corridos.

Una vez que el Organismo aprobó la propuesta formulada, el Adjudicatario deberá hacer entrega del mismo en el plazo de QUINCE  (15) días corridos.

- La entrega de las miras por parte del Adjudicatario quedará condicionada a una verificación de calidad que hará el personal técnico del Organismo en un plazo no mayor a los siete (7) días. A partir de dicho plazo, el Organismo deberá dar la conformidad definitiva del equipo entregado.

Las miras podrán ser rechazadas en caso en que no sean idénticas a las ofrecidas, y en tal caso se operará la multa detallada anteriormente.

Características de las miras actualmente utilizadas

- Marca Savage modelo Hunter Class 4X32 con anclaje

Responsabilidades del Adjudicatario

El adjudicatario de los servicios ut supra mencionados será responsable  del equipamiento de la ANSV a partir que los equipos sean entregados al personal de su empresa o al personal que ésta designe para retirarlos. Será responsable además durante todo el proceso que incluya el servicio desde el principio hasta el fin, o sea desde que retira el equipo de la ANSV hasta que lo devuelva. Dicha responsabilidad incluirá robo, hurto, daños producidos por terceros, mojadura, rotura, daños a consecuencia directa de choque, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud, manifestaciones o tumultos, etc.

El adjudicatario deberá mantener indemne a la ANSV frente a toda demanda instaurada en su contra, con base en una supuesta solidaridad civil, comercial, impositiva, laboral, gremial, sindical o previsional. En igual sentido, se deberá mantener indemne a la ANSV contra todo reclamo, demanda, sentencia, costos y costas, pérdida, daño o responsabilidad de cualquier tipo, que surgiere de las prestaciones a su cargo, o del incumplimiento por cualquiera de ellas, o sus empleados, de las obligaciones nacidas de la prestación del Servicio. En tal sentido, no existirá solidaridad entre la ANSV y el Adjudicatario ante reclamos judiciales o extrajudiciales formulados por personal del mismo, dependiente o contratado, o de los Subcontratistas, o por terceros perjudicados por cualquier causa.

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN:

Lugar de la prestación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Provincia de Buenos Aires hasta un radio máximo de los cien (100) kilómetros de distancia de la misma

La localidad y dirección exacta para la prestación de los servicios contemplados en el presente será comunicada con setenta y dos (72) horas de anticipación. Es decir, la solicitud emitida por el Organismo, para el comienzo de la calibración o servicio de mantenimiento de cada equipo, será dentro del plazo mencionado.

El plazo de inicio de servicios y entregas será a coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial según vencimientos de las verificaciones periódicas de los cinemómetros y lo estipulado en las especificaciones técnicas.

Los servicios contemplados en la presente solicitud, deberán comenzar a regir a partir de los cinco (5) días de entrada en vigencia de la Orden de Compra.

FORMA DE COTIZACIÓN

Se recomienda que el oferente deba cotizar la totalidad de los ítems solicitados sobre la base de una adjudicación integral, sin admitirse ofertas por ítems parciales.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las presentes Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – Oficina de Compras – Brasil 55, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11 a 16 horas en días hábiles administrativos,  hasta 48 horas antes del día y horario fijado para el acto de apertura, al correo electrónico compras@seguridadvial.gov.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Las circulares o respuestas a las consultas efectuadas podrán ser notificadas en forma válida tanto en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el oferente.

ARTÍCULO 2: RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por los Decretos N° 893/2012, Nº 1023/2001 y sus modificatorios; Resoluciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública y Circulares de la Oficina Nacional de Contrataciones y por las presentes Bases y Condiciones Particulares.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios

- Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012

- Las presentes Bases y Condiciones Particulares

- La oferta

- La adjudicación

- La Orden de Compra

ARTÍCULO 3: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LA OFERTA

La propuesta será redactada en idioma nacional y presentado en original, en sobre cerrado con identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. El original deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

Toda fotocopia que integre el original de la oferta deberá ser legible y estar autenticada o certificada por escribano público o por autoridades judiciales o administrativas competentes.

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en las presentes Bases.

La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I. Las ofertas deberán ser presentadas por la totalidad de los ítems, sobre la base de una adjudicación integral. NO SE ADMITIRÁN OFERTAS POR ITEMS PARCIALES.

ARTÍCULO 4: DOMICILIO (Art. 70º inc f) del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El oferente juntamente con la presentación de la oferta deberá indicar el domicilio, el que será considerado como “constituido”, y se tendrá como válido para todas las notificaciones que se efectúen referidas al presente Acto Contractual. Éste debe serlo dentro del territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

Asimismo, deberá indicar números de teléfonos, fax y direcciones de correos electrónicos.

En el caso en que no se constituya un domicilio especial y una dirección de correo electrónico en la respectiva oferta, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada en el  ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no.

ARTÍCULO 5: MONEDA Y FORMA DE COTIZACION (Art. 70º inc. g) del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta y, dado el caso, serán automáticamente desestimadas.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A y todo otro impuesto, arancel o tasa que corresponda abonar para la comercialización. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dichos valores se hallan incluidos en la misma.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I. Las ofertas deberán ser presentadas por la totalidad de los ítems, sobre la base de una adjudicación integral. NO SE ADMITIRÁN OFERTAS POR ITEMS PARCIALES.

ARTÍCULO 6: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS (Art. 66º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012).

Los oferentes deberán mantener las ofertas por SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual y así sucesivamente.

ARTÍCULO 7: DOCUMENTACIÓN

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

- Certificado fiscal para contratar.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente.

Nota: A los fines de dar por cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, será suficiente con que el Organismo Contratante verifique tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gov.ar) o en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones  (www.argentinacompra.gov.ar), sin ser necesario que el certificado sea presentado por el oferente. Asimismo podrán presentar copia certificada de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’.

- Información referente al Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPRO). (Conf. Art. 235º y 236º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Oferentes no incorporados

A los fines de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los oferentes deberán complementar su preinscripción, presentando junto con la oferta, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respaldatoria de dicha información.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación respaldatoria junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes ya incorporados al SIPRO:

Los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, deberán presentar junto con la oferta la Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, y si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

- Formulario de cotización que forma parte integrante del presente como Anexo I.

- Si la presentación es firmada por apoderado, copia del poder que lo acredite como tal.

# ARTÍCULO 8: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de las presentes Bases como parte constitutiva de la oferta.

ARTÍCULO 9: APERTURA DE LAS OFERTAS (Art. 74º, 75º y 76º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto.

ARTÍCULO 10: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN (Art. 84º y 85º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Será desestimada la oferta, en los siguientes supuestos:

- Si no estuviera redactada en idioma nacional.

- Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

- Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

- Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

- Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

- Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

- Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquéllas o en la adjudicación.

- Si contuviera condicionamientos.

- Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

- Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

- Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del Organismo Contratante, otorgando un plazo mínimo de CINCO (5) días hábiles al efecto. Se reconocerán como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico, que no signifiquen una modificación de la oferta y las mencionadas en el artículo 85º del Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/2012.

Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 11: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 94º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, se procederá a emitir la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La adjudicación será notificada al adjudicatario, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. .

# ARTÍCULO 12: PLAZO DEL SERVICIO

Lugar de la prestación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Provincia de Buenos Aires hasta un radio máximo de los cien (100) kilómetros de distancia de la misma

La localidad y dirección exacta para la prestación de los servicios contemplados en el presente será comunicada con setenta y dos (72) horas de anticipación. Es decir, la solicitud emitida por el Organismo, para el comienzo de la calibración o servicio de mantenimiento de cada equipo, será dentro del plazo mencionado.

El plazo de inicio de servicios y entregas será a coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial según vencimientos de las verificaciones periódicas de los cinemómetros y lo estipulado en las especificaciones técnicas.

Los servicios contemplados en la presente solicitud, deberán comenzar a regir a partir de los cinco (5) días de entrada en vigencia de la Orden de Compra.

ARTÍCULO 13: PENALIDADES Y SANCIONES. (Art. 126º y 131º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El personal que designe la ANSV controlará minuciosamente la prestación del servicio y sus resultados. Por lo tanto, el NO CUMPLIMIENTO de las pautas establecidas, o la falta de resultados satisfactorios, darán lugar a la aplicación de PENALIDADES, de acuerdo al siguiente detalle:

Observaciones: Todas las observaciones que el personal que designe la ANSV realice, deberán ser subsanadas de inmediato en forma adecuada y ser tenidas en consideración a efectos de que no se reiteren.

Reclamos: Los reclamos serán comunicados por escrito vía correo electrónico.

Multas: La acumulación de DOS (2) reclamos por observaciones no satisfechas, o que correspondan a faltas similares cometidas, motivará la aplicación de una multa. La multa se implementará con descuentos en la facturación mensual del servicio, de acuerdo al siguiente criterio:

Primera multa: CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación.

Segunda multa: DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación.

Tercera multa: VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación.

Cuarta multa: TREINTA POR CIENTO (30%)  de la facturación.

Quinta multa: Rescisión del Contrato

A los efectos de la acumulación cada falta prescribirá a los SESENTA (60) días de producida.

  - Los Oferentes/Adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes penalidades, de acuerdo a las situaciones previstas en el artículo 126 del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012:

1.- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

2.-Rescisión por su culpa:

2.1- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.2.- La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

  - Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los Oferentes/Adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, las que serán aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros:

  - Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones que correspondan serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en los casos previstos en el artículo 131º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 14: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La/s recepción/es de los bienes tendrá carácter provisional y la conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir del día siguiente a los períodos de la prestación.

ARTÍCULO 15: MONEDA Y FORMA DE PAGO (Artículo 116º y 117º del Reglamento aprobado por Decreto 893/2012)

El pago de la factura se realizará luego de labrada el acta de conformidad de recepción por parte del área requirente, bajo la modalidad de pago adelantado.

El plazo para el pago será dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir del día siguiente al de su presentación en la Dirección de Contabilidad del Organismo.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tiene carácter frente al IVA y GANANCIAS de “EXENTO”, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación (Art. 39 Ley de IVA).

Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General N° 3419 y complementarias de la Dirección General Impositiva.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra la AGENCIA están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24760.

# ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

- Relativas al SIDIF (Alta de Beneficiarios):

• En el caso de no estar inscripto, el oferente deberá tramitar su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera, - SIDIF – Resolución Nº 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias, en el Departamento de Compras y Contrataciones de este Organismo sito en Av. Brasil 55, 12º Piso, C.A.B.A..-

• En el caso de estar inscripto, el adjudicatario deberá informar al Departamento de Compras y Contrataciones la cuenta habilitada a los efectos de recibir los depósitos provenientes de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

• En el caso que el Adjudicatario, desee modificar  la cuenta habilitada a tal efecto, deberá tramitar la incorporación de una nueva, en el Departamento de Compras y Contrataciones; la cual una vez habilitada implicará la baja automática de la cuenta anterior.

- Emisión electrónica de comprobantes de acuerdo a la Resolución General 2853/2010 Artículo 1°.

- La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación a su personal. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

- La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos ocasionen al Organismo Contratante.

- Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia del seguro contratado durante la entrega de los bienes, realizando en tiempo y forma las comunicaciones necesarias a tal efecto, y las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir en término.

# ARTÍCULO 17: FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El Organismo podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

Asimismo, podrá aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, en forma unilateral.

En los casos en que resulte imprescindible para el Organismo, el aumento podrá alcanzar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), para tal caso se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

Asimismo, tendrá a su cargo el poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

También tendrá la facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

ARTICULO 18: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO CONTRATANTE

Una vez firmada la el Orden de Compra con la adjudicataria, el Organismo se obliga según lo especificado en estas Bases, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, en particular, a:

- Realizar el pago tal como se especifica en el Artículo 15.

- Responder a las consultas de la contratista.

ARTICULO 19: INDEMNIDAD

El Adjudicatario mantendrá indemne a su costa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del Adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables con motivo o en ocasión del cumplimiento del servicio objeto de la presente contratación.

EXPEDIENTE S02:0096754/2016                                 FECHA DE APERTURA: 26/09/2016

CONTRATACION DIRECTA N° 16/2016	                       HORA DE APERTURA: 12:00 horas

ANEXO I

“FORMULARIO DE COTIZACIÓN”

El que suscribe _____________________________________, Documento de Identidad Nº _______________, en nombre y representación de la Empresa _____________________ con domicilio legal en la calle ___________________ Nº _________, Localidad _________ _______, Teléfono ________________, Mail: _____________________ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Ítem N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Costo Unitario (IVA inc.) | Costo Total (IVA inc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 1 | Mín. 1 Máx.92 | Servicio | 333-5147-0001 Servicio de calibración y verificación periódica de equipos cinemómetros móviles en el periodo de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 2 | 12 | Mensual | 333-5147-0001 Servicio Mensual de mantenimiento correctivo y preventivo de 92 cinemómetros, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 3 | Min 5 Max. 12 | Unidad | 436-6160-0137 Provisión por reposición de netbooks/notebooks de cinemómetro cuando el valor de reparación del equipo iguale o supere el 80 % del valor actualizado de la unidad en el periodo de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 4 | Mín. 40 Max 50 | Unidad | 296-1642-0055 Provisión por reposición de baterías de cinemómetro en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 5 | 30 | Unidad | 293-1563-0022 Provisión por reposición de cable de red de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 6 | Mín. 25 Máx 30 | Unidad | 293-1563-0022 Provisión por reposición de cable CRA-MCV de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 7 | 30 | Unidad | 293-2285-0078 Provisión por reposición de cable de tensión de cinemómetro, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 8 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1376-0008 Provisión por reposición de trípodes para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 9 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1642-0939 Provisión por reposición de cabezales de trípode para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 10 | Mín. 20 Máx 30 | Unidad | 296-1642-0055 Provisión por reposición de cargadores de bateria para ser utilizados con baterías AGM de cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
|  | 11 | Mín. 3 Máx 10 | Unidad | 295-6163-0048 Provisión por reposición de miras para ser utilizados con cinemómetros, en el período de DOCE (12) meses, según especificaciones técnicas. |  |  |
| PRECIO: SON PESOS |  |  |

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

FORMA DE PAGO:                                             SEGÚN BASES

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:     SEGÚN  BASES

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

PLAZO DE ENTREGA:                                        SEGÚN BASES

---------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE