| 0 | EMISION ORIGINAL | 23-10-2018 | JCK | JCK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | DESCRIPCION | FECHA | PROYECTO | EJECUTO | REVISO | VERIFICO |
| TRANSPA S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A.B.A. R.P.C. Nro. 1596, L 114, T° "A" de Est. Anónimas, 25/02/1994 |  |
|  | CONTRATO Nº |
|  | OBRA: LOMA BLANCA I-III-VI WIND FARM |
|  | NOMBRE | FECHA | INTERRUPTOR 132 KV DOC. GOLDWING: |
| PROYECTO | JCK | 23-10-2018 |  |
| EJECUTO | JCK | 23-10-2018 |  |
| REVISO |  |  |  |
| VERIFICO |  |  |  |
| DISCO |  | ISO E |  |
| ARCHIVO |  | Dime m mm |  |
| ANTECEDENTES | HOJA | ESC | FORM | N° DE DOCUMENTO | Rev. |
|  | 1/ 4 | S/E | A4 | PELB-00-G-ET-003 | 0 |

- OBJETO

El objeto de esta “Especificación Técnica” es el de describir los requerimientos técnicos que deben cumplir los interruptores de 132 kV correspondientes a las estaciones transformadoras para los parques eólicos Loma Blanca I-III y VI.

- UBICACIÓN

Los parques eólicos Loma Blanca I-III y VI se encuentran en la provincia de Chubut, entre las localidades de Puerto Madryn al Norte y Trelew al Sur de los mismos. Ver documentos de referencia adjuntos “LOCATION AND SITUATION”, WE4123-PELB-I-DW-01, WE4123-PELB-III-DW-01 y WE4123-PELB-I-DW-01.

- LISTA DE EQUIPOS

| Lista de Materiales / Equipos / Instrumentos |
| --- |
| ITEM | Código | Descripción | UN | Cantidad Requerida |
| 1 |  | Interruptor Tripolar en SF6, 132 kV, 1250 A, 650 kVc, 31,5 kA, comando TRIPOLAR | c/u | 4 |
| 2 |  | Interruptor Tripolar en SF6, 132 kV, 1250 A, 650 kVc, 31,5 kA, comando UNI-TRIPOLAR | c/u | 2 |
| 3 |  | Supervisión de montaje y Puesta en servicio. | - | Gl |
| 4 |  | Ensayos FAT y SAT | - | Gl |
| 5 |  | Transporte y seguro | - | Gl |

El listado de repuestos indicado a continuación es sólo orientativo, el proveedor deberá validarlo o en su defecto sugerir una propuesta justificada y valorizada unitariamente.

| Repuestos |
| --- |
| 5 |  | Polo completo | c/u | 1 |
| 7 |  | Caja de polo | c/u | 1 |
| 8 |  | Gabinete de mando de polo central | c/u | 1 |
| 9 |  | Gabinete de mando de polo lateral | c/u | 1 |
| 10 |  | Juego tripolar de contacto de potencia | c/u | 2 |
| 11 |  | Juego de contactos auxiliares de un polo | c/u | 1 |
| 12 |  | Juego de juntas para un polo | c/u | 6 |
| 13 |  | Conjunto de accionamiento entre caja y polo y contacto móvil | c/u | 1 |
| 14 |  | Juego de bobinas de accionamiento (2 de apertura, 1 de cierre) | c/u | 4 |
| 15 |  | Juego de componentes desgastables de caja y polo y de gabinete de mando | c/u | 2 |
| 16 |  | Equipo de carga de SF6 | c/u | 1 |
| 17 |  | Detector de pérdidas de SF6 | c/u | 1 |
| 18 |  | 30% de la carga total de SF6 | - | - |
| 19 |  | Motor de carga de resorte | c/u | 1 |
| 20 |  | Juego completo de varillaje, pernos y seguros | c/u | 1 |
| 21 |  | Caja de herramientas especiales | c/u | 1 |

- DOCUMENTOS DE RERERENCIA

Se adjuntan los siguientes documentos de referencia:

LOMA BLANCA I-III Estación Transformadora:

REPORTS

WE4123-ET_PELB-I&III-MM-00-DESC_REPORT-Ed01	Project description report

DATA SHEETS

WE4123-ET_PELB-I&III-DS-02-CIRCUIT_BREAKER-Ed01	Circuit Breaker Data Sheet

DRAWINGS

WE4123-ET_PELB-I&III-DW-01-GENERAL_LAYOUT-Ed01	Substation General arrangement, Outdoor Equipment

WE4123-ET_PELB-I&III-DW-07-GENERAL_SLD-Ed01	General Single Diagram

WE4123-ET_PELB-I&III-DW-08-HV_SLD-Ed01	High Voltage System Single Diagram

LOMA BLANCA VI Estación Transformadora:

REPORTS

WE4123-ET_PELB-VI-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report

DATA SHEETS

WE4123-ET_PELB-VI-DS-02-CIRCUIT_BREAKER-Ed01 Circuit Breaker Data Sheet

DRAWINGS

WE4123-ET_PELB-VI-DW-01-GENERAL_LAYOUT-Ed01	Substation General Arrangement, Outdoor Equipment

WE4123-ET_PELB-VI-DW-07-GENERAL_SLD-Ed01	General Single Diagram

WE4123-ET_PELB-VI-DW-08-HV_SLD-Ed01	High Voltage System Single Diagram

- NORMAS DE APLICACIÓN

Según lo indicado en el punto “2. APPLICABLE REGULATIONS AND SPECIFICATIONS” de los documentos de referencia adjuntos:

WE4123-ET_PELB-I&III-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report

WE4123-ET_PELB-VI-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report

En todos los casos se deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas de TRANSPA que sean de aplicación.