ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EQUIPO SOPLADOR DE NIEVE

Capacidad de soplado: 2.100 tn/hora.

Montaje: Acople rápido en equipo Pala Cargadora Frontal TEREX 72-31b.

Equipo con unidad de potencia independiente.

Distancia de lanzamiento: 46 mts.

Distancia entre plato de enganche a frezadora: 1.750mm.

Ancho Total: 2.700mm.

Altura total: 3.280 mm.

Altura de trabajo: 1.350 mm.

Peso: 3.538 kg.

Potencia motor: 202-230 hp.

Transmisión: Mecánica.

Embrague: Si.

Sistema de protección: Si.

Sistema Hidráulico: Bomba con acople directo.

Filtro de cartuchos reemplazables.

Electroválvulas.

Control remoto median joystick desde cabina.

Rotor: Hojas de reemplazo rápido.

Para trabajo pesado.

Voluta en acero resistente a la abrasión.

Accionamiento hidráulico.

Transportador: tipo tirnillo sin fin.

Cantidad: 2 (dos).

Dientes: Corte de hielo.

GARANTÍA TÉCNICA

- El plazo de garantía  técnica no será inferior a un año.

- En dicho plazo el adjudicatario será responsable de la subsanación inmediata de las fallas y/o defectos que mostraren los equipos provistos. Los reclamos de garantía serán comunicados fehacientemente por los defectos y desperfectos que pudieran surgir durante el funcionamiento  o como consecuencia de vicios ocultos.

.

TOLERANCIA

Las descriptas para el acto licitatorio

IMAGEN DE REFERENCIA