Las Especificaciones Técnicas (Normas – DEF y/o ET-DEF) podrán ser solicitadas en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 340-01 – MD, Azopardo 250 Piso 12 Oficina 38, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o por correo electrónico a la casilla:

uoc340-01@mindef.gov.ar

| ET DEF Nº | DETALLE | RENGLÓN Nº |
| --- | --- | --- |
| 235/00 | MOTOBOMBA PORTÁTIL AUTOCEBANTE PARA TRASVASE DE COMBUSTIBLE | 4 |
| 776/00 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE POTENCIA MÍNIMA 1HP | 6 |
| ESPECIF. TECN. | EQUIPO – CALOVENTOR A COMBUSTIBLE DE 5300 CAL/H | 11 |
| 775/00 | COMPACTADOR DE RESIDUOS | 31 |
| 916/00 | TORNO PARALELO DE 1 HP | 32 |
| 360/00 | GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIÉSEL (RANGO ENTRE 4,5 Y 7,5 KVA) | 40 |
| ESPECIF. TECN. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | 64 |
| 892/00 | SOLDADORA MONOFÁSICA TIPO MIG-MAG | 74 |
| 891/00 | MOTOGUADAÑA A EXPLOSIÓN 36cm3 | 75 |
| 889/00 | COMPRENSOR 300LTS TRIFÁSICO | 76 |
| 865/00 | ASPIRADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD: MIN 28 LTS - POTENCIA MIN 1000W | 77 |
| 890/00 | DEPÓSITO TEMPORARIO DE COMBUSTIBLE (PILLOW TANK) CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 60.000 LTS. | 78 |
| 899/00 | DEPÓSITO TEMPORARIO DE AGUA POTABLE (PILLOW TANK) CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 60.000 LTS. | 79 |
| 888/00 | EQUIPO FUMIGADOR; TIPO MOCHILA | 80 |

OBSERVACIONES

RENGLÓN Nº 1

MEZCLADORA -  TAMBOR: EN CHAPA 18 - CHASIS: EN CAÑO ESTRUCTURAL DE 2mm DE ESPESOR - POTENCIA MOTOR: 1 HP - BASE DE MOTOR: REGULABLE - PESO TOTAL: 75Kgs (MÁXIMO) - RODADO: GOMA MACIZA - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 2

CALEFACTOR DE AIRE PARA CONDUCTOS - GENERADOR DE AIRE CALIENTE CENTRAL - CON QUEMADOR - OPCIÓN GAS OIL ANTÁRTICO (GOA)- CAUDAL DE AIRE (M3/H) 11500 - UBICACIÓN: BASE MARAMBIO, OBRADOR Nº 1.

RENGLÓN Nº 3

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA PARA TRASVASE DE COMBUSTIBLE - MOTOR ELÉCTRICO ANTIEXPLOSIVO DE 3 HP (MÍNIMO) - ACCIONAMIENTO: 380 V - CUERPO: DE FUNDICIÓN - IMPULSOR: DE BRONCE - MEDIDAS DE ENTRADA Y SALIDA: 2" - CAUDAL MÍNIMO DE DESCARGA: 6000 L/H - CON INTERRUPTOR ANTIEXPLOSIVO.

RENGLÓN Nº 4

(BLINDAJE ANTICHISPA). EN ET-DEF Nº 235/00  PUNTO 3.2.2.2 REEMPLAZAR

DONDE DICE: DIÁMETRO ELEVACIÓN 2” CON ACOPLE RÁPIDO ESTÁNDAR.

DEBE DECIR: DIÁMETRO ELEVACIÓN 1 1/2" CON ACOPLE RÁPIDO ESTÁNDAR.

RENGLÓN Nº 5

MEDIDAS APROX. 2250MM DE ALTO X 1100 MM DE ANCHO. PROVISTO DE OCHO BANDEJAS DE 700 X 400MM. EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE HUMECTACIÓN DE VAPORIZADOR TIPO CASCADA. POTENCIA CALÓRICA APROX. 26.000 KCAL/H. PESO APROXIMADO 380 KG. ALIMENTACIÓN 380V. MOTOR SISTEMA DE GIRO DE 0,18 KW.

RENGLÓN Nº 8

MEDIDOR VOLUMÉTRICO (CAUDALIMETRO) CON FILTRO Y EQUIPO COMPLETO PARA MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE. DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. CON TOTALIZADOR MECÁNICO PERMANENTE Y OTRO RESETEABLE A 0. CON RANGO DE TRABAJO DE 38-380LPM, CON CUERPO DE ACERO AL CARBONO, PINTADO CON REVESTIMIENTO EPOXI. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 10 BAR CON CONEXIÓN NPT DE 2" Y UNA APRECIACIÓN DE EXACTITUD DE +/- 0,2%. GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 14

RECUPERACIÓN MÍNIMA 73 LITROS HORA - POTENCIA ELÉCTRICA DE 1600 W A 2000 W - VÁLVULA TERMOSTÁTICA - PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN - INTERRUPTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD - GRIFO DE PURGA - SISTEMA DUAL PARA APOYAR Y COLGAR (SE DEBEN PROVEER LOS SOPORTES) - DEBERÁN SATISFACER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IRAM O IEC QUE CORRESPONDA (RES 92/98 Y ACTUALIZACIONES) - MEDIDAS Y TOLERANCIA: ALTO: 79 CM (+ 5) DIÁMETRO: 45 CM (+/-2) - COLOR BLANCO - BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA Y FOLLETOS IDIOMA ESPAÑOL - GARANTÍA ESCRITA MÍNIMA DOS (2) AÑOS.

RENGLÓN Nº 15

ESCALERA ALUMINIO - TIPO EXTENSIBLE - CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA 130 KG - ZAPATA DE SEGURIDAD ARTICULADA ANTI DERRAPE - 12 ESCALONES PLANOS PERFIL D ANTIDESLIZANTE - SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE SOGA - ALTURA 3,60 METROS (TOLERANCIA HASTA + 0,30 METROS) - TRABA DE POSICIÓN EN ALTURA - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 16

ESCALERA DE MADERA - TIPO TIJERA DOBLE - 6 ESCALONES PLANOS EN AMBAS HOJAS - LIMITADOR DE APERTURA - ALTURA 2 METROS (TOLERANCIA HASTA + 0,10 METROS) - CAPACIDAD CARGA MÍNIMA 130 KG - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

## RENGLÓN Nº 17

## ESCALERA EXTENSIBLE - MATERIAL ALUMINO - TIPO TIJERA EXTENSIBLE CON APOYO - CAPACIDAD CARGA MÍNIMA 130 KG - ZAPATA DE SEGURIDAD ANTI DERRAPE - 12 ESCALONES PLANOS PERFIL D ANTI DESLIZANTE - TRABA DOBLE PELDAÑO - SISTEMA DE ELEVACIÓN MEDIANTE SOGA - ALTURA PLEGADA 4,30 METROS (TOLERANCIA +/- 0,30) ALTURA EXTENDIDA 7,60 METROS (TOLERANCIA +/- 0,30) - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 18

ESCALERA ALUMINIO - TIPO TIJERA - TACOS DE GOMA ANTI DERRAPE - 21 ESCALONES PLANOS CON RAYADOS ANTIDESLIZANTES - ESCUADRA DE REFUERZO EN ESCALONES - LIMITADOR DE APERTURA - ALTURA ESCALERA 6 METROS (TOLERANCIA HASTA + 1 METROS) - CAPACIDAD CARGA MÍNIMA 130 KG - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 22

TALADRO ATORNILLADOR - MÍNIMO 25 AJUSTES DE PAR APRIETE - CAPACIDAD DE SUJECIÓN PORTABROCA DE 1 A 10 MM (MÍNIMO) - DOS (2) VELOCIDADES (MÍNIMO) - Nº DE REVOLUCIONES DE LA MARCHA MÍNIMO EN VELOCIDAD 1ra: 0 – 400 r.p.m. y 2da: 1.400 r.p.m. - TIEMPO DE CARGA MÁXIMO UNA (1) HORA - Ø DE PERFORACIÓN EN MADERA 26 mm (+/- 2) Ø DE PERFORACIÓN EN ACERO 12 mm (+/- 2) - GIRO REVERSIBLE - RENDIMIENTO PLENO CON BAJA CARGA DE BATERÍA - SISTEMA AUTO LOCK - ACCESORIOS COMPLETOS INCLUYENDO GARGADOR DE BATERÍA, BATERÍA DE REPUESTO Y SET DE BROCAS (12 DE 2MM A 12 MM PARA MADERA Y ACERO) - BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA Y FOLLETOS IDIOMA ESPAÑOL - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 24

CALADORA INGLETADORA; CON: MESA INCLINABLE DE 0° A 45° IZQ/DER, BASE DE FUNDICIÓN DE ALTA RESISTENCIA, MESA DE TRABAJO DE ALUMINIO, BRAZO DE METAL ESTAMPADO, GUÍA LASER, SOPLADOR DE AIRE DIRECCIONABLE, LED DE ILUMINACIÓN CON BRAZO DIRECCIONABLE Y GUIA DE GIRO DIRECCIONABLE. GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 26

CON SACO COLECTOR DE POLVO Y ADAPTADOR DE COLECTOR DE POLVO; DIMENSIONES DE LA CINTA DE LIJA 76X533MM; SUPERFICIE DE TRABAJO 76X130MM; VELOCIDAD VARIABLE; DOS ORQUILLAS DE AJUSTE P/USO ESTACIONARIO; ESTABILIZADOR; GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 28

CON: DISCO ABRASIVO, CUBIERTA PROTECTORA, EMPUÑADURA ADICIONAL QUE PODRÁ COLOCARSE EN AMBOS LADOS, SISTEMA DE EXPULSIÓN DE POLVO, CAJA DE ENGRANAJES TIPO EMBUTIDO, BRAZO PORTA CARBÓN DE 1 PIEZA, LIBERADOR DE DISCO TIPO QUICK-CHANGE, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, CARBONES CON APAGADO AUTOMÁTICO, BOTÓN DE BLOQUEO DE EJE AGRANDADO E INTERRUPTOR ANTI-POLVO DESLIZANTE CON BLOQUEO; GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 29

LA MISMA DEBERÁ CONTAR CON DISPOSITIVO QUE CORTE LA ALIMENTACIÓN AL DETECTAR UN BLOQUEO DEL DISCO, CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE RE-ARRANQUE QUE IMPIDA EL RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO TRAS UNA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE. CON LIMITADOR DE CORRIENTE DE INICIO PARA ARRANQUE SUAVE. EMPUÑADURA ANTIVIBRACIONES; BOBINADO BLINDADO. GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 30

LA MISMA DEBERÁ CONTAR CON CUBIERTA PROTECTORA CON SEGURO CONTRA TORSIÓN, EMPUÑADURA ADICIONAL QUE PODRÁ COLOCARSE EN AMBOS LADOS, ENFRIAMIENTO DIRECTO Y EL CABEZAL DE ENGRANAJES DEBE PERMITIR GIRARSE EN PASOS DE 90º; GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 37

Ø TALADRO DE HOJA DE SIERRA MÍNIMO 30 mm - Ø HOJA DE SIERRA MÍNIMO 190 mm - PROFUNDIDAD DE CORTE (45º) MÍNIMO 48 mm - ANGULO DE HOJA DE SIERRA AJUSTABLE - CARRIL GUIA - COMPONENTES DE METAL LIGERO - PRESELECCIÓN DE REVOLUCIONES - BOTÓN DE SEGURIDAD - SEGURIDAD SEGÚN NORMAS IRAM - ACCESORIOS COMPLETOS INCLUYENDO ADAPTADOR DE POLVO, LLAVE ESPIGA Y (CUATRO) HOJAS DE SIERRA DE METAL - BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA Y FOLLETOS IDIOMA ESPAÑOL - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 41

PARA USO INDUSTRIAL. POTENCIA ABSORBIDA DE 1150 W. POTENCIA DE PERCUSIÓN MÁXIMA DE 13 J. NUMERO DE PERCUSIONES: 1300 A VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACIÓN 2900 RPM. DE PESO APROX 6 KGS. LONGITUD APROX 480MM. ANCHO APROX 105MM. ALTURA APROX 235MM. CON SISTEMA PORTAHERRAMIENTAS SDS-MAX. CON MALETÍN DE TRANSPORTE, EMPUÑADURA AUXILIAR, PAÑO DE LIMPIEZA, TUBO DE GRASA Y CINCEL PUNTIAGUDO DE 400MM. GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 47

CORTADORA DE HIERRO TIPO TRONZADORA - POTENCIA DE 1900 W A 2200 W - RPM 3500 A 3800 - TENSIÓN 220 V - DIÁMETRO DEL DISCO DE CORTE 14 PULGADAS - SE DEBE INCLUIR DISCOS DE REMPLAZO CANTIDAD 20 VEINTE - CON GUARDA DE PROTECCIÓN - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 49

## MOTOR 2 HP; CABEZAL 2 PISTONES; VOLUMEN DEL TANQUE 200 LITROS MÍNIMO; CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, VÁLVULA DE CIERRE, PRESOSTATO Y MANÓMETRO; GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

## RENGLÓN Nº 54

## AMOLADORA TIPO ESMERILADORA DE BANCO -  - RPM 2700 A 3000 - CUBIERTA PROTECTORA - SOPORTE PARA PIEZAS DE TRABAJO - PROTECCIÓN TRANSPARENTE CONTRA CHISPAS - DIÁMETRO DISCOS ABRASIVOS 125 x 20 x 20 mm - SE DEBE INCLUIR DISCOS DE REMPLAZO CANTIDAD 4 CUATRO Y CEPILLOS DE ACERO CANTIDAD 4 CUATRO - CON GUARDA DE PROTECCIÓN - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 57

CON MOTOR MONOFÁSICO DE 220V 50 HZ. POTENCIA MÍNIMA DE 2000 W. CON AJUSTE DE CALOR VARIABLE. INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES CON TEMPERATURA REGULABLE DE 50 A 450º C Y DE 90 A 600º C, CON UN FLUJO DE AIRE DE 300 A 500 L/MIN. CON MALETÍN Y ACCESORIOS. GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 68

MÍNIMO 6 POSICIONES DE AJUSTE - (MONTADO S/RUEDAS, DEBE INCLUIR PINZAS, AMPERÍMETRO, PROTECCIÓN TÉRMICA, Y FUSIBLE DE PROTECCIÓN, POTENCIA COMO CARGADOR 100A - 2KW Y COMO ARRANCADOR NO INFERIOR A 350A- 12KW, ALIMENTACIÓN 220V 50HZ) - LA CORRIENTE NO DEBERÁ SER INFERIOR A 500A -  MANUAL EN ESPAÑOL - GARANTÍA (MÍNIMO) UN (1) AÑO.

RENGLÓN Nº 69

DE ROPA OSCILANTE PARA 18 KG DE ROPA POR CARGA. CESTO DE GIRO A 1450 RPM. CESTO INTERIOR Y EXTERIOR CONSTRUIDO DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMERA CALIDAD AISI 18/8 304 DE MEDIDAS APROX. 520MM DE DIÁMETRO POR 350 MM DE ALTO. EQUIPADO CON MOTOR BLINDADO ESPECIAL DE 1,5 HP TRIFÁSICO 220/380 V.

RENGLÓN Nº 70

CAPACIDAD PARA 25 KG DE ROPA POR CARGA. CALEFACCION A GAS MEDIANTE QUEMADOR CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO SIN LLAMA PILOTO. SU CESTO INTERIOR DE MEDIDAS APROX. 900 MM DE DIÁMETRO POR 780 MM DE PROFUNDIDAD. CON SISTEMA EXTRACTOR DE VAHOS QUE PERMITA EL PASO DEL AIRE CON TEMPERATURA TOMANDO CONTACTO CON LOS TEJIDOS DE LAS PRENDAS. EQUIPADO CON DOS MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS DE 3/4 HP CON INVERSOR DE MARCHA INCLUIDO.

RENGLÓN Nº 71

SEMI-INDUSTRIAL - ESTRUCTURA DE ACERO - CONTROL DE PROGRAMAS - CUBA PARA PRODUCTOS - CUBA Y CESTO DE ACERO INOX. - PANEL FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE- MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE LAVADO - CANTIDAD DE CICLOS DE LAVADO MÍNIMO 5 -- VOL. DEL TAMBOR 130 LTS MÍNIMO -CENTRIFUGADO MÍNIMO 548 RPM - EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA GRADO C / MANUAL DEL USUARIO EN CASTELLANO - GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO.

RENGLÓN Nº 72

CUERPO - TACHO ENLOZADO - 1 CANASTO DE 24 X 24 X 12 CM.- TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA - VÁLVULA DE SEGURIDAD - DEBE CUMPLIR CON NORMAS NAG 312 Y NAG 300 -  CON SUS ACCESORIOS - MANUAL DEL USUARIO - GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO.

RENGLÓN Nº 73

TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS - PLATO REGULABLE - BATIDOR DE ACERO INOXIDABLE - MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP - MANUAL DEL USUARIO - GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO - (LEY 19.640 - CON EXENCIÓN IMPOSITIVA).

# Text boxes

# APÉNDICE Nº 6 al PByCP – LICITACIÓN PÚBLICA Nº 84/2016

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS