| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |
| --- |
| Nombre del Organismo Contratante | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS |
| Unidad Operativa de Contrataciones FUNDACION INNOVA-T |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| TIPO: | LICITACIÓN PRIVADA | Nº 021 |  | Ejercicio: 2017 |
| CLASE: |  | DE ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| MODALIDAD: | SIN MODALIDAD |
| Expediente Nº: | 301117 |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN (01) ULTRA LOW TEMPERATURE FREEZER |
| Costo del pliego |  | SIN COSTO |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18hs. |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18hs. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | LUNES ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 17 HS. |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| Orientación vertical. Ancho de frente: menor o igual a 70,5 cm Altura: no mayor a 210cm. Profundidad: no mayor a 89 cm. Capacidad: mayor o igual a 440L. Temperatura mínima menor o igual a -80 ºC. SIGUEN ESPECIFICACIONES HOJA SIGUIENTE Peso vacío: no mayor a 335kg. Electricidad: 220-240 V, 50 Hz Manija de apertura con orientación intercambiable para que no sobresalga del cuerpo del freezer. Pantalla de control digital con datos de temperatura interior y temperatura ambiental. Alarma múltiple: alarma de sonido y alarma visual para alta temperatura, baja temperatura, temperatura ambiente, filtro del condensador, alarma de puerta abierta, batería baja, error en el sensor. Motor eco-amigable: Refrigerantes no dañinos para el ambiente, libre de CFC, HFC y HCFC. Bajo nivel de ruido, 60 Dbs como máximo. Al ser instalado en un hospital donde hay pacientes internados se hacen necesarias estas condiciones. Válvula de ecualización de presión. Interior de acero inoxidable. Alarma remota RS485, con batería. Facilidad para limpiar el filtro. Condición de los Equipos: NUEVOS Forma de Adjudicación: UNICO LOTE COTIZACIÓN CIF PUERTO BUENOS AIRES PUESTO EN DESTINO FINAL (Maternidad del Hospital Dr. Ignacio Pirovano, Monroe 3555, CP. 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moneda de Cotización: | PESOS ARGENTINOS Y/O MONEDA LOCAL DEL PAÍS OFERENTE |
| Forma de Pago: 100% DE SU VALOR EN FORMA ANTICIPADA AL FABRICANTE CONTRA ENTREGA DE UN SEGURO DE CAUCIÓN (A CARGO DEL VENDEDOR) POR EL TOTAL ANTICIPADO. Admisión de Ofertas alternativas: SI. Cuando un oferente esté en condiciones de proveer distintos artículos que satisfagan lo solicitado por el Comprador para algún ítem, podrá ofrecerlo. |
| Mant. de la Oferta: | SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS |
| Plazo de entrega: | NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO |
| Lugar de entrega: | Maternidad del Hospital Dr. Ignacio Pirovano, Monroe 3555, CP. 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) |
| Forma de entrega: Instalado en la Maternidad. Se requiere de un elemento transportador tipo carro o zorra para fácil traslado. El ascensor y las puertas del hospital son aptas para las medidas del freezer. |
| Garantía: DE AL MENOS DOCE (12) MESES OBSERVACIONES GENERALES |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |