| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |
| --- |
| Nombre del Organismo Contratante | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS |
| Unidad Operativa de Contrataciones FUNDACION INNOVA-T |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO: | LICITACION PRIVADA | Nº 021 |  | Ejercicio: 2017 |
| CLASE: |  | DE ETAPA ÚNICA |
| MODALIDAD: | SIN MODALIDAD |
| Expediente Nº: | 111017 |
| Rubro Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED. TIPO NAS SYNOLOGYDISKSTATION. |
| Costo del pliego |  | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18 horas. |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T Gorriti 4180 (C1172ACP) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18 horas. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | Los días hábiles en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección |  |  |  |  | Plazo y Horario |  |  |  |  |
| FUNDACION INNOVA-T AV. RIVADAVIA 1917 – 2° PISO (C1033AAJ) CABA – ARGENTINA | LUNES VEINTITRES (23) DEL 2017 A LAS 11: 00 HS. |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE ÚNICO: Sistema de almacenamiento en red. Tipo NAS SynologyDiskStation. · CPU Intel Atom C2538 arquitectura 64-bit · al menos Cuatro núcleos 2.4 GHz, punto flotante · Motor de cifrado de hardware (AES-NI) · Memoria del sistema incluida desde 2 GB DDR3 (1 de 2 ranuras, ampliable hasta: 6 GB (2GB + 4GB)) hasta 8 GB DDR3 (2 de 2 ranuras) · Unidades maximas: entre 8 (máx. 18 con unidad de expansión) y12 (máx. 24 con unidad de expansión) · Tipo de unidad compatible 3.5” SATA III / SATA II HDD, 2.5" SATA III / SATA II HDD, 2.5” SATA III / SATA II SSD · Puerto USB 3.0: 4 . Puerto de expansióneSATA: enrte1 y 2. · Puerto RJ-45 1GbE LAN: 4 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation) · Despertar con LAN/WAN · Capacidad máxima bruta interna: entre 80TB (180TB 10TB x18) y 120TB (240TB 10TB x24) · Tamaño máximo de volumen individual: 108TB · Número máx. de volumen interno: 512 · Número máx. de iSCSI Target: 32 · Número máx. de iSCSI LUN: 256 · Clon/Instantánea de iSCSI LUN, Windows ODX · Tipo de RAID compatible: SynologyHybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10. · Unidades internas: Btrfs/EXT4 · Unidades externas: Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* · Fuente / Adaptador de alimentación: ente 250 y 500W · Voltaje de alimentación de entrada CA de 100V a 240V CA · Consumo de energía: 73.44 W (uso), 37.13 W (reposo) o 61.5 W (uso), 31.6 W (reposo) · Ventilador del sistema: 120 mm x 120 mm x 2 pcs · Modo de velocidad de ventilador: Velocidad completa / fresco / silencioso · Fácil sustitución de ventilador del sistema · Compatibilidad inalámbrica (dongle) · Encendido y apagado programado · Conforme con RoHS · VMwarevSphere 5/6 with VAAI, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Citrix Ready, OpenStack · Máx. de transferencias de archivos simultáneas: 512 (con expansión RAM: 1500) · VPN Server, Conexiones máximas: 20 · Número máx. de conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas: 512 a 2048. · Integración con Lista de control de acceso de Windows · Autenticación Kerberos de NFS · Administrador de High Availability · DLNA Certification |
| Condición de los Equipos: NUEVOS Cotización PLAZA EN PESOS ARGENTINOS CONTEMPLAR TRASLADO HASTA DESTINO FINAL |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moneda de Cotización: | PESOS ARGENTINOS |
| Forma de Pago: 100% CONTRA ENTREGA, DENTRO DE LOS 10-15 DÍAS HÁBILES DE HABERSE EFECTUADO. Forma de Adjudicación: DE LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES DE LOS PLIEGOS, SE ADJUDICARÁ A LA MÁS ECONÓMICA - UNICO LOTE |
| Mant. de la Oferta: | SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS |
| Plazo de entrega: | 60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA EFECTIVIZACIÓN DEL PAGO. |
| Lugar de entrega: | AV. CALCHAQUÍ 5401 – BUENOS AIRES |
| Forma de entrega: EMBALADO |
| Garantía: DE AL MENOS DOCE (12) MESES. Manuales: PREFERENTEMENTE 2 COPIAS EN ESPAÑOL. |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |