|  |  |  |  | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Organismo Contratante | CONICET |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO: | Contratacion directa | Nº 0001 |  | Ejercicio: 2017 |  |
| CLASE: | Sin Clase |
| MODALIDAD: | Sin modalidad |
| Expediente Nº: | 17-01-2013/0010 |
| Rubro Comercial: |
| Objeto de la contratación: |
| Centrifuga de mesa |
| Costo del pliego | SIN COSTO |  |  |  |  |  |  |
| RETIRO DE PLIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |
| CONSULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas. |
| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | Los días hábiles en el horario de 10 a 14 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| 49 y 115 s/ n La Plata | El día 10 de marzo de 2017 A LAS 14 :00 HS |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lote | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| 1 | 1 | unidades | Debe cumplir ASTM D7127. Mediciones de rugosidad: Ra, Rz, Tp, etc.. Rango de Medición: 0 – 350 μm Resolución: 8 - 32 nm Filtro: Fase-filtro corrector de perfil (filtro Gaussian) según las normas DIN EN ISO 11562, filtro especial según las normas DIN EN ISO 13565-1, filtro ls según las normas DIN EN ISO 3274 (puede ser desactivado) Corte lc: 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010”, 0.030”, 0.100”) Longitud de Atravesado Lt: 1.75mm, 5.6mm, 17.5mm; automatic (0.069”, 0.22”, 0.69”) Longitud de Atravesado (según MOTIF): 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”) Longitud de Evaluación ln: 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”) Número n de Longitudes de Muestra: Longitudes de muestreo 1 a 5 seleccionables Capacidad de la Memoria: Max. 15 perfiles, max. 20,000 resultados Fuente de alimentación de batería recargable de 100 V a 264 V Incluir: unidad base, unidad de transmisión, 1 x púa estándar, batería integrada, patrón de calibración integrado, accesorio de ajuste de la altura, protección de la púa, cargador universal /adaptador de enchufe, cable USB, estuche de transporte con correa de hombro y para el cinturón, certificado de calibración e instrucciones de uso. |
| Servicio: |  |
| Observaciones del ítem: |  |
| Observaciones del catalogo: |  |
| Especificaciones Técnicas: | ET Nº |
| Despiece: |  |
| Tolerancia: |  |
| CLAUSULAS PARTICULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago: | Anticipado via transferencia bancaria |
| Mant. de la Oferta: | 60 dias |
| Plazo de entrega: | 30 dias |
| Lugar de entrega: | INIFTA - La Plata |
| OBSERVACIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDMIENTO PODRA SER OBTENIDO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR O CONSULTARLO EN EL LUGAR INDICADO COMO RETIRO DE PLIEGO O EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.ARGENITNACOMPRA.GOV.AR, ACCEDIENDO AL LINK CONTRATACIONES VIGENTES. |