| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NUM85334542000 | ARTEFACTO DE ILUMINACION (GENERICO) | UND | 12 |

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

INSUMO Nº: NUM85334542000

ARTEFACTO DE ILUMINACION (GENERICO)

POTENCIA: 240W

TENSIÓN: AC220-240V

CORRIENTE DE TRABAJO: 1200 mA

RANGO DE FRECUENCIA 50/60 Hz

FACTOR DE POTENCIA: 0.95

REEMPLAZO: 1000W

COLOR: BLANCO CALIDO/ BLANCO FRIO

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K/ 5700K

FLUJO LUMINOSO:24000 lm/ 24000 lm

EFICIENCIA LUMINICA: 100lm x W/ 100lm x W

CRI: 70 Ra

APERTURA: 90°

IMPORTANTE: Indicar con su oferta MARCA, MODELO, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.-

Lugar de Entrega: ALMACEN RETIRO NORTE

Destino Final: ALMACEN SANTA FE

# Text boxes

SOLPED 50-6443  	                       CONCURSO PRIVADO BCYL0037/2018		                         Fecha: 07/02/2018

REFLECTORES PROYECTORES LED 240W PARA EXTERIOR