| ITEM | Código | Descripción | REF FCA | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NUM88007300000 | COMPRESOR ALTERNATIVO 10 HP COMPRESOR DE AIRE ALTERNATIVO 10 HP. (ACTIVO FIJO).- PRESION DE TRABAJO: 10 KG./CM2. DESPLAZAMIENTO DE AIRE: 1200 LTS./MIN.- CABEZAL: 2 CILINDROS 2 ETAPAS.- MOTOR: DE 10 HP. TRIFASICO BLINDADO NORMALIZADO MARCA.- TANQUE DE PRESION: HORIZONTAL, CAPACIDAD 420 LTRS. CONSTRUIDO EN CHAPA 3/16". (SEGUN NORMA ASME PRESION DE TRABAJO 10.5 KGS./CM2). (PRUEBA HIDRAULICA) REALIZADA A 15 KG./CM2). PRESOSTATO: DE CORTE ELECTRO MECANICO.- VALVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" CON TIRADOR MANUAL.- MANOMETRO DE PRESION: 14 KG.- LLAVE ESFERICA DE SALIDA EN 1".- VALVULA DE RETENCION EXTERIOR.- ROBINETE DE DRENAJE INFERIOR.- ENREJADO PROTECTOR, SEGUN NORMAS DE SEGURIDAD.- CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA.- MEDIDAS: L 1.800 X A 700 X H 1.350 (MM.) APROX.- | ____________ | UND | 1 |

# Text boxes

SOLPED 50-4974                                        CONCURSO PRIVADO BCYL0092/2017		                   Fecha: 12/05/2017

COMPRESOR DE AIRE

Lugar de Entrega: ALMACEN RETIRO

Destino Final: ALMACEN SANTA FE

IMPORTANTE: Indicar con su oferta MARCA, MODELO, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.-