| RC: 50000005415 | CONCURSO PRIVADO BCYL0188-2017 |  | Fecha 03/10/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Insumos de informática |  |  |
| ACT0901-00010 | SERVIDOR TIPO BLADE PARA DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS CRITICOS Chasis: 14 Servidores Conectividad Mínima: 2 Switch Ethernet 10 Gbit ( con 14 Puertos externos SFP + Licenciados , incluyendo Transclevers cada uno) Fuente: Mínimo 6 Fuentes y 10 Fans Conectividad: Fibre Channel 16 GB/s 2 Ptos FC Dual Port Ethernet 10 GBps. Dual Port Ethernet 1 GBps Administracion: Gestión Remota, envió de alertas, Monitoreo de Hardware y Función de KVM Soporte: On site: 7 x 24 SLA – 4 hs Máximo Garantía: Mínimo 3 Años On Site Partner: Premier/Platinum / Similar Procesador: 2 Procesadores Xeon de 10 Cores C/U Memoria: 256 de Ram Conectividad: Placa de 16 Gb FC (4 Puertos) y Placa Ethernet de 10 Gbit (4 Puertos) | 1 | UND |

# IMPORTANTE:

# Indicar con su oferta MARCA, ORIGEN Y PROCEDENCIA del bien cotizado.

# Monto estimado: $ 2.464.000,00- Pesos