FORMULARIO DE OFERTA

| Oferta | Lugar y fecha |
| --- | --- |
|  | Contratante: | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
|  | Dirección: | Godoy Cruz N° 2290 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires |

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Delegado 1023/01 y lo reglamentado mediante el Decreto 1030/2016 y normas modificatorias y/o complementarias vigentes.

| Valor del Pliego: Sin Costo |
| --- |
| Licitación Pública Nº 01/2017 |
| Apertura de las Ofertas |
| Día | Mes | Año | Hora |
| 30 | 10 | 2017 | 09:00 |
| Lugar: Área de Compras - Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner S.A.M.I.C.- Av. Calchaquí N° 5401 - Florencio Varela |

| Lote | Cant. | Descripción del bien | UM | Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Pipeta manual monocanal de volumen variable (0,5 a 10 µl). Incrementos de 0,01 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 2 | 8 | Pipeta manual monocanal de volumen variable (2 a 20 µl). Incrementos de 0,02 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 3 | 8 | Pipeta manual monocanal de volumen variable (20 a 200 µl). Incrementos de 0,2 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 4 | 8 | Pipeta manual monocanal de volumen variable (100 a 1000 µl). Incrementos de 1 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 5 | 1 | Pipeta manual multicanal de volumen variable (0,5 a 10 µl). De 8 (ocho) canales. Incrementos de 0,01 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 6 | 1 | Pipeta manual multicanal de volumen variable (20 a 200 µl). De 8 (ocho) canales. Incrementos de 0,2 µl. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 7 | 1 | Pipeta manual multicanal con espaciador ajustable y volumen variable (100 a 1200 µl). De 8 (ocho) canales. Incrementos de 2 µl. Deberá contar con dos controles (de límite y de separación). Con el control de límite se establece la separación deseada (mínimo de 9 a 14 mm) y con el control de separación se realiza el ajuste. Escala milimétrica de fácil lectura, que proporcione ayuda visual para establecer la separación de forma fiable. Función por desplazamiento de aire. Con eyector de tips. Totalmente autoclavable. Resistente a luz UV. | Unidades |  |  |
| 8 | 2 | Agitador vórtex de velocidad ajustable de 0 a 2500 rpm (rango mínimo aceptable). La velocidad mínima ajustable no deberá ser mayor a 500 rpm. Deberá contar con función por tacto y modo de operación continua. | Unidades |  |  |
| 9 | 1 | Balanza analítica portátil de precisión. Deberá cumplir los siguientes requisitos: capacidad máxima de 200 gr. Sensibilidad no mayor a 0,1 mg. Repetitividad no mayor a 0,1 mg. Linealidad no mayor a ± 0,2 mg. Unidades de pesaje gramos, miligramos, onzas, quilates, libras. Sensibilidad inicial (10-30°C) ± 2 ppm/°C. | Unidades |  |  |
| 10 | 1 | Baño termostático con agitación lineal. Con tapa. Temperatura de operación desde 5°C hasta 65°C como mínimo. Temperatura máxima 100°C. Resistencia blindada inmersión. Temporalizador incorporado. Acero inoxidable. Velocidad de agitación mínima de 30-150 rpm. Volumen de cuba de 10 l mínimo. | Unidades |  |  |
| 11 | 1 | Centrífuga de mesada para tubos de 16 mm (por lo menos para 16 tubos). Rango de velocidad: 0 - 4000 RPM. Velocidad mínima ajustable: 700 RPM. Cierre de seguridad que no permita la apertura con el rotor en movimiento. Rango de tiempo: 0 – 30 min. Control de tiempo: reloj mecánico. | Unidades |  |  |
| 12 | 1 | Baño de bloque seco, con las siguientes características: Para 16 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro. Rango mínimo de temperatura de control: (temperatura ambiente +5°C) a 150°C. Ajuste de tiempo (minutos, horas) con resolución mínima de 1 minuto. Precisión en mayor parte de la escala ± 0,5 °C. Resolución: 0,1 °C. Tiempo de calentamiento a máxima temperatura: < 30 min. | Unidades |  |  |
| 13 | 1 | Medidor de pH de mesa electrónico, deberá contar con las siguientes características: Rango de pH: -2,00 a 16,001. Resolución de pH no mayor a 0,01. Rango mínimo de ORP: ± 2000 mV. Resolución ORP: no mayor a 0,1 mV. Rango mínimo ISE: 0,001 hasta 19999 ppm. Rango temperatura mínimo: -5,0 a 105,0 °C. Calibración pH: hasta 5 puntos con 7 buffers memorizados. Calibración ISE: 1 o 2 puntos con 5 buffers disponibles. | Unidades |  |  |
| 14 | 1 | Agitador magnético con calefacción. Ajuste de velocidad de 100 – 1400 RPM. Ajuste de temperatura de 5°C hasta 200°C. Indicador que permita visualizar los valores seteados de temperatura y velocidad. Mando de encendido/ apagado independiente para el calefactor y el agitador. | Unidades |  |  |
| 15 | 1 | Agitador orbital con incubación en seco y mezcla simultanea (shaker). Mezcla y calentamiento. Rango de temperatura de 5 – 100 °C. Resolución de temperatura 0,1°C. Exactitud de temperatura no mayor a ± 0,5°C (entre 20°C y 45°C). Velocidad de calentamiento mínimo de 4°C/min. Rango de agitación 100 – 1400 RPM. Temporalizador incorporado. | Unidades |  |  |
| 16 | 1 | Autoclave eléctrico vertical automático de acero inoxidable de 50 l de volumen (mínimo). Programas fijos de esterilización y modificables de acuerdo con diferentes objetos a esterilizar. Canasto de acero inoxidable. Válvula de seguridad para sobrepresión. Apagado automático por sobre temperatura. Sensor de posición de cerrado de tapa, para comprobar el estado de la puerta. Sensor de nivel de agua. Protección sobrevoltaje o fuga de eléctricas. Presión máxima 0,28 MPa. Temperatura máxima 150 °C. | Unidades |  |  |
| 17 | 1 | Balanza analítica. Capacidad 200 gr. Precisión 0,001 gr. Función Tara. Unidades de medición gramos, miligramos, onzas, quilates y libras. Display de gran contraste con backlight. Auto apagado. | Unidades |  |  |
| 18 | 1 | Balanza analítica. Capacidad 2000 gr. Precisión 0,01 gr. Función Tara. Unidades de medición gramos, miligramos, onzas, quilates y libras. Display de gran contraste con backlight. Auto apagado. | Unidades |  |  |
| 19 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 5 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. | Unidades |  |  |
| 20 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 10 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. | Unidades |  |  |
| 21 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 25 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,729 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 22 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 50 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,03 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 23 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 100 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,46 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 24 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes orgánicos. Volumen 500 µl. Tipo Microliter. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 3,26 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 25 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos. Volumen 10 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,46 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. | Unidades |  |  |
| 26 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos. Volumen 25 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,729 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 27 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos. Volumen 50 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,03 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 28 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos. Volumen 100 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 1,46 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 29 | 2 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) con aguja removible (RN) para manipulación de solventes acuosos. Volumen 500 µl. Tipo Gas Tight. Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 22s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2 pulgadas. Presión 700 psig (48,3 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 3,26 mm. Diámetro externo de barril 7,75 mm. | Unidades |  |  |
| 30 | 1 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes. Volumen 2 µl. Tipo Microliter. Extremo moleteado (KH).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 25s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2,75 pulgadas. Presión 6000 psig (413,7 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,206 mm. Diámetro externo de barril 7,82 mm. | Unidades |  |  |
| 31 | 1 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes. Volumen 5 µl. Tipo Microliter. Extremo moleteado (KH).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Calibre aguja 24s. Estilo de punto 3. Longitud de aguja 2,75 pulgadas. Presión 6000 psig (413,7 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,325 mm. Diámetro externo de barril 7,82 mm. | Unidades |  |  |
| 32 | 1 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes. Volumen 10 µl. Tipo Microliter. Extremo extraíble (RN).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,485 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. | Unidades |  |  |
| 33 | 1 | Jeringa de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyección precisa de bajos volúmenes. Volumen 10 µl. Tipo Gas Tight. Extremo extraíble (RN).Vidrio borosilicato. Autoclavable. Presión 1000 psig (68,9 bar). Temperatura máxima 115°C. temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,46 mm. Diámetro externo de barril 6,60 mm. | Unidades |  |  |
| 34 | 1 | Aguja para jeringa. Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 26s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja small RN. | Unidades |  |  |
| 35 | 2 | Aguja para jeringa. Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 22s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja small RN. | Unidades |  |  |
| 36 | 1 | Aguja para jeringa. Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 26s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja large RN. | Unidades |  |  |
| 37 | 1 | Aguja para jeringa. Caja de 6 unidades de agujas de acero inoxidable para jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar). Calibre (gauge) 22s. Longitud 51 mm (2 pulgadas). Estilo de punto 3. Autoclavable. Cono de la aguja large RN. | Unidades |  |  |
| 38 | 2 | Jeringa. Caja de 6 unidades de jeringas de vidrio tipo Hamilton (o similar) para inyector automático de equipo de cromatografía gaseosa-masa. Volumen 10 µl. Tipo de jeringa Microliter. Terminación aguja cementada. Calibre (gauge) 23s - 26s. Estilo de punto AS. Longitud de la aguja 1,71 pulgadas. No Autoclavable. Presión 2000 psig (137,9 bar). Temperatura máxima 50°C. Temperatura mínima 10°C. Diámetro interno de barril 0,019 pulgadas (0,485 mm). Diámetro externo de barril 0,26 (6,60 mm). | Unidades |  |  |
| 39 | 1 | Pinza de laboratorio para cierre de viales. Diámetro de boca de botella 20mm. | Unidades |  |  |
| 40 | 1 | Pinza de laboratorio para apertura de viales. Diámetro de boca de botella 20mm. | Unidades |  |  |
| 41 | 4 | Soporte universal para laboratorio esmaltado con varilla cromada 10 mm x 70 cm. | Unidades |  |  |
| 42 | 5 | Pinza doble nuez para sujetar barra de soporte universal de laboratorio. | Unidades |  |  |
| 43 | 1 | Agitador basculante para tubos de ensayo. Angulo de inclinación ajustable (7° a 13°) y control de velocidad digital. Velocidad máxima ajustable 100 RPM. Temporalizador disponible. | Unidades |  |  |
| 44 | 1 | Agitador magnético con calefacción. Rango mínimo de temperatura ajustable de temperatura ambiente a 300°C. Capacidad para agitar volumen mínimo de 10l. La dimensión de la plancha calefactora debe albergar recipientes de 123 mm de diámetro. Rango de velocidad 0 – 1500 RPM. Indicadores que permitan visualizar los valores de velocidad y temperatura. Indicador de superficie caliente. | Unidades |  |  |
| 45 | 1 | Sistema para filtrado de solventes al vacio. Hecho de vidrio para membrana de 47 mm de diámetro. Compuesto por kitasato boca esmerilada 100ml. Intermediario con disco sinterizado de 47 mm de diámetro. Vaso graduado 300 ml. Pinza metálica. | Unidades |  |  |
| 46 | 1 | Membrana de nylon para filtración de solvente al vacio. Caja de 100 unidades. Blancas lisas de 47 mm de diámetro. Poro de 0,45 µm. | Unidades |  |  |
| 47 | 1 | Membrana de PTFE para filtración de solvente al vacio. Caja de 100 unidades. Blancas lisas de 47 mm de diámetro. Poro de 0,45 µm. | Unidades |  |  |
| 48 | 1 | Concentrador - evaporador por corriente de nitrógeno. Utilizado para la evaporación rápida de disolventes en muestras a través de inyecciones de nitrógeno a alta presión. Resistente a disolventes orgánicos. Flujo de aire ajustable. Rango de temperatura 5°C a 150°C. Exactitud de temperatura ± 0,5°C. Consumo de nitrógeno máximo 330 ml/min/muestra. Tiempo de incremento 3°C/minutos. Longitud de aguja de 150 mm. | Unidades |  |  |
| 49 | 5 | Pinza de laboratorio metálica. Debe permitir sostener firmemente diferentes objetos mediante el uso de una doble nuez ligada a un soporte universal. Deberá estar compuesto por dos brazos o tenazas, que aprietan el cuello de los frascos u otros materiales de vidrio mediante el uso de tornillos que pueden ajustarse manualmente. | Unidades |  |  |
| 50 | 1 | Granizadora de hielo. Tipo de hielo escamas planas y granuladas. Producción de hielo de 75 a 100 kg/día. Capacidad de almacenamiento de 20 kg. Sistema de enfriamiento de aire – agua. Refrigerante R404A. | Unidades |  |  |
| 51 | 2 | Dispensador volumétrico de 0,5 a 5 ml para solventes acuosos. Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Construido en plástico PTFE, ETFE, FEP, BGS y PP. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Presión 500 mbar. Viscosidad máxima 500 mm²/s. Autoclavable. | Unidades |  |  |
| 52 | 2 | Dispensador volumétrico de 1 a 10 ml para solventes acuosos. Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Construido en plástico PTFE, ETFE, FEP, BGS y PP. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Presión 500 mbar. Viscosidad máxima 500 mm²/s. Autoclavable. | Unidades |  |  |
| 53 | 3 | Dispensador volumétrico de 0,2 a 1 ml para solventes orgánicos. Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Émbolo de dosificación de cerámica de alúmina o similar para gran resistencia química y termorresistencia de las piezas que conducen medios. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Autoclavable. | Unidades |  |  |
| 54 | 2 | Dispensador volumétrico de 1 a 10 ml para solventes orgánicos. Tapa de cierre del dispensador a prueba de contacto con reactivos. Volumen seleccionado ajustable. Émbolo de dosificación de cerámica de alúmina o similar para gran resistencia química y termorresistencia de las piezas que conducen medios. Graduado 0,1 ml. Rango de temperatura de trabajo 15°C a 40°C. Autoclavable. | Unidades |  |  |
| 55 | 1 | Campana de extracción de gases para trabajar con solventes inflamables. Motor forzador interno situado dentro de la campana. Superficie de trabajo extraíble. Gabinete bajo mesada. Clase de protección tipo I. Velocidad del aire ajustable de 0,3 m/s a 0,8 m/s. iluminación interior. | Unidades |  |  |
| 56 | 1 | Bomba de vacio a diafragma. Libre de aceite. Velocidad de bombeo mínimo 30 l/min. Presión máxima 200 mbar. Temperatura de trabajo 7°C a 40°C. | Unidades |  |  |
| 57 | 1 | Microondas eléctrico. Capacidad 30 l. Panel digital. 900W de potencia. Temporalizador e iluminación interna. | Unidades |  |  |
| 58 | 2 | Heladera con freezer. Capacidad 270 l. Sistema defrost. Eficiencia energética A. control de temperatura termostato a perilla. | Unidades |  |  |
| 59 | 2 | Pipeta dispensadora repetitiva para jeringas. Volumen variable. Diseño para dispensaciones repetitivas (como mínimo 49 dispensaciones idénticas). 5 graduaciones de volumen. 7 tamaños de puntas. Deberá poder dispensar hasta 24 diferentes volúmenes, desde 10 µl hasta 5 ml. | Unidades |  |  |
| 60 | 2 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria C18BEH. Largo 150 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 1,7 µm. | Unidades |  |  |
| 61 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria BEH HILIC. Largo 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 1,7 µm. | Unidades |  |  |
| 62 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria ZIC HILIC. Largo 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 3,5 µm. | Unidades |  |  |
| 63 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria HILIC (núcleo sólido). Largo 50 o 100 mm. Tamaño de partícula 2,1 mm por 2,6 µm. | Unidades |  |  |
| 64 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria C18 (núcleo sólido). Largo 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. Tamaño de poro 100 Å. | Unidades |  |  |
| 65 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria RP-8 Monolítica. Largo 50 o 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. Tamaño de poro 130 Å. | Unidades |  |  |
| 66 | 1 | Columna para cromatografía liquida. Tipo de fase estacionaria RP-18 Monolítica. Largo 100 mm. Tamaño interno 4,6 mm. | Unidades |  |  |
| 67 | 1 | Precolumna de cromatografía líquida. Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase BEH. | Unidades |  |  |
| 68 | 1 | Precolumna de cromatografía líquida. Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase HILIC. | Unidades |  |  |
| 69 | 1 | Precolumna de cromatografía líquida. Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase C18. | Unidades |  |  |
| 70 | 1 | Precolumna de cromatografía líquida. Una caja con tres cartuchos con holder (contenedor) de cromatografía líquida, fase Núcleo Sólido. | Unidades |  |  |
| 71 | 1 | Precolumna de cromatografía de gases. Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 100% PDMS. | Unidades |  |  |
| 72 | 1 | Precolumna de cromatografía de gases. Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 95% PDMS – 5% Fenilo. | Unidades |  |  |
| 73 | 1 | Precolumna de cromatografía de gases. Una caja con tres precolumnas de cromatografía de gases, fase 100% PEG. | Unidades |  |  |
| 74 | 1 | Sistema para purificación de agua. Conjunto de porta-filtros y filtros de pretratamiento de agua para abastecer sistemas de purificación de agua. Los mismo deberán estar compuesto por: 2 unidades de carcasa portafiltro de 10’’ de largo con conexión de ½’’; 8 unidades de cartuchos de 10’’ de largo de filtro de partículas de 5 µm de espuma de polipropileno; 8 unidades de cartucho de 10’’ de largo de filtro de carbón activado en bloque. | Unidades |  |  |
| 75 | 1 | Agitador basculante multiplaca de alta velocidad. Velocidad de agitación 300 a 3200 rpm. Incrementos máximos de 100 rpm. Órbita de agitación de 3 mm. Temperatura ambiente de trabajo 4°C a 40°C. función de mezclado de modo impulso disponible. Función de agitación vórtex disponible. Temporalizador digital disponible, ajustable entre 0 y 60 min, con incremento de 15 seg. Deberá incluir una plataforma para 96 tubos de 0,2 ml o placa PCR. | Unidades |  |  |
| TOTAL |  |
| TOTAL DE LA OFERTA |  |
| Nº Inscrip Reg Prov Estado: |  | SIPRO: |  |
| Garantía: |  | Plazo de Entrega: |  |
| Descuentos: |  | Forma de Pago: |  |
| Aclaraciones: |  | Plazo Mantenimiento de la Oferta: |  |
| CUIT: |  |  |  |

FECHA:                 /            /

______________________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..