CONCURSO: RP-JJ02 /2017

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | PRECIO | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| １ | Cuchara Hidráulica: la desviación vertical debe ser menor a 1/300, el tipo del motor sería el motor diésel, no menos de 250 KW, las emisiones del gas tienen que ser TIER 2 o estándar similar; el chasis es de marca conocida, con ancho de tejas ≥800mm; el peso operativo ≥70t (no incluido el cuerpo de la cuchara), la profundidad de excavación ≥80m; la presión nominal de trabajo del sistema hidráulico sería entre 30-35MPa; el sistema de cabrestante lleva engranaje de velocidad variable, con técnica de dos cabrestantes sincronizados, el tiro del cable individual (estándar) ≥250KN, la velocidad de subida del cabrestante ≥50m/min; cuchara: debe ser instalado el sistema que mide la inclinación y la dirección de la cuchara, los datos debe ser transferidos a la cabina para su operación, el cuerpo de la cuchara debe ser ajustado tanto en dirección X como en Y; el peso de la cuchara sería entre 20-30t, la capacidad de la cuchara sería ≥1m3, la fuerza de cierre de la cuchara ≥120t, el ancho de excavación sería 800mm (el mismo cuerpo de la cuchara puede instalar desde el 600mm hasta el 1500mm); Transporte interno: Para el transporte en Argentina, la altura de la máquina (con cabrestantes y sin desmontar las orugas) debe será inferior a 3,5 m. | unidad | 3 |  |  |
| Precio Neto Total : .....……………………………………………………………………………………………………. Precio de los impuestos (IVA): …......………………..……………………………………………………………. Precio Total : …………………………………………………………………………………………………………………. |

Página 1 de 1