| Adjudicación RP-JJ01/2017, equipo No.1 |
| --- |
| Hidrofresa: la desviación vertical debe ser menor a 1/300 |  |
| Motor diésel |
| Potencia total (incluida la bomba de lodo) | ≥550 KW | Norma de emisiones | Debe ser TIER 2 o a un estándar similar. |
| Sistema hidráulico |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 30～35MPa |  |  |
| Cabrestante |
| Tiro del cabrestante | ≥2*300KN | Cable | Adecuado para el tiro del cable |
| Velocidad de subida del cabrestante | ≥60m/min |  |  |
| Chasis (marca conocida) |
| Ancho de Tejas | ≥900mm |
| Hidrofresa |
| Profundidad máxima de excavación | ≥80m | Ancho de excavación | 800mm～1500mm |
| Max. par | 100 KNm | Revoluciones | 0～25rpm |
| Diámetro manguera de lodo | ≥Φ150mm | Capacidad de la bomba de lodo | ≥350m³/h |
| Altura de elevación de bomba de lodo | ≥60m |  |  |
| Estructura de Caja de Cambios | El motor hidráulico debe estar fuera de la Caja de Cambios |  |  |
| Sistema de desarenador |
| Capacidad de tratamiento | ≥400m³/h | Punto de corte D 50 | 0.06mm |
| Voltaje / Frecuencia | 380V/50Hz |  |  |
| Máquina base |
| Con un sistema de ahorro de energía de alta eficiencia, sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de combustible, cumple con las leyes internacionales y argentinas en materia de emisiones. |
| País de origen del equipo |  |