CONCURSO: RP-JJ01/2017

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

Capítulo V  - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total | P. Unit | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº |  |  |  | FOB | FOB | CIF | CIF | DAP | DAP |
| 1 | Hidrofresa: la desviación vertical debe ser menor a 1/300; Con motor diésel, la potencia total no sería menos de 550KW (incluido bomba de lodo y sistema de desarenador); las emisiones de gas debe ser TIER 2 o a un estándar similar; la presión de trabajo del sistema hidráulico sería entre 30-35 MPa; el tiro del cabrestante sería ≥2*300kN, el cable hay que estar adecuado para el tiro del cable; la velocidad de subida del cabrestante sería ≥60m/min; el chasis es de marca conocida, con ancho de tejas ≥900mm; Hidrofresa: la profundidad máxima de excavación ≥80m, ancho de excavación sería entre 800mm y 1500mm, el par máximo sería 100KNm, con la revolución entre 0 y 25rpm; la capacidad de la bomba de lodo sería ≥350m³/h, la altura de elevación de la bomba de lodo sería ≥60m, diámetro de la manguera de lodo ≥Φ150mm; Estructura de Caja de Cambio: el motor hidráulico debe estar fuera de la Caja de Cambios; Sistema de desarenador: la capacidad de tratamiento ≥400m³/h, el punto de corte D 50 sería más o menos 0.06mm, voltaje / frecuencia sería 380V/50Hz; Máquina base: con un sistema de ahorro de energía de alta eficiencia, sistema hidráulico de alta eficiencia, bajo consumo de combustible, cumple con las leyes internacionales y argentinas en materia de emisiones. | unidad | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Total Oferta FOB: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Precio Total Oferta CIF: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... Precio Total Oferta DAP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... |

Página 1 de 1