|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 1 | FECHA: 12/03/2018 | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: un equipo de PCR en tiempo real de Applied Biosystems- Step One con laptop REQUISITOS TECNICOS: Se requiere la adquisición de un equipo de PCR en tiempo real. El equipo deberá contar con las siguientes características: - Plataforma integrada para la detección, cuantificación y seguimiento en tiempo real de productos amplificados. - Admitir corridas fast y standard. - Poseer bloque de cobre – sistema Peltier – para 48 muestras con excelente uniformidad. - Admitir el uso de placas de 48 pocillos o tubos (10-30 ul volumen de reacción). - El sistema óptico debe incluir una lámpara LED de alto poder para la inducción de fluorescencia, garantizando una mayor coherencia en los resultados al evitar variaciones de señal. - Poseer 3 filtros (canales) de emisión y fotodiodo. Permitir la lectura de fluoróforos como FAM™/SYBR® Green, VIC®/JOE™ y ROX™. - Funcionalidad independiente de computador, pantalla táctil (TouchScreen), permitir el uso de una fuente USB para la recolección de datos y posterior análisis. - Posibilidad de controlarlo remotamente vía Internet y estar conectado en red con otros computadores. - Opción de inicio inmediato de corrida, con menos de 5 clicks, para luego adicionar la información de las muestras; e-mail de notificación de inicio y final de una corrida - Línea de base automática (Auto- Baseline) y Línea de Threshold automática (Auto-Threshold) para análisis más simples. - Permitir el análisis de ROX™ como referencia pasiva. Herramienta para la sencilla identificación de muestras y para control de calidad de las mismas. - Software StepOne™, Primer Express Software - Sistema Plug & Play. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario Plazo de entrega: 60 días desde el momento de pago CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta . ___________________________ Firma y aclaración del técnico |