|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: |  |
| ET Nº | FECHA: / / | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: MICROSCOPIO PARA INVESTIGACION CON ESTATIVO PARA LUZ TRANSMITIDA LED. REQUISITOS TECNICOS: Sistema de enfoque mediante piñón y cremallera con control macro micrométrico con cable de alimentación. Tubo de observación trinocular de tipo Siedentopf de 30 grados. Con selector de prismas de tres posiciones: 100/0%; 80/20%; 80% 0/100%. Par de oculares con índice de campo 22. Revólver portaobjetos quíntuple. Objetivo Plan Semi Apocromático 10X (NA 0.30/WD 10.0 mm) Objetivo Plan Semi Apocromático 100X0 (NA 1.30/WD 0.20mm/ retráctil/ inmersión) Platina mecánica rectangular con controles coaxiales XY derechos, rotable 250 grados. Con vernier de 0.1mm. Condensador de lente rebatible con diafragma iris de apertura para objetivos entre 1.25X y 100X. Iluminador universal de fluorescencia con torreta para cubos de fluorescencia de 8 posiciones. Compatible con FURA. Caja de alojamiento para lámpara de mercurio de 100W, con lente colectora apocromática. Fuente de poder, lámpara de mercurio de 100Watts y filtros de densidad neutral de 25% y 6% de transmisión. Cubo de filtros de fluorescencia Chroma 39000 para DAPI. Cubo de filtros de fluorescencia Chroma 39002 para FITC Cubo de filtros de fluorescencia Chroma 39004 para TRITC Cubo de filtros Filtro de fluorescencia de doble banda Chroma 59004 para FITC/TRITC. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: HOSPITAL Durand 7º Piso Hematología Plazo de entrega: 60 días CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |