INVERNADERO BIOSEGURIDAD- DETALLE DE LA ESTRUCTURA 464646464646464646464646464646464646464664464646

Estructura metálica a dos aguas, con chapa de zinc como material de recubrimiento en techo. Para frente, fondo y laterales con policarbonato, con puerta corrediza de aluminio y dos ventanas corredizas de policarbonato y marco en aluminio. El volumen total de la estructura protegida para el ingreso de insectos con malla tejida.  Estructura preparada para soportar ráfagas de vientos hasta 120km/h.

Material de hierro reforzado con, cabeceras reforzadas, refuerzos estructurales con tensores internos en cruz de san Andres tanto en columnas como en arcos. Con un extractor de aire en parte de fondo con perfiles de agarre a estructura.

1_ ESTRUCTURA METALICA INVERNACULO BIOSEGURIDAD: Estructura metálica de 80metros cuadrados a dos aguas y cobertura de techo:

Estructura Base

Medida aproximada 80m2

Ancho 6,2metros

Largo 13,00 metros

Altura bajo canaleta 3,00 metros

Altura de caballete 3,60 metros

Elementos estructurales de acero galvanizado, para una mejor protección contra el oxido.

Refuerzos estructurales por tubos no menor a 2”

Techo chapa zinc N°24

2_ RECUBRIMIENTO DE INVERNACULO BIOSEGURIDAD: Recubrimiento de frente, fondo y laterales. Instalación de puertas, ventanas, malla antiafidos  y colocación de extractor.

Cobertura Policarbonato de 1000Mns

Malla antiafidos de 50 mesh

1 puerta aluminio de 2,50metros x 2,00metros

1 ventana aluminio corrediza lateral derecha de 2,00 metros x 2,00 metros

1 ventana aluminio corrediza lateral izquierda de 2,00 metros x 2,00 metros

1 extractor de aire.