LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN "LLAVE EN MANO" DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 6

Estudios geotécnicos

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

2	INFORMES SOBRE LAS TAREAS ANTERIORMENTE DESCRIPTAS. TAREAS DE CAMPO	3

2.1	Recopilación de información disponible	3

2.2	Reconocimiento de la zona de la línea	3

2.3	Análisis y procesamiento de datos	3

2.4	Estudios de Suelos	4

2.4.1	Ensayos de penetración	4

2.4.2	Profundidad de los sondeos	4

2.4.3	Metodología de perforación	4

2.5	Consideraciones generales sobre las perforaciones	6

3	ENSAYOS DE LABORATORIO	7

3.1	Ensayos físicos y de clasificación	7

3.2	Análisis químicos	7

3.3	Ensayos de muestras de suelo de contacto	7

3.4	Ensayos triaxiales	8

4	INFORMES	9

5	GEOFÍSICA	10

6	NORMAS A UTILIZAR	10

7	DEFINICIÓN DEL TIPO DE FUNDACIÓN	11

7.1	Consideraciones generales	11

7.2	Tipificación de suelos	11

7.3	Definición de las fundaciones	11

7.4	Tipificación de agresividad	11

8	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	12

# GENERALIDADES

EL COMITENTE ha realizado algunos sondeos de suelos, que fueron necesarios para realizar el Proyecto Básico y la definición de las fundaciones del Pliego Licitatorio.

El Oferente deberá considerar los datos incluidos en este pliego como informativos debiendo, en caso de ser adjudicatario de la licitación y como CONTRATISTA, realizar todos los estudios geotécnicos y geoeléctricos necesarios para elaborar el Proyecto Ejecutivo y de Detalle racional de la Obra, debiendo la misma cumplir satisfactoriamente con sus fines específicos.

En aquellas zonas y/o piquetes en que se prevea la ejecución de pilotes, micropilotes u otro tipo de fundación indirecta, deberán realizarse sondeos especiales en tipo y profundidad que permitan corroborar los valores adoptados para su cálculo. En todos los casos, el CONTRATISTA deberá ejecutarlos de acuerdo a los lineamientos de la presente especificación, a su cargo y costa.

El estudio comprenderá las tres fases siguientes:

- Tareas de campo preliminares.

- Ensayos de laboratorio.

# INFORMES SOBRE LAS TAREAS ANTERIORMENTE DESCRIPTAS. TAREAS DE CAMPO

## Recopilación de información disponible

El CONTRATISTA deberá recopilar toda la información necesaria de la traza, del tipo de estructuras a utilizar, los estados de carga, ubicación de estructuras, estudios geológicos de la región, hidrología, climatología, sismicidad zonal, topografía, etc. y definir mediante estudios específicos los asentamientos máximos admisibles del suelo para ejecutar el proyecto de fundaciones

## Reconocimiento de la zona de la línea

El Oferente previo a su oferta y mediante la fotointerpretación geológica y una visita a la zona de la línea deberá efectuar un reconocimiento geológico superficial, diferenciando los tipos de suelos y rocas presentes, indicando las distintas estructuras geológicas  que definen la traza a los efectos de su presupuesto.

Este reconocimiento comprende, entre otras, las siguientes tareas:

- Relevamiento geológico de superficie

- Reconocimiento visual de cortes en el terreno, indicando tipos de suelo, tipo de estructura geológica, estratigrafía, etc.

- Reconocimiento de accesos, ubicación de vértices y otros puntos singulares por su grado de complejidad.

- Investigaciones someras y expeditivas

## Análisis y procesamiento de datos

Etapa de gabinete, en donde se efectuarán las siguientes tareas:

- Zonificación de suelos encontrados, de similares parámetros geotécnicos

- Plan de investigaciones, con ensayos “in situ” y de laboratorio

## Estudios de Suelos

A partir del proyecto de distribución de estructuras a través de toda la traza de la Línea, se procederá a efectuar el Estudio detallados de suelo en cada vértice y cada TRES (3) vanos entre retenciones (aproximadamente1000 m) mediante pozos a cielo abierto ó calicatas, ensayos de penetración normal (Norma IRAM 10.517), sondeos manuales, sondeos mecánicos, ensayos de penetración estática ó ensayos de penetración dinámica, según convenga por el tipo de subsuelo a investigar.

En casos de dudas ó incertidumbre, la Inspección podrá ordenar la ejecución de más ensayos, a las profundidades que estime necesarias sin que esto constituya motivo para que El Contratista solicite mayores costos o adicionales al valor del contrato. El máximo de ensayos adicionales que la Inspección puede solicitar no deberá ser mayor al 10% del total de estudios

### Ensayos de penetración

Se efectuarán ensayos normales de penetración con extracciones de muestras a diversas profundidades, determinación del nivel estabilizado de la napa de agua y extracción de muestras de las mismas.

### Profundidad de los sondeos

Salvo en terrenos rocosos o muy duros con un número de golpes del SPT mayor de 50 en 2 m consecutivos como mínimo, los sondeos deberán llevarse a una profundidad de tres metros por debajo del plano previsto de implantación de la bases de fundación directa.

En el caso de realizarse sondeos para pilotaje, la profundidad será como mínimo dos metros por debajo de la cota de punta prevista y no inferior a tres (3) veces el diámetro previsto para el pilote.

### Metodología de perforación

Las perforaciones de ejecutarán a percusión con ensayo SPT cada metro o cambio de estrato (norma ASTM 1586).

En aquellos casos en que el número de golpes del SPT exceda de 30 se procederá al avance con punta ciega hasta el rechazo comprobado (N>50).

Cuando la presencia de estratos de escasa potencia y relativa dureza lo exija, ya sea por presencia de agua o por niveles mal definidos o inadecuados para su uso como niveles de fundación, se procederá al avance por otros métodos (rotación, rotopercusión, etc.) hasta cumplimentar los requisitos señalados en el punto 2.4.2.

En el avance normal del estudio del suelo, las muestras se obtendrán mediante el sacamuestras de zapatas intercambiables.

Cada ensayo se ejecutará en la fracción posterior del correspondiente metro de perforación, siendo la primera de 0,55 a 1 m.

Deberá prestarse especial atención en la definición precisa de los cambios litológicos sin omitirlos en ningún caso.

Deberán tomarse las previsiones correspondientes para evitar potenciales derrumbes de las paredes del sondeo (encamisado, lodo bentonítico, etc.) cuando corresponda.

En caso de ejecutarse calicatas, las mismas deberán ser rodeadas por un cerco rígido para evitar la caída de animales y personas. Finalizada la extracción de muestras, las calicatas serán rellenadas y compactadas con el suelo extraído.

Cada muestra extraída por cada metro de perforación estará compuesta de tres (3) testigos, uno de los cuales se deberá entregar al Inspector debidamente acondicionado y sellado con parafina y cualquier otro método que impida la modificación de humedad del suelo. Los testigos que se entreguen al COMITENTE estarán agrupados por sondeo e identificados con los siguientes datos:

- OBRA: APERTURA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA ”ZONA PUNA”

- LAT 345 kV COBOS - ANDES

- PIQUETE Nº  /PROGRESIVA DEL ENSAYO

- MUESTRA Nº

- PROFUNDIDAD (en metros):

- Fecha de la muestra

- Nombre del Operador responsable de la extracción de la muestra

Los testigos, se alojarán en cajones de madera debidamente acondicionados y protegidos para que no se dañen durante el transporte y aislados del medio ambiente.

En caso de detectarse la napa freática, se determinará su nivel “estable” con mediciones durante tres (3) días consecutivos como mínimo, utilizándose de ser necesario, freatímetro para dar confiabilidad a los registros.

Los datos de campaña se volcarán en una planilla de campo donde se indicará:

- Nombre del Proyecto: APERTURA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA ”ZONA PUNA”

- LAT 345 kV COBOS - ANDES

- Progresiva del Sondeo.

- Apellido y Nombre del Perforista.

- Apellido y Nombre del Inspector.

- Número del Piquete y tipo de estructura.

- Cota del Terreno Natural.

- Fecha de Inicio y Terminación del Sondeo.

- Progreso Diario.

- Estado del Tiempo.

- Número de Golpes del Ensayo de Penetración por cada 0,15 m. (SPT).

- Descripción de la Muestra (Color, textura, tipo, dilatancia, singularidades, etc.).

- Definición cualitativa de los estratos de suelos por cada metro de perforación.

- Número de la muestra y posición en profundidad, cuando deba ser ensayada en laboratorio.

- Posición del nivel de la napa freática, día y hora de la medición, hasta su estabilización.

- Descripción del estado superficial del terreno en el lugar de la ejecución del sondeo (proximidad de erosiones, taludes, cursos de agua, tipo de cultivo, si está en una zona anegada determinar si el agua es permanente o temporaria, y medir el tirante de agua.

- Toda vez que se encuentre la napa de agua se extraerán TRES (3) muestras de agua de 1 litro cada una, cumpliendo todo lo especificado en la norma  DDR TGL N011357.

- Descripción del drenaje del área de la torre y advertencias a la erosión eólica o de las aguas de lluvia si corresponde.

## Consideraciones generales sobre las perforaciones

La metodología que se empleará para el manejo del material que resulta de las perforaciones, está relacionado con el tipo de sondeo y con las características del lugar donde el mismo se realiza.

En el caso de realizar perforaciones, se deberá definir previamente el método de perforación a utilizarse (agua con o sin aditivos), y se tendrá en cuenta las cantidades de suelo a retirar. El componente mayoritario del fluido de las perforaciones es el agua, siendo la bentonita el aditivo más común que se utiliza.

En el caso que la perforación se realice con el agregado de aditivos al agua, se tomarán precauciones para el manejo de los materiales provenientes de la perforación. Se construirá una pileta de contención cercana a la maquinaria de perforación, en la que se realizará un vaciado temporal de los líquidos y barros resultantes.

La pileta se construirá cubriendo su interior con una manta de polietileno de espesor adecuado, desde dicha pileta y en forma regular se cargarán los barros en camiones especialmente adaptados, estos barros tendrán depósito final en los lugares que han sido definidos para tal fin, y que cuentan con la correspondiente autorización del Área de Medio Ambiente, de las autoridades públicas competentes, Inspección de obras, y con acuerdo previo del propietario de los terrenos afectados.

Previo al inicio de las perforaciones se determinará de común acuerdo con la Inspección de obra, los lugares de construcción de las piletas necesarias.

Terminados los trabajos se desmontará todas las instalaciones de las piletas, rellenará y compactará la zona de los pozos con suelo natural, dejándolas en iguales condiciones que antes del inicio de las tareas de perforación.

En el caso de realizar calicatas, el material de la excavación se depositará provisoriamente en las cercanías de la perforación cuidando de no afectar desagües naturales. Una vez realizada la extracción de muestras, se rellenará la excavación con el material extraído, debiéndose compactar apropiadamente.

En el caso de que las perforaciones o las calicatas, se realicen en predios donde haya animales, se construirán cercas de alambres u obstáculos firmes que impidan el acceso de éstos y eviten la caída a las perforaciones.

# ENSAYOS DE LABORATORIO

Para cada sondeo, en función del reconocimiento visual de los suelos en el laboratorio, se elegirán las muestras para ejecutar las siguientes determinaciones:

## Ensayos físicos y de clasificación

Se realizarán los siguientes ensayos físicos y de clasificación:

- Contenido de humedad natural.

- Límites líquido y plástico de Atterberg.

- Granulometría por lavado sobre tamices 40, 100 y 200 USBS.

- Pesos específicos secos y en condiciones de humedad natural

- Clasificación de los suelos por granulometría y plasticidad mediante el sistema unificado de Casagrande.

## Análisis químicos

Se realizarán los siguientes análisis químicos:

- PH

- Color

- Cantidad total de sales solubles

- Sulfatos

- Anhídrido carbónico en disolución

- Residuo salino

- Alcalinidad en C03 Ca

- Sales de magnesio

- Sales de amonio

- Cloruros

- Residuo sólido total

## Ensayos de muestras de suelo de contacto

Se realizarán los siguientes ensayos de muestras de suelo de contacto

- Suelo

- Color

- Humedad en el momento de extracción (105º C)

- Carbonato de calcio

- Sulfuros

- Sobre el extracto acuoso:

- pH

- Residuo sólido

- Cloruros

- Magnesio

- Alcalinidad (CO3=)

- Alcalinidad (C03—)

Todas las extracciones de muestras de suelos y aguas se ejecutarán de acuerdo a la norma DIN 4030 y TGL N11357, respectivamente.

## Ensayos triaxiales

Para aquellos sondeos donde el ensayo normal de penetración indique la presencia de arcillas muy blandas y/o arenas sueltas (Nro. de golpes <6) se extraerán muestras no perturbadas mediante tubo Shelby; con estas muestras se ejecutarán triaxiales rápidos (no consolidados, no drenados) con determinación de Cu y (u.

Estos ensayos se ejecutarán sobre las muestras que se obtengan entre el nivel natural del terreno y los 10 metros de profundidad donde se cumpla que el número de golpes del ensayo Standard de penetración sea menor que 6.

Estos ensayos serán definidos por la Inspección de Obra.

# INFORMES

En el informe se incluirán las planillas confeccionadas en el campo y los protocolos de laboratorio, con todos los, datos solicitados.

En las planillas de sondeos, deberán constar los siguientes datos sin ser esto limitativo:

- OBRA: APERTURA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA ”ZONA PUNA”

- LAT 345 kV COBOS - ANDES

- Progresiva del Sondeo.

- Número del Piquete y del sondeo.

- Cota del Terreno Natural.

- Fecha de Inicio y Terminación del Sondeo.

- Número de la muestra.

- Profundidad de la muestra extraída.

- Descripción tacto visual de la muestra (color, textura, etc.).

- Definición de los estratos de suelo.

- Recuperación y RQD para cuando se extraigan testigos de roca.

- Profundidades de la napa y fechas de su determinación.

El informe de Gabinete deberá incluir:

- Progresiva.

- Número del piquete y del sondeo.

- Tipo de estructura.

- Profundidad de extracción.

- Resultado del ensayo de penetración normal graficado.

- Límite líquido y límite plástico.

- Peso unitario seco y húmedo.

- Granulometría.

- Clasificación unificada.

- Valores de parámetros Øu  (ángulo de fricción interna en grados) y Cu (cohesión no drenada en kg/cm2), obtenidas sobre muestras extraídas con el sacatestigo de zapata intercambiables.

- Análisis químicos de agua y suelos.

- Conclusiones de agresividad a las fundaciones, a las barra de anclaje y al acero galvanizado de cables y jabalinas de las puestas a tierra, piquete por piquete.

- Zonificación de áreas de los suelos salinos contaminados, para el acopio y manipuleo de áridos.

# GEOFÍSICA

Durante esta etapa de estudio, se determinará la Resistividad para el diseño del sistema de Puesta a tierra.

Se procederán a efectuar las mediciones mediante sondeos eléctricos verticales según el Método Tetrapolar de Schlumberger, o alternativamente el Método de Wenner ó de los 4 electrodos.

En caso de emplearse el Método de Schlumberger, salvo indicación en contrario, se dispondrá una amplitud de alas, alcanzando un AB / máx. de 32 m

Los resultados se presentarán en planillas bilogarítmicas, en donde constarán las resistividades aparentes obtenidas en función de los distintos AB /2, indicando ubicación del ensayo, fecha y croquis de referencia. Se acompañarán también los resultados de los cortes resistivos verdaderos, informando acerca de la metodología interpretativa empleada.

# NORMAS A UTILIZAR

Tanto las tareas de campo como los ensayos de laboratorio, deberán ajustarse a las especificaciones de las normas emitidas por las siguientes instituciones:

IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales).

CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles).

ASTM (American Society for Testing Materials).

BUREC (Bureau of Reclamation).

Normas francesas y alemanas.

Normas españolas y mejicanas.

En el caso en que una o más tareas o ensayos estén cubiertas por más de una norma,  prevalecerá aquella que figura en el orden indicado precedentemente.

# DEFINICIÓN DEL TIPO DE FUNDACIÓN

## Consideraciones generales

Para la verificación de la capacidad de carga de las fundaciones de cualquier tipo, se tendrán en cuenta la totalidad de los ensayos de campo y de laboratorio efectuados. En casos de dudas o incertidumbre se deberán repetir los mismos hasta definir claramente los parámetros a emplear.

La metodología a emplear deberá estar aprobada por la Inspección. Su memoria de diseño deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

- Estados de carga empleados

- Descripción del método de análisis empleado

- Justificación del tipo de fundación adoptada, basada en criterios de seguridad y técnico-económicos

- Comportamiento del conjunto suelo- fundación - estructura

- Interacción con fundaciones colindantes

## Tipificación de suelos

Se tipificarán los suelos del área de los piquetes y otros puntos singulares,  de acuerdo a los siguientes aspectos:

- Características fisicoquímicas del suelo

- Morfología del terreno

- Agua freática y superficial

## Definición de las fundaciones

Se determinarán, para cada zona de similares parámetros geomecánicos de los suelos, los tipos de fundaciones, las tensiones admisibles de diseño para las fundaciones de cada tipo de estructura a emplazar en los diferentes suelos típicos y los coeficientes de fricción y de punta admisibles para las fundaciones indirectas. Para ello, se fundamentarán estas determinaciones en los Estudios de Suelos y ensayos de campo realizados, asentamientos y tensiones de rotura, ensayos de laboratorios correspondientes, condicionantes geomorfológicos y ambientales, cálculos estructurales, estudios geodinámicos y de fotointerpretación, etc.

El Oferente deberá proponer los métodos de diseño a emplear, los que deberán ser internacionalmente reconocidos y de aplicación específica para fundaciones de estructuras autosoportadas, incluyendo Capacidad de Carga, Verificación de Arrancamiento, Asentamientos, etc.

## Tipificación de agresividad

Ver en el Capítulo 3 sección 3 parte 3 Especificación Fundaciones.

# ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad y trazabilidad de los trabajos a los que se refiere  esta Especificación, El CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará y que deberá estar basado en la norma ISO 9001: 2008, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (PIT), que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y en la norma indicada, mas aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios a ser aplicados durante el proceso de estos trabajos. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la calidad y trazabilidad de los elementos logrados e identificará a los responsables de la producción y del aseguramiento de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con TREINTA (30) días de antelación respecto de la iniciación de los trabajos, de acuerdo con el Cronograma de Obra aprobado.

En caso de resultar necesario, adicionalmente, el CONTRATISTA preparará Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que contemplen aspectos o requisitos especiales para esta actividad.