| RA | EMISIÓN ORIGINAL | 26/09/17 | R.Arpini | A.Sasson | M. Sosa | P.Minittelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | DESCRIPCION | FECHA | PROYECTO | EJECUTO | REVISO | VERIFICO |
| TRANSPA S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA Sede Social: Marcelo T. de Alvear 590, piso 3°, C.A.B.A. R.P.C. Nro. 1596, L 114, T° "A" de Est. Anónimas, 25/02/1994 |  |
|  | PARQUE EÓLICO MADRYN |
|  | NOMBRE | FECHA | LAT 2x132 kV - ET PEM 132/33 kV - ET PY 500 kV REQUISICIÓN TÉCNICA PARA AISLADORES DOCUMENTO GENNEIA PEMAD1-0404-00-E-RI-0890-RA |
| PROYECTO | R.Arpini | 26/09/17 |  |
| EJECUTO | A.Sasson | 26/09/17 |  |
| REVISO | M.Sosa | 26/09/17 |  |
| VERIFICO | P. Militello | 26/09/17 |  |
| DISCO |  | ISO E |  |
| ARCHIVO | RPT-G-007_ANEXO IV_Formato Word A4_CONTRATISTAS_Rev. 1.doc | Dime m mm |  |
| ANTECEDENTES | HOJA | ESC | FORM | N° DE DOCUMENTO | Rev. |
|  | 1/ 4 | S/E | A4 | L-WAPM-4-01-M-ET-302 | RA |

ÍNDICE

- Objeto…………………………………………………………………………………………………3

- Documentos de Referencia………………………………………………………………….3

- Alcance de la provisión……………………………………………………………………….3

- Planilla de Datos Técnicos…………………………………………………………………..3

- Planilla de Cotización………………………………………………………………………….3

# Objeto

Las presente Requisición Técnica comprenden los requerimientos para el suministro, ensayos en Fábrica y entrega en Obra de aisladores para la Línea de Alta Tensión doble terna 132kV que vinculara la Estación Trasformadora de Parque Eólico Madryn con la Estación Trasformadora Puerto Madryn de TRANSENER

# Documentos de Referencia

| No. | Rev. | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | - | PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS, MODULO A, TOMO III, LAT 132 kV- PEN 132-33kV - E.T. PY 500-132kV |

# Alcance de la provisión:

El alcance de esta requisición comprende los aisladores de vidrio templado o porcelana para las dos ternas de la Línea de Alta Tensión 2 x 132kV ET Parque Eólico Madryn (GENNEIA) - ET Puerto Madryn (TRANSENER)

Los aisladores deberán ser de rótula, tipo 16A, según normas IEC 60120 e IRAM 2235, con pasadores tipo R. El material, vidrio o porcelana, deberá ser no poroso, químicamente inerte, con superficie lisa, sin rugosidades, de color uniforme y terminación brillante.

Los aisladores deberán ajustarse a lo especificado en el punto 9, de la Sección II “Especificaciones Técnicas Particulares” del Pliego De Condiciones Técnicas, Modulo A, Tomo III, LAT 2x132 kV- PEN 132-33kV - E.T. PY 500kV y en todo lo que sea de aplicación del mencionado Pliego.

- Planilla de Datos Técnicos:

El Oferente deberá completar y entregar firmada la Planilla de Datos Técnicos el punto 4, de la Sección III “Especificaciones Técnicas Particulares” del Pliego De Condiciones Técnicas, Modulo A, Tomo III, LAT 2x132 kV- PEN 132-33kV - E.T. PY 500kV.

- Planilla de Cotización

El Oferente deberá indicar los precios en la siguiente tabla:

| Lista de Materiales |
| --- |
| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Aisladores de vidrio o porcelana, tipo 16A, según normas IEC 60120 e IRAM 2235, con pasadores tipo R. | 4.200 un | $ | $ |
|  |  |  | Subtotal | $ |
|  |  |  | Descuento | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | Total | $ |
| Requerimientos Especiales |
| Observaciones |
| Las empresas que sean contratadas por DISTEL, principalmente las prestadoras de servicios, deberán cumplimentar las normas de seguridad 41 y la presentación mensual la copia del Formulario 931 con su respectivo comprobante de pago y copias de los recibos de sueldo del personal declarado y asignado a la obra y/o proyecto en cuestión durante hasta la finalización del contrato. De requerirse anticipo, se solicitará póliza de anticipo + 10% fiel cumplimiento + 5% fondo de reparo. |